Уважаемые граждане!

В связи с установившейся высокой температурой воздуха во избежание самовозгорания угля следует неукоснительно соблюдать условия хранения топлива:

- Защитить место хранения угля от действия солнечных лучей (если уголь хранится на открытом воздухе, накрыть несгораемым материалом);

- Категорически запрещается хранение угля в железных гаражах, деревянных сараях и в подвалах жилых помещений;

- Не допускается загрязнение мест хранения угля и штабелей угля органическими примесями: древесными стружками, опилками, щепками и прочими волокнистыми веществами;

- Запрещается размещать новый уголь с остатками угля прошлых лет и нельзя перемешивать разные сорта углей;

- Место для размещения угля на хранение должно выбираться в сухом, не влажном и не затапливаемом месте;

- Места, предназначенные для складирования угля, должны быть предварительно выровнены, очищены от мусора и растительности; для отвода грунтовых, дождевых и снеговых вод устраиваются дренажные канавы;

- Запрещается хранение угля над подземными коммуникациями и сооружениями;

- Складирование угля должно производиться равномерно с послойным уплотнением, не допуская образования внутри штабеля воздушных пустот;

- Для предупреждения нагревания и самовозгорания угля при длительном хранении штабель покрывают плотной коркой глины толщиной не менее 5 см, которую в летнее и весеннее время необходимо опрыскивать 5-10% раствором извести Са(ОН)2 и Са(НСО3)2;

- Контроль за хранением угля в местах хранения обязательно осуществляется путем периодического измерения температуры угля;

- В случае, если температура угля достигла температуры 60 градусов С и более или при повышении температуры со скоростью 5 градусов С в сутки, необходимо немедленно принимать меры для ликвидации самовозгорания;

- Внешними признаками появления очагов самонагревания угля в летнее время, весной и осенью служат:

а) появление за ночь на поверхности угля, близкой к очагу самовозгорания, влажных пятен, исчезающих с восходом солнца;
б) появление белых пятен, исчезающих при выпадении дождя;
в) появление невысыхающих влажных пятен;
г) появление озолившегося угля;
д) появление пара и запаха продуктов разложения угля;
е) искрение в ночное время;

- В зимнее время внешним признаком появление очагов самовозгорания служит появление проталин в снежном покрове (при наличии снежного покрова на угле);

- При обнаружении появившихся в штабелях угля очагов самонагревания угля с температурой выше 60 градусов необходимо немедленной приступить к перелопачиванию угля, складывая его на свободном месте в отдельные штабеля высотой не более 0,5 метра;

- При возникновении очагов самонагревания угля с температурой 60 градусов С и выше, а также очагов загоревшегося угля принимаются следующие меры:

а) производится удаление нагретого или загоревшегося угля из куч, причем уголь складывается на отдельную площадку тонким слоем высотой не более 0,5 м;
б) при невозможности удаления угля из штабеля и его отгрузки применяется тушение очагов загоревшегося угля путем заливания очага горения водной 3-4%-ной суспензией гашеной извести.