# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Кошкинский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Новая Кармала учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Кошкинский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Кошкинский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Кошкинский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Кошкинский и сельского поселения Новая Кармала.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Кошкинский, бюджета сельского поселения Новая Кармала;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Новая Кармала объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Кошкинский Самарской области от 17.02.2010 № 368;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Новая Кармала;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:25 000);

карты функциональных зон сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:25 000, М 1:5 000, М 1:5 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Кошкинский, объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала включают:

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:5 000, М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:5 000, М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:5 000, М 1:5 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Новая Кармала полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Новая Кармала и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Новая Кармала.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Новая Кармала, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Новая Кармала об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Новая Кармала,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Новая Кармала, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Новая Кармала, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Новая Кармала, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Новая Кармала, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Кошкинский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский                 Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Спортивные хоккейные площадки | село Старое Юреево, в центральной части на ул. Центральная | строительство | 2015 | 25х50 | Ограждение: бортик из стеклопластика, выше – сетка-рабица | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | село Новая Кармала, в центральной части на ул. Рабочая |  |  |  |  |  |
| 2. | Спортивные/ детские площадки | село Юмратка, в западной части по ул. Малая | строительство | 2015 | 0.06/0.03 | Теннис, баскетболд/ детский игровой комплекс |  |
|  |  | поселок Ульяновка, в центральной части |  |  |  |  |  |
|  |  | поселок Моховой, по ул. Лесная в северной части |  |  |  |  |  |
|  |  | село Старая Кармала |  |  |  |  |  |
| 3. | Физкультурно-спортивный комплекс | село Новая Кармала | строительство | 2025 | --- | 0,06 | площадь зала - не менее 84 кв.м., площадь зеркала воды бассейна – не менее 28 кв.м. |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Сельский дом культуры | село Юмратка, на ул. Малая | строительство | 2030 | --- | 0,06 | Объект на 120 посетительских мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.3. Объекты местного значения административного назначения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание Администрации сельского поселения | село Новая Кармала, в восточной части | строительство | 2020 | --- | 0,045 | Создание могофункционально-го технического центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней | село Новая Кармала | строительство | 2030 | --- | 200 | Мощность КБО - 10 раб. мест, прачечной – 63 кг белья в смену, химчистки – 2,6 кг в смену, баня на 8 мест. | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопроводные сети | село Новая Кармала | Строительство, реконструкция | 2033 | 5 |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
| 2. | Водопроводные сети | село Старая Кармала, по ул. Школьная, ул. Средняя, ул. Центральная | строительство | 2033 | 8,5 |  |  |
| 3. | Водопроводные сети | село Юмратка, по ул. Большая, ул. Малая, ул. Большая, ул. Задняя | строительство | 2033 | 4,5 |  |  |
| 4. | Водопроводные сети | село Старое Юреево, по ул. Школьная, ул. Колхозная, ул. Центральная, ул. Речная | строительство | 2033 | 8,0 | - |  |
| 5. | Водопроводные сети | поселок Моховой, по ул. Лесная | строительство | 2033 | 2,9 | - |  |
| 6. | Водопроводные сети | поселок Ульяновка, по ул. Ульяновская | строительство | 2033 | 5,8 | - |  |
| 8. | Водозабор | село Юмратка, в северо-восточной части | строительство | 2033 | - | артезианские скважины – 2 шт. | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 9. | Водозабор | за границами села Старое Юреево, в западном направлении | строительство | 2033 | - | артезианские скважины – 2 шт. |  |
| 10. | Водозабор | за границей поселка Моховой, в восточном направлении | строительство | 2033 | - | артезианские скважины – 2 шт. |  |
| 11. | Водозабор | поселок Ульяновка, в центральной части | строительство | 2033 | - | артезианские скважины – 2 шт. |  |
| 12. | Резервуар | поселок Моховой, в северной части | строительство | 2033 | - | V=54м3 | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 15 м от объекта |
| 13. | Резервуар | поселок Моховой, в центральной части | строительство | 2033 | - | V=54м3 |  |
| 14. | Резервуар | поселок Моховой, в южной части | строительство | 2033 | - | V=54м3 |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Мини-котельная | поселок Ульяновка | строительство | 2033 | 0,05 | ~80 000ккал/ч | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений |
| 2. | Мини-котельная | поселок Ульяновка | строительство | 2033 | 0,05 | ~80 000ккал/ч |  |
| 3. | Мини-котельная | поселок Моховой | строительство | 2033 | 0,05 | ~80 000ккал/ч |  |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети газопровода | село Юмратка | строительство |  | 2,0 |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | поселок Моховой |  |  | 3,0 | - |  |
|  |  | поселок Ульяновка |  |  | 2,0 |  |  |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Старое Юреево, в северной части | строительство | 2015 | 0,5 | второстепенные | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Новая Кармала, в северной части | строительство |  | 0,2 | второстепенные |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Старая Кармала, в юго-восточной части | строительство |  | 0,4 | второстепенные |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Юмратка , в юго-западной части | строительство |  | 0,3 | основные |  |
| 5. | Мост | село Юмратка , в юго-западной части, через р. Юмратка | строительство | 2015 | Ориентировочно 50 м | --- |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Кошкинский, объектах местного значения сельского поселения Новая Кармала, за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Тип застройки | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж) | жилые дома, объекты дошкольного и общего образования | 647,90 | 0,2 | 0,4 | 25 |
|  | объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт в селе Старая Кармала по ул. Школьная (реконструкция); - фельдшерско-акушерский пункт селе Старое Юреево по ул. Центральная, 69 (реконструкция); - фельдшерско-акушерский пункт поселке Ульяновка по ул. Ульяновская, 63 (реконструкция); - общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Новая Кармала (реконструкция); - общеобразовательное учреждение начального общего образования в селе Новая Кармала, совмещенное с дошкольным образовательным учреждением (реконструкция); объекты местного значения сельского поселения: - резервуар в поселке Моховой, в северной части; - резервуар поселке Моховой, в южной части. |
| Общественно-деловая зона (О) | административные здания, объекты торговли, офисы, объекты социального и коммунально-бытового назначения (проф. образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) | 12,02 | 1,0 | 3,0 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт в селе Юмратка по ул. Большая, 56 (реконструкция); объекты местного значения сельского поселения: - дом культуры в селе Юмратка по ул. Малая; - здание администрации сельского поселения в селе Новая Кармала в восточной части; - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней на 10 мест в селе Новая Кармала. |
| Зона производственного использования (П) | объекты производственного и складского назначения | 2,9 | 0,6 | 1,8 | - |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,1 | 0,6 | 1,8 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарное депо в селе Новая Кармала в юго-восточной части; |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | сельхозугодья, объекты садоводства и дачного хозяйства, объекты сельскохозяйственного назначения | 236,5 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водозабор в селе Юмратка в северо-восточной части; - водозабор за границами села Старое Юреево, в западном направлении; - водозабор за границей поселка Моховой, в восточном направлении; - водозабор поселок Ульяновка, в центральной части; - резервуар в поселке Моховой, в центральной части. |
| Зона рекреационного назначения (Р) | скверы, парки, бульвары, объекты естественного природного ландшафта, объекты отдыха, занятий физкультурой и спортом | 7 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - спортивная детская площадка в селе Юмратка в западной части по ул. Малая; - спортивная детская площадка в поселке Моховой по ул. Лесная в северной части; - спортивная детская площадка в поселке Ульяновка в центральной части; - спортивная хоккейная площадка в селе Старое Юреево в центральной части на ул. Центральная; - спортивная хоккейная площадка в селе Новая Кармала в центральной части на ул. Рабочая. |
| Зона специального назначения (Сп) | объекты специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники и иные) | 5,5 | - | - | - |