# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области.

# Том 2. Графические материалы

Лист 1А	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:5000.

Лист 1Б	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:5000.

Лист 1.1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области (Инженерной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 1.1Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области (Инженерной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 1.2А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области (Транспортной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 1.2Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области (Транспортной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 2      Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области  М 1:25000.

Лист 3  Карта функциональных зон сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:25000.

Лист 3.1А Карта функциональных зон сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области  М 1: 5000.

Лист 3.1Б Карта функциональных зон сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области  М 1: 5000.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

Том 3. Пояснительная записка.

Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Том 6. Графические материалы (карты)

Лист 4 Карта современного использования территории сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области  М1:25000.

Лист 4.1А Карта современного использования территории сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области  М 1:5000.

Лист 4.1Б Карта современного использования территории сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области  М 1:5000.

Лист 5 Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области     М 1:25000.

Лист 6 Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области     М 1:25000.

Лист 7 Карта радиусов социального обслуживания населения (Детские дошкольные учреждения и школы) сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:10000.

Лист 8 Карта радиусов социального обслуживания населения (Учреждения здравоохранения) сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:10000.

Лист 9 Карта радиусов социального обслуживания населения (Объекты физкультуры и спорта) сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:10000.

# Том 7. Исходные данные- 1 экз. (хранится у заказчика)

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Проект выполнен в ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А. Сярдин

Главный инженер института                                                                      Б.А. Поверин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Начальник архитектурно-планировочного отдела                               Т.А. Карташева

Главный специалист                                                                              А. В. Тарасенко

Ведущий инженер                                                                                       М. И. Капшук

Инженер 1 категории                                                                             Е.В. Фяткуллова

Инженер 2 категории                                                                                Н.С.Ермакова

Начальник сантехнического отдела                                                       Л.В. Шаронова

Главный специалист                                                                                 Н. Н. Фролова

Главный специалист                                                                                  Н.Н.Казакова

Начальник электротехнического отдела                                                     П.В.Сардак

Главный специалист                                                                                В.Н. Мазурова

Ведущий инженер                                                                                    Л.Д. Коробкина

Начальник группы газоснабжения                                                   И.В. Севостьянова

Руководитель раздела ООС,

кандидат архитектуры                                                                          С.В. Генералова

Консультант эколог                                                                               В.И. Холмянская

Специалист эколог                                                                                        Л.В. Попова

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	6

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области.	16

2. Общая   характеристика   территории   поселения	17

2.1. История формирования структуры расселения	17

2.2. Местоположение сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский в системе расселения Самарской области.	18

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	19

2.3.1. Климат	19

2.3.2. Гидрография	20

2.3.3.  Рельеф	21

2.3.4. Почвенный покров и растительность	22

2.3.5. Полезные ископаемые	22

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Шпановка	24

3.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Шпановка муниципального района Кошкинский.	24

3.1.1. Основные тенденции демографических процессов	24

3.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский	28

3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Шпановка муниципального района Кошкинский	30

3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Шпановка.	34

3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Шпановка.	37

3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Шпановка.	39

3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Шпановка	40

3.5.1. Жилая зона	40

3.5.2. Общественно – деловая зона	42

3.5.3. Зона транспортной инфраструктуры	45

3.5.4. Рекреационная зона	47

3.5.5. Зона сельскохозяйственного использования	48

3.5.6. Зона специального назначения	48

4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Шпановка	51

4.1. Водоснабжение	52

4.2. Водоотведение	53

4.3. Теплоснабжение	53

4.4. Газоснабжение	54

4.5. Электроснабжение	55

4.6. Телефонизация	57

5. Зоны с особыми условиями использования территории	59

5.1. Зоны особоохраняемых территорий	59

5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.	59

5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.	61

5.2. Санитарно-защитные зоны	61

5.3. Охранные зоны.	65

5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	66

5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	67

5.6. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	69

5.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	70

6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Шпановка	72

7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Шпановка	74

7.1. Архитектурно-планировочное решение	74

7.2. Развитие жилой зоны	74

7.3. Развитие общественно-деловой зоны	75

7.4. Развитие промышленного комплекса.	84

7.5. Развитие агропромышленного комплекса.	84

7.6. Развитие инженерной инфраструктуры	84

7.6.1. Водоснабжение	84

7.6.2. Водоотведение.	86

7.6.3. Теплоснабжение	88

7.6.4. Газоснабжение	89

7.6.5. Электроснабжение	91

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры	91

7.8. Развитие рекреационной зоны	94

7.9. Развитие зоны специального назначения	94

7.10. Мероприятия по охране природы	94

8. Предложения по изменению границ населённых пунктов сельского поселения Шпановка  муниципального района Кошкинский.	98

9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории	99

10. Санитарная очистка территории	102

11. Выводы	103

12. Реализация генплана сельского поселения Шпановка.	104

13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Шпановка.	105

# 1. Введение

Проектная работа выполнена на  основании муниципального контракта          № 0142300014812000040-03 от 10.09.2012 г. на выполнение проектов генеральных планов поселений муниципального района Кошкинский Самарской области.

При  проектировании  были  учтены  и  использованы  материалы  ранее  разработанной  проектной  документации:

«Схема территориального планирования Самарской области», утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007  №261..

«Схема территориального планирования муниципального района Кошкинский Самарской области»,  утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Кошкинский Самарской Области № 368 от17.02.2010 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации.(ред.от 30.12.2012 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года              № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» .(ред.от 30.12.2012 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» .(ред.от 28.07.2012 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред.от 28.07.2012 г.) ; ..

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (ред.от 25.12.2012 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ       «О государственном кадастре недвижимости» (ред.от 28.07.2012 г.) ;

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847            «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» (ред.от 21.05.2012 г.) ;.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ      «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (ред.от 27.12.2009 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ                «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (ред.от 20.03.2011 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (ред.от 19.07.2011 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред.от 25.12.2012 г.) ;  .

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 25 декабря 2012 года) ;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ     «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 25 июня 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ          «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ     «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 25 июня 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                              (с изменениями , от 06 декабря 2011 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 12 ноября 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ       «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 01.04.2012 года) ;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ      «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 года) ;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ       «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 25 июня 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ              «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 03 декабря 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ               «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 19 июля 2011 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ                  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                 (с изменениями от 25 июля 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ               «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 28 июля 2012 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»               (с изменениями от18 июля 2011 года) ;

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи»                                 (с изменениями и  дополнениями от 28.07.2012 г.) ;

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (ред. От 28.02.2012) ;

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2012) ;

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2012) ;.

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 25.12.2012 г;.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями от 03.12.2012) ;

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 10.07.2012) ;

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального  закона от 25.12.2012);

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 10.07.2012).

#### Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011) ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» ;

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р) ;

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 19.11.2008 № 653н «Об утверждении единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

#### Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244;

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207

#### Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации           от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069) ;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»,  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации            от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83) ;

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до               2013 года», утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557) ;

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от                 12 ноября 2010 № 828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы» ;

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

#### Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Кошкинский Самарской области 10 октября 2008 года N 108-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района  Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 25.02.2005 г.             № 48-ГД

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле»                            (с изменениями от 14 декабря 2012 №130-ГД) ;

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД                                  «О населённых пунктах на территории Самарской области» (с изменениями от 4 мая 2012 г.) ;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 13.06.2012 г.) ;

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД                                    «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(ред. от 07.12.2012) ;

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области» .(ред. от 07.12.2012) ;

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» .(ред. от 06.12.2010) ;

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ» ;.

- Закон Самарской области от 09.12.2005 №219-ГД «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 07.07.2011) ;

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» .(ред. от 05.05.2010) ;

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области» ;

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ;

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011) ;

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области»                   от 06.07.2011 N 63-ГД.

#### Областные целевые и ведомственные целевые программы развития экономики и социальной сферы Самарской области в том числе:

- «О стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года № 129);

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г.              №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ                    в Самарской области» (в редакции от 15.01.2013 г. №1) ;.

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007              №261      «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области» ;

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 г.                № 245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, на период до             2010 года» ;

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2012 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 10 2011 г. № 700       (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.11.2012);

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009г.                   № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на             2009 – 2015 годы» ;

- Областная целевая программа Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 30 июля 2012 года N 347) ;

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557;

- "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 мая 2011 г. N 576);

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 N 138 (ред. от 22.02.2012) "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы";

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года № 45 ;

- "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области" на 2011-2014 годы (утверждена  постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512);

- «Комплексная программа развития начального профессионального и среднего профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 201);

- "Развитие    сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" на 2012 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 704);.

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                  от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.) ;

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2016 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 29 .11 2010 г.) ;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 26.10 2012 г.) ;

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674       (с  изменениями от 13.07.2011 №336) ;

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501;

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.09.2011 N469) ;

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 30.08.2012) ;

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г.     №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.) ;

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.№560 (ред.от 16.11.2012 г. № 673) ;

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. №188;

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, № 422) ;

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2012-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601 (ред. 03.12.2012) ;

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178 (ред. от 12.12.2012) ;

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области                 от 27.10.2010 г. №536;

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.) ;

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009                   № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» ;

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 02.05.2012 №226;

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541) ;

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области                от    27 октября 2010 года №539 в ред. от 29.09.2011 №472) ;

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722 в ред. от 18.06.12 №273) ;

- «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10 ноября 2009 г. № 122);

- «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области» на 2012-2014 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября  2010 г. № 365);

- «Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 366);

- "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на  период  до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 г. N 595);

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 02.04 2012 г.) ;

- «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования,  лесного хозяйства  и охраны  окружающей среды Самарской области от 10 ноября  2009 г. №123);

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 28 сентября 2009 года №473;

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г.       № 384 Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».( в ред. от 12.11.2012 ) ;

- "Обеспечение химической и  биологической  безопасности Самарской области" на 2012 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 696);

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г.                № 88 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов» ;

- Постановление Правительства Самарской области от 13 июля 2011 г. №321.     Стратегия развития сферы культуры в Самарской области на период до 2020 года;

- «Культурное наследие" на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 года № 612);

- Постановление Правительства Самарской области от 6 июня 2012 г.№ 8 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Самарской области, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»;

- Областная целевая программа "Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 549 (редакции от 12.12.2012 г) ;

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2012 гг.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*;

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*;

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*;

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*;

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения;

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны;

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов»–утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 г. № 61).

  - Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

  - Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

  - Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

Настоящий проект  выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD, MAP R3).

При  проектировании  и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  Поволжским центром космической геоинформатики (Геоинформспутник).

В качестве исходного картографического материала послужили:

- Топографические карты (масштаб 1:25000), выполненные Главным управлением геодезии и картографии ГГК СССР в 1954 – 55 гг.

- «Инвентаризация земель населённых пунктов Кошкинского района Самарской области» (масштаб 1:2000), институт «ВолгоНИИгипрозем», 1997 год.

- «Инвентаризация земель Кошкинского района Самарской области»  (масштаб 1:10 000), институт «ВолгоНИИгипрозем», 1997 год.

- Ортофотоплан на территорию муниципального района Кошкинский, М 1:10000.

## Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, генеральный план  является актом территориального планирования муниципального образования.

Основная цель разработки генерального плана поселения  - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Федеральный закон «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» и политические перемены, произошедшие в стране,  предоставили  финансовую и хозяйственную самостоятельность поселениям. Это дает возможность сельским поселениям  развиваться более гармонично, используя  собственные ресурсы для реализации своих планов и потребностей.

Перспективы развития сельских поселений во многом зависят от уровня компетентности  управленческой структуры поселения, умения реализовать принятые ими планы и программы. Одним из  основных программных документов, определяющим перспективы развития территории сельского поселения, является Генеральный план поселения. Входящая в состав генерального плана документация, позволяет стать ему регулирующим инструментом, обеспечивающим ход реализации программных установок.

Современным принципом определения перспектив развития сельского поселения  является комплексный, обоснованный анализ территориальных   ресурсов и местных особенностей развития.

Проект генерального плана сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области выполнен с учетом:

- национальных проектов,  федеральных, региональных и муниципальных программ;

- целевых  программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Самарской области, муниципального района Кошкинский;

- ранее разработанной градостроительной документации;

- предложений заинтересованных лиц.

Подготовка графических материалов  генерального плана сельского поселения Шпановка осуществлена на бумажном и электронном носителях с применением геоинформационных систем, с целью формирования информационной системы для обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования.

# 2. Общая   характеристика   территории   поселения

## 2.1. История формирования структуры расселения

Историческая  справка

Кошкинский район создан в 1928 г. в составе вновь сформированной Средневолжской области на основе 10 северных волостей Самарского уезда Самарской губернии и части селений Чулпановской волости Казанской губернии.

В разное время включал в себя территорию Елховского, Красноярского, Челно-Вершинского, Сергиевского районов Куйбышевской области, Малыклинского района Ульяновской области.

До XVI века территория района входила в состав четырёх феодальных государств, с 1552 г. – в состав России и (до образования губерний в 1708 г.) находилась под управлением Приказа Казанского Дворца. После административной реформы Петра I территория района включалась в состав Казанской губернии (1708-1719гг.), Астраханской губернии (1719-1745гг.), вновь Казанской губернии (1745-1773 гг.), в Ставропольский и Самарский уезды Симбирской губернии (1773-1851гг.), в Самарский и Мелекесский уезды Самарской губернии (1851-1928 гг.). При создании в 1928 г. Кошкинский район включал в себя 332 населённых пункта, 46 сельсоветов, население – 96,8 тыс. чел.

Первое осёдлое население на территории района относится ко времени первой аграрной колонизации Поволжья – к периоду срубной археологической культуры индоевропейского языкового сообщества, располагавшейся в рассматриваемой местности в середине II тыс. до н.э. около 3,5 тысяч лет назад. В то время по разным оценкам на территории района проживало от 3 до 10 тысяч человек. Затем более трех тысяч лет земли Кошкинского района были заняты различными кочевыми племенами, число жителей постоянно менялось от нескольких сотен до 2-3 тысяч человек. В  XIII-XIV веках через земли района прошло несколько огромных армий (до 200-300 тысяч чел.) хана Батыя, эмира Тимура и других завоевателей, но оседлого населения еще не было. Только в XVII-XVIII веках начинается заселение речных долин постоянным крестьянским населением (на 1737 год – около 1 тыс. чел.) – в основном из беглых и самовольно заселившихся крестьян, в том числе бежавших от репрессий раскольников-старообрядцев.

Особенно большой прирост населения происходит в середине XIX века в связи с переселением русских и украинских крестьян, а также поляков, немцев, эстонцев. Во второй половине  XIX века процесс переселения в Поволжье мигрантов из Центральной России, Украины, Прибалтики, Польши и Германии заканчивается, и дальнейший рост населения связан только с естественным приростом. На 1910 г. на территории района (в современных границах) проживало около 40 тысяч человек, средняя плотность населения составляла 21,5 чел. на 1 кв.км.

В 20-30 годы ХХ века во вновь созданном Кошкинском районе проживало 97 тысяч человек. Тогда в его состав были включены часть современной Ульяновской области (Малыклинский район), значительная часть современного Челно-Вершинского района, отдельные территории Сергиевского и Елховского районов (позднее Елховский район полностью входил в состав Кошкинского района). 
           Существуют несколько версий возникновения названия района. По версии кандидата исторических наук Николая Арнольдова, одна из легенд связана с великим завоевателем Средневековья Тимуром: якобы на месте нынешнего поселения он некогда ставил свой лагерь–кош. Отсюда и пошли Кошки. Другая относит возникновение названия к речной отмели, так как кошкой называется речная коса. Третья утверждает, что пошло это название с лёгкой руки каторжников, которых именно в этом месте подвергали на этапе пыткам с помощью такого орудия, как «кошка».

И последняя занимательная история: «Однажды через наши места некий купец вёз из южных стран жемчуг. Чтобы его по дороге не ограбили, он пошёл на хитрость и перемешал жемчуг с крупой. Остановился купец на холме, где останавливались переночевать многие, в том числе переодетые разбойники, и уснул, подложив мешок со спрятанным в нём богатством под голову. Проснулся утром, а перед мешком две кошки (их тут много кружилось на стоянке). Перед ними ненсколько задавленных мышей, а возле - жемчужины. Мыши, почуяв крупу, прогрызли в мешке дырки. Кошки, переловив их, спасли купцу его богатство. Посему основал купец на этом холме лавку, назвал холм Кошкиным, а вокруг позже выросло село, которое и стали называть Кошками».

## 2.2. Местоположение сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский в системе расселения Самарской области.

Муниципальный район Кошкинский располагается в северной части Самарской области. Район граничит:

- на юге – с муниципальным районом Елховский;

- на востоке – с муниципальными райономи Сергиевский и Челно - Вершинский Самарской области;

- на севере – с республикой Татарстан;

- на западе – с Ульяновской областью.

Администрация муниципального района расположена в селе Кошки, которое находится в 140 км от областного центра города Самары.

Общая площадь района составляет 164663  га.

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – зерно-мясо-молочное.

Полезные ископаемые, добываемые на территории  района:

- нефть;

- глина.

Через Кошкинский район проходит железнодорожная магистраль Уфа- Ульяновск - Инза. Имеется крупная железнодорожная станция Погрузная и                    3 разъезда.

На территории района проложены 27  автодорог. Все они классифицируются как автодороги территориального значения. Общая протяжённость дорог составляет 285,3 км.

Сельское поселение Шпановка расположено в восточной части муниципального  района Кошкинский. Расстояние до областного центра –  155 км; до районного – 18 км.

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 48-ГД  установлены границы сельского поселения Шпановка.

Сельское поселение Шпановка граничит:

- с сельским поселением  Новая Быковка муниципального района Кошкинский;

- с сельским поселением  Четыровка муниципального района Кошкинский;

- с сельским поселением  Кошки муниципального района Кошкинский;

- с сельским поселением  Большая Романовка муниципального района Кошкински;

- с сельским поселением  Шпановка муниципального района Кошкинский;

- с сельским поселением  Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением  Озерки муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением  Липовка муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением  Красносельское муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением  Кандабулак муниципального района Сергиевский.

Таблица № 1 – Населённые пункты сельского поселения Шпановка.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Кол-во жителей, чел. на 2010 г. | Площадь, га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Шпановка, административный центр | 449 | 143,17 |
| 2 | село Старая Ивановка | 418 | 141,0 |
| 3 | посёлок Верхняя Ивановка | 0 | 28,3 |
| 4 | посёлок Горный | 22 | 23,84 |
| 5 | посёлок Михайловка | 14 | 87,113 |
| 6 | посёлок Привольный | 14 | 18,64 |
| 7 | деревня Киевка | 29 | 87,5 |
| 8 | деревня Левый Салаван | 155 | 53,04 |
| 9 | деревня Новая Зубовка | 0 | 24,56 |
| 10 | деревня Островка | 43 | 67,166 |
| 11 | деревня Титовка | 30 | 54,47 |
| 12 | деревня Седовка | 8 | 43,02 |

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным ближайшей метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах  проектирования составляет +3,4ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -13,0ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 42ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 47ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  182 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра  южные и юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  4,0 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +42 ºС.

В теплый период преобладают ветра южные, северные и западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. Во второй декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 151 день. Таяние снежного покрова в среднем отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Сумма осадков за тёплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с ноября по март) – 159 мм.

### 2.3.2. Гидрография

Территория сельского поселения Шпановка имеет развитую гидрографическую сеть, представленную реками Кондурча и её притоками: Липовка, Быковка, Иржа, Чесноковка; ручьями, родниками, озёрами, прудами и болотами.

Река Кондурча протекает в направлении с северо-востока на юго-запад и впадает в р. Сок с правого берега на расстоянии 33 км от устья. Общая протяжённость составляет 294 км, площадь водосбора 4360 км². Средняя высота водосбора составляет 151 м над уровнем моря. Средний уклон русла – 1,0%. Река имеет хорошо разработанную ассиметричную долину с крутым, часто ступенчатым южным и пологим северным склонами. Русло реки извилистое, ширина изменяется от 20 до 30 м, глубина не превышает 2-3 м. Средний уклон русла – 1,0%.

Река Липовка (Сантаиловка) — левый приток Кондурчи. Протекает по территории Кошкинского и Сергиевского районов Самарской области. Устье реки находится в 168 км по левому берегу реки Кондурча, к западу от села Кошки. Длина реки составляет 70 км. Площадь бассейна 1020 км². Притоки: Чесноковка, Быковка, Иржа, Жилой, Шиловский. По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сок от истока и до устья, речной подбассейн реки отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское море.

Река Чесноковка —левый приток Липовки. Протекает в Кошкинском районе Самарской области. Устье реки находится в 6,9 км по левому берегу реки Липовка. Длина реки составляет 18 км, площадь бассейна 78,4 км². По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сок от истока и до устья, речной подбассейн реки отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское море.

Река Иржа —левый приток Липовки. Протекает в Кошкинском и Сергиевском районах Самарской области. Устье реки находится в 28 км по левому берегу реки Липовка. Длина реки составляет 34 км, площадь бассейна 285 км². Приток - Большой Елховый. По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сок от истока и до устья, речной подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское море.

Другими объектами гидрографической сети в границах проектирования являются:

- многочисленные овраги, наиболее крупные из них имеют собственные названия: овраги Большой, Тростянка, Стойлочный, Большой Елховый, Суходол;

- озёра поймы р. Кондурча (Салаван, Гераськино).

Все водные объекты подвержены антропогенному воздействию, качество вод большинства из них не отвечает нормативным требованиям. За последние годы уровень загрязнения воды всех рек Самарской области вырос, по качеству вода большинства водных объектов оценивается как «грязная». Загрязняющими веществами, характерными для поверхностных водных объектов Самарской области являются легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, марганца, цинка, а также фенолы.

### 2.3.3.  Рельеф

Территория сельского поселения Шпановка расположена в лесостепной зоне левобережья реки Волги, на границе двух геоморфологических районов, разделенных р. Кондурча: провинции Низменного Заволжья (рельеф представлен низменной пологоувалистой равниной) и провинции Высокого Заволжья (поверхность территории постепенно понижается от востока к западу).

Территорию Кошкинского района условно можно разделить на три генетических типа равнин: денудационная равнина позднеолигоценового возраста, денудационная равнина олигоцен-миоценового возраста и денудационная равнина раннечетвертичного возраста. По генезису и формам рельефа, морфологическим характеристикам и особенностям литогенной основы здесь выделяются два морфогенетических комплекса: денудационно-эрозионный и аккумулятивный. Первый представлен водоразделами и склонами, второй – поверхностью террас и пойм.

Водоразделы узкие, плоские, реже плоско-выпуклые. На поверхности водоразделов часто встречаются денудационные останцы различной формы и размеров, которые вытянуты в виде гряд. Склоны асимметричные, имеют прямую или выпуклую форму, часто террасированы. Их поверхность расчленена ложбинами стока, промоинами, оврагами и балками (овраги Матай, Елшанка, урочища Ермолаевка, Майоровка, Верх. Константиновка). В оврагах и балках часто наблюдаются вторичные врезы глубиной 1,5-10 м.

В долинах мелких рек прослеживается пойма и фрагментарно узкая надпойменная терраса. В верховьях русло часто не выражено, и сток идет по низкой заболоченной пойме. Склоны долин прорезаны балками и ложбинами стока. Днища балок плоские или вогнутые, часто с вторичными врезами. Овраги широко распространены на крутых склонах, длина их достигает несколько километров, ширина – 50 м. Иногда в оврагах отмечаются временные водотоки.

Главными элементами рельефа территории являются обширные массивы междуречий и глубокие узкие долины рек. Основные междуречья, в свою очередь, расчленены сетью оврагов и балок. В строении междуречий наблюдается ясная асимметричность. Склоны водоразделов, обращенные к юго-западу всегда крутые и поднимаются высокой холмистой грядой с обнажением материнских пород, северные и восточные склоны гораздо длиннее и более пологие. Большинство оврагов, собирающихся в конечном итоге в речные системы, имеют глубокие русла, большей частью с крутыми стенками.

### 2.3.4. Почвенный покров и растительность

Почвенный покров рассматриваемой территории  представлен чернозёмами выщелоченными и оподзоленными, черноземами типичными, пойменными и серыми лесными почвами.

Черноземы характеризуются значительной мощностью гумусового горизонта, накоплением гумуса и аккумуляцией в нем элементов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а также наличием хорошо выраженной зернистой или зернисто-комковатой структуры.

Отличительной особенностью выщелоченных черноземов является отсутствие свободных карбонатов в гумусовом горизонте. Гранулометрический состав преимущественно глинистый, тяжело- и среднесуглинистый. Выщелоченные черноземы наряду с типичными – самые высокогумусные почвы.

Леса и степные участки в подвергаются в большей или меньшей степени антропогенному воздействию. Степные участки, распаханные под агроценоз, уже не восстанавливаются и поэтому площади аборигенных степей, сохранившихся на склонах шиханов, оврагов и неудобьях, незначительны.

Для покатых и крутых склонов рельефа, водоразделов и балок наиболее характерными являются полынково-типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные травостои, преимущественно среднестойкие. Влажные краткопоемные луга занимают значительно меньшую площадь, чем сухие.

Растительность речных пойм очень разнообразна и тесно увязана с почвенным покровом пойм, глубиной залегания грунтовых вод и продолжительностью паводка. Это кратко- и среднепоемные влажные луга, заболоченные луга, остепненные луга, иногда засоленные. В речных поймах наиболее возвышенные, хорошо дренированные участки обычно заняты дубом и осиной, иногда березой. Травянистый покров их обилен (костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, чина луговая, ежевика, таволга вязолистная, подмаренник, осоки).

Участки, близкие к береговой полосе, менее возвышенные и менее дренированные, покрыты вязовыми лесами с аналогичным травянистым покровом. Береговая полоса занята осокарями, низкие места у воды на глинистых почвах - ивняком и ольшаником, в травянистом покрове преобладают растения сырых заболоченных мест: осоки, ситники, частуха, ситняги и др.

Леса и кустарники представлены широколиственными породами: дубом, кленом платановидным, липой. По сырым местам встречаются береза и осина. Из кустарников произрастают ольха клейкая, вяз, различные виды ив. В подлеске в лесах встречаются лещина, шиповник, рябина. Для степных склонов характерны кустарники: спирея городчатая, карагана кустарниковая, терн.

### 2.3.5. Полезные ископаемые

Минерально-сырьевую базу муниципального района Кошкинский образуют минерально-строительное, горно-химическое и углеводородное сырье.

Горно-химическое сырье Кошкинского района представлено ресурсами торфа, имеются нефтяные месторождения: Сборновское,  Введенское, Казаковское, Смородинское, Юганское, Булатовское, Черно-озерское; выявлены залежи суглинков и глин для кирпичного и керамзитового сырья, а также строительных песков, песчаников и отложений бетонитов; имеются отложения строительного песка апшеронского возраста (верхний плиоцен), также отмечены пески верхнепермского возраста (татарский ярус) на левобережье р. Кондурча, на правобережье р. Кондурча, в долине р. Чесноковка. Все пески верхнепермского возраста тонкозернистые, с модулем крупности не более 0,9.

На юге сельского поселения разведано месторождение нефти, что предполагает дальнейшую его разработку.

# 3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Шпановка

## 3.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Шпановка муниципального района Кошкинский.

### 3.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчётов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

- Стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растёт, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

- Стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

- Стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Вышеперечисленные пролцессы отражены на рис.1  «Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту», рис. 2. «Воспроизводство населения Самарской области».

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Диаграмма на рис. 3. «Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области» - яркое тому подтверждение.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2011 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Демографическая ситуация в Кошкинском районе отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивый рост смертности и снижение продолжительности жизни.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

### 3.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский

На территории Кошкинского района расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является село Кошки.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

С 1997 по 2005 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону уменьшения – ниже уровень рождаемости при более низком уровне смертности.

Распределение населения муниципального района Кошкинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется попрежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля пожилых людей.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчётный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

В 2006 году соотношение населения Кошкинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его немного отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Кошкинский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,0% против 17,4%. Таким образом, разрыв составляет 4,6%, что немного ниже среднего показателя по  сельскому населению Самарской области (5,8%). Доля трудоспособного населения в районе на 0,8% выше среднего областного показателя.

Что касается младенческой смертности в поселениях Кошкинского района, то она в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1999 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района вдвое превышает областной показатель.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Кошкинский примерно на 1,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции. Этот процесс, вызванный политическими переменами, и породивший такое явление, как вынужденное переселение, существенно активизировался в середине 90-х годов.

По статистическим данным на 2006 год в Самарском регионе миграционный прирост населения превысил 7113 человек, 28% из них – выпало на долю межрегиональной миграции, 72% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Кошкинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью, но сальдо миграции всегда было положительным, и внешняя миграция покрывала естественную убыль населения.

По общим итогам миграции на 1.01.2006 года в муниципальный район Кошкинский прибыло на 367 человек больше, чем убыло из него.

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории муниципального района Кошкинский выделяются населенные пункты с возрастающим и убывающим населением.

Наиболее крупными населенными пунктами, являются: с. Шпановка   с.п. Шпановка; с. Старая Кармала с.п. Новая Кармала.

К крупным населенным пунктам района с убывающим населением относятся: с. Кошки, ж.-д. ст. Погрузная с.п. Кошки; с. Надеждино с.п. Надеждино.

В целом, в течение последних 5 лет растущими оказались 17 населенных пунктов района из 79. В 37 населённых пунктах число жителей не превышает 100 человек. Деревни Богодуховка и Новая Зубовка прекратили свое существование.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Кошкинский  являются административными центрами сельских поселений, они образуют демографический каркас района.

Население муниципального района Кошкинский отличается некоторым национальным разнообразием: русское население составляет 54,5%, около 27,7% населения района – чуваши; 5,3% - мордва; 9,7% - татары; 0,8% -украинцы; 0,5% - армяне; 0,2% - немцы; 0,2% - эстонцы.

### 3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Шпановка муниципального района Кошкинский

На рис. 4 приведён сравнительный анализ распределения сельского населения Самарской области и сельского поселения Шпановка.

Взаимоотношения между разными национальностями в поселении благоприятные, противоречия национального характера отсутствуют, так как наибольший удельный вес в структуре населения по национальному составу составляют русские.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения. На рис. 7-9 отражены вышеперечисленные процессы.

Таблица № 2 -  Данные  о  среднегодовом  приросте  населения  сельского  поселения  Шпановка и  тенденции  его  изменения.

| № п/п | Наименование | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост (убыль), в том числе: | -5 | -5 | -6 | 0 | -8 | -2 | -3 | +6 | +6 | -2 |
|  | Рождение | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 9 | 16 | 16 | 8 |
|  | Смерть | 14 | 12 | 12 | 10 | 19 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Механический прирост (убыль): |  | +5 | +11 | +473 | -9 | -26 | +11 | -14 | -15 | +17 |
| 3 | Общий прирост (убыль) |  | 0 | +5 | +473 | -17 | -28 | +8 | -8 | +21 | +15 |
| 4 | Численность населения | 749 | 749 | 754 | 1227 | 1210 | 1182 | 1190 | 1182 | 1203 | 1218 |

Как видно из таблицы, в сельском поселении Шпановка, в отличие общих тенденций развития страны и Самарской области (снижение рождаемости и продолжительности жизни, устойчивый рост смертности), в последние годы стабилизировались показатели смертности населения, кроме этого возросли показатели рождаемости, благодаря чему появилась тенденция роста численности населения, засчёт естественного прироста (помимо механического).

Механический прирост населения, как правило, происходит за счёт миграции населения из стран ближнего зарубежья и из населённых пунктов района, убыль населения происходит за счёт миграции населения за пределы поселения в связи с отсутствием мест приложения труда.

Таблица № 3 -  Данные о возрастной структуре населения сельского

поселения Шпановка по состоянию на  01.01.2012 г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Из общей численности населения: | 1218 | 100,00 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, в том числе | 208 | 17,1 |
|  | Дети: | 208 | 17,1 |
|  | до 6 лет | 79 | 6,5 |
|  | от 7 до 15 лет | 108 | 8,9 |
|  | от 16 до 17 лет | 21 | 1,7 |
| 2 | Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры): | 670 | 55,0 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 362 | 29,7 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 253 | 20,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста: | 285 | 23,4 |
|  | женщины старше 54 лет | 165 | 13,5 |
|  | мужчины старше 59 лет | 120 | 9,8 |

Таблица № 4 - Данные о трудовой структуре населении  сельского поселения Шпановка по состоянию на 01.01.2012 г.

| Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | 1218 | 100 |
| Самодеятельная группа населении, в том числе: |  |  |
| а) население в трудоспособном возрасте | 670 | 55,0 |
| б) работающие лица пенсионного возраста | 26 | 2,1 |
| Несамодеятельная группа населения, в том числе: |  |  |
| а) дети до 17 лет | 208 | 17,1 |
| б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства | 16 | 1,3 |
| в) неработающие лица пенсионного возраста | 259 | 21,3 |
| г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 24 | 2,0 |
| д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве | 41 | 3,3 |

## 3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Шпановка.

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введённому в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населённых пунктов (городов, посёлков, сельских населённых пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Законом Самарской области от 25.02 2005 г. №48-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы тринадцати поселений, одним  из которых является сельское поселение Шпановка.

Современные границы сельского поселения Шпановка носят естественный характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.

Общая площадь сельского поселения Шпановка в установленных границах составляет 21088,06* га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения –это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей; в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства;

- земли населённых пунктов – 771,819* га – к ним  относятся все земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов. 
В состав земель населённых пунктов могут входить земельные участки, отнесённые в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам (в ред. Федерального закона):

  - жилым;

  - общественно-деловым;

  - производственным;

  - инженерных и транспортных инфраструктур;

  - рекреационным;

  - сельскохозяйственного использования;

  - специального назначения;

  - военных объектов;

  - иным территориальным зонам.

Земли населённых пунктов расположены в границах:

- села Шпановка, административный центр - 143,17 га*;

- села Старая Ивановка - 141,0 га*;

- посёлкаВерхняя Ивановка - 28,3 га*;

- посёлка Горный - 23,84 га*;

- посёлка Михайловка - 87,113 га*;

- посёлка Привольный - 18,64 га*;

- деревниКиевка - 87,5 га*;

- деревни Левый Салаван - 53,04 га*;

- деревни Новая Зубовка - 24,56 га*;

- деревни Островка - 67,166 га*;

- деревни Титовка - 54,47 га*;

- деревни Седовка - 43,02 га*.

* За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – это земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным  Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

- Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на: 
    1) земли промышленности; 
    2) земли энергетики; 
    3) земли транспорта; 
    4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 
    5) земли для обеспечения космической деятельности; 
    6) земли обороны и безопасности; 
    7) земли иного специального назначения. 
    Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельного Кодекса и учитываются при проведении зонирования;

земли особо охраняемых территорий и объектов, к ним относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

- К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
    1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
    2) природоохранного назначения; 
    3) рекреационного назначения; 
    4) историко-культурного назначения; 
    5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, федеральными законами.

- Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов;
 
земли лесного фонда

- К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

- Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации;

земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли: 
    1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 
    2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

- Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации;

земли запаса

- К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения

## 3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Шпановка.

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным  регламентам.

На территории сельского поселения Шпановка непосредственное обслуживание водным, воздушным и  железнодорожным транспортом отсутствует.

Автомобильный транспорт. Основой дорожной сети Самарской области является сеть автомобильных дорог общей протяженностью почти 10 тыс. км, включающая федеральные и территориальные (региональные) дороги общего пользования, а также ведомственные автодороги. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования Самарской области составляет 7 598,3 км, в том числе федеральных 686,3 км, территориальных – 6912 км.

М.р. Кошкинский имеет развитую сеть территориальных автомобильных дорог. На территории района проложены 27 автодорог общего пользования. Все автомобильные дороги имеют твёрдое покрытие.

Таблица № 5 - Автомобильные дороги общего пользования на территории сельского поселения Шпановка.

| № п/п | Идентифика-ционный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжённость, км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Участок "Сергиевск - Кошки" |  |  |
| 2 | 6310441000339 | Участок "Сергиевск - Кошки" - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района (п. 17 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 г. № 69) |  |  |
| 3 | 6310441000335 | "Сергиевск - Кошки" - Шпановка | 1,200 | 1,200 |
| 4 | 6310441000336 | "Сергиевск - Кошки" - Старая Ивановка | 0,650 | 0,650 |

Транспортное сообщение населения сельского поселения Шпановка с другими сельскими и муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного значения.

На территории сельского поселения, на автодороге общего пользования «Сергиевск - Кошки», имеется объект дорожного сервиса – АЗС – около                  д. Островка.

Население пользуется услугами междугородных автобусов по маршруту: «с. Старая Ивановка – с. Кошки» (2 рейса в день 2 раза в неделю). На автодороге "Сергиевск - Кошки" имеются три автобусных остановки: около сёл Шпановка, Старая Ивановка и около деревни Левый Салаван.

На территории  сельского поселения наблюдается сравнительно низкая обеспеченность межселенных связей. Это связано с тем, что, несмотря на большое количество дорог в поселении, многие их них не имеют твёрдого покрытия.

Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Кошкинский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Неразвитость и плохое состояние территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках. Территориальные автомобильные дороги требуют проведения реконструкции и модернизации.

Необходимо повышение пропускной способности дорог, входящих в опорную сеть, расположенных на территории муниципального района Кошкинский.

Приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования окажет существенное воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт на территории области представлен Куйбышевской железной дорогой и Южно-Уральской железной дорогой.

По территории м.р. Кошкинский проходит однопутная неэлектрофицированная федеральная железная дорога магистрального типа «Чишмы-Ульяновск-Инза» Куйбышевской железной дороги.

Протяжённость железной дороги по району составляет около – 22 км. Протяжённость железной дороги на территории сельского поселения Русск4ая Васильевка составляет около 13 км.

Железнодорожное сообщение  связывает м.р. Кошкинский с северными районами Самарской области

На территории района существует крупная железнодорожная станция «Погрузная» и три разъезда.

Расстояние от административного центра с. Кошки до железнодорожной станции «Погрузная» - 2.5 км.

Воздушный транспорт. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Кошкинский осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолётов. Авиационные связи из аэропорта «Курумоч» осуществляются по 63 маршрутам внутрироссийских линий, и более 20  маршрутам в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Расстояние  от административного центра с. Кошки до международного аэропорта  «Курумоч» - 117 км.

Водный транспорт. Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине  относится к сверхмагистрали. Протяжённость основного судоходного хода на р. Волге в границах области составляет 268 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

Трубопроводный транспорт. Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 39% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории Кошкинского района проходит магистральный газопровод «Бинарадка-Ульяновск» - Кошки (Г36, диаметр 219 мм), подающий газ в населённые пункты.

По территории сельского поселения Шпановка проходят магистральные нефте и газопроводы.

## 3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Шпановка.

Разработка  генерального плана поселения  Шпановка предусматривается с  учётом сложившейся планировочной структуры населённых пунктов, наличия свободных территорий, пригодных для  градостроительного освоения, внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры.

В четырёх населённых пункутах поселения уличная сеть представлена одной улицей – это п. Привольный, п. Горный, д. Новая Зубовка, д. Титовка. Отличительной чертой этих населённых пунктов является низкая плотность застройки. Жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными участками.

В пяти населённых пункутах поселения уличная сеть представлена двумя улицами – это д. Островка, п. Верхняя Ивановка, д. Седовка, п. Михайловка,             д. Киевка. Участки границ населённых пунктов (кроме п. Верхняя Ивановка) проходят по руслу реки Липовка. Планировочная структура живописная, плотность застройки низкая.

Деревня Левый Салаван расположена левом берегу реки Липовка. Две параллельные улицы деревни Центральная и Луговая, линейно протрассированные в направлении север-юг, объединяются третьей – ул. Липовка; здесь же находятся объекты соцкультбыта деревни.

Село Старая Ивановка вытянулось вдоль левого берега реки Липовка, трассировка линейной уличной сети  подчиняется особенностям гидрографической ситуации. Планировочная структура живописная, в центральной части населённого пункта размещаются объекты соцкультбыта села.

Архитектурно-планировочная структура села Шпановка представлена живописной системой улиц с регулярной жилой застройкой. Село вытянуто в меридиональном направлении, главная улица проходит вдоль всего населённого пункта. Село находится на левом берегу реки Липовка. Западнее села имеются несколько прудов, местность заболочена, что ограничивает развитие населённого пункта в этом направлении.

## 3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Шпановка

Согласно статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель населенных пунктов  сельского поселения могут входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- иные территориальные зоны.

### 3.5.1. Жилая зона

Земельные участки в составе  жилой  зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.

Жилая застройка сельского поселения Шпановка в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

Общая площадь земель сельского поселения расположенная под застройкой составляет 101 га.

Общий жилой фонд сельского поселения Шпановка по состоянию на 01.01.2012 г. составляет  21,097 тыс.м2.

Таблица № 6 - Данные по жилому фонду сельского поселения Шпановка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т.ч. | 21097 |
|  | государственный (муниципальный) | 30 |
|  | частный | 21067 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 17,3 |

Таблица № 7 - Данные по жилому фонду населённых пунктов сельского поселения Шпановка.

| № п/п | Населённый пункт | Численность населения | Общий жилой фонд, тыс. м2 общей площади | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Шпановка | 449 | 7287 | 16,2 |
| 2 | С. Старая Ивановка | 434 | 7750 | 18,5 |
| 3 | П. Верхняя Ивановка | 0 | --- | --- |
| 4 | П. Горный | 22 | 400 | 18,2 |
| 5 | П. Михайловка | 14 | 470 | 33,5 |
| 6 | П. Привольный | 14 | 300 | 21,4 |
| 7 | Д. Киевка | 29 | 400 | 13,8 |
| 8 | Д. Левый Салаван | 158 | 3000 | 19,3 |
| 9 | Д. Новая Зубовка | 0 | --- | --- |
| 10 | Д. Островка | 43 | 720 | 16,7 |
| 11 | Д. Титовка | 45 | 620 | 20,6 |
| 12 | Д. Седовка | 10 | 150 | 18,7 |
| Итого: | 1218 | 21097 | 17,3 |

Таблица № 8 - Характеристика жилого фонда по этажности сельского поселения Шпановка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 318 | 15900 | 75,36 |
| 2 | Секционная 2-х этажная застройка | 2 | 873,6 | 4,14 |
| 3 | Блокированная застройка | 52 | 4323 | 20,5 |
| Всего: | 372 | 21097 | 100 |

Данные по ветхому жилому фонду в населённых пунктах сельского поселения отсутствуют.

### 3.5.2. Общественно – деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

Общественно-деловой  центр сельского поселения Шпановка сформирован в селе Шпановка по улице Специалистов, в западной части села. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

В селе Старая Ивановка общественно-деловой центр расположен по             ул. Центральная, на юге населённого пункта, и представлен зданиями школы, ФАП, СДК на 180 мест и предприятиями торговли.

В деревне Левый Салаван общественный центр расположен по ул. Липовка, в центре населённого пункта и состоит из зданий сельского клуба  на 50 мест, ФАП и магазина.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*, сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Таблица № 9 - Объекты культурно-бытового обслуживания сельского поселения Шпановка по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Этаж-ность | Мощ-ность/ факт. посеща-емость | Состоя- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
| 1 | ГБОУ Самарской области ООШ Детский сад «Солнышко» с. Старая Ивановка | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 2 | 1 | 20 | Хор. |
| Учебные заведения |
| 1 | ГБОУ Самарской области ООШ с. Шпановка | с. Шпановка, ул. Специалистов, 1 | 2 | 192/18 уч-ся | Удовл. |
| 2 | ГБОУ Самарской области ООШ с. Старая Ивановка | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 2 | 1 | 150/25 уч-ся | Удовл. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение ФАП с. Старая Ивановка м. р. Кошкинский | с. Старая Ивановка, ул. Школьная, 10, кв.1 | 1 | 16 посещений в смену | Неудовл., треб. кап. ремонт |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение ФАП с. Шпановка м. р. Кошкинский | с. Шпановка, ул. Специалистов, 6 | 1 | 14 посещений в смену |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение ФАП д. Левый Салаван м. р. Кошкинский | д. Левый Салаван, ул. Липовка, 27 | 1 | 10 посещений в смену |  |
| Учреждения социального обеспечения |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1 | Спортивный зал при ГБОУ Самарской области ООШ с. Шпановка | с. Шпановка, ул. Специалистов, 1 | 2 | 162 м2/ 30 чел. | Неудовл., треб. кап. ремонт |
| 2 | Спортивный зал при ГБОУ Самарской области ООШ с. Старая Ивановка | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 2 | 1 | 162 м2/ 30 чел. |  |
| 3 | Спортплощадка д. Левый Салаван | д. Левый Салаван, ул. Липовка, 27 | поле | 120 м2/ 30 чел. | Удовл. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение СДК «Весна» | с. Шпановка, ул. Специалистов, 4 | 1 | 170 мест | 85% износа - треб. кап. ремонт |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение СДК | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 4 | 1 | 180 мест | 83% износа - треб. кап. ремонт |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение СК | д. Левый Салаван, ул. Липовка, 27 | 1 | 70 мест | 100% износа - треб. кап. ремонт |
| 4 | Библиотека | с. Шпановка, ул. Специалистов, 4 | 1 | 5000 ед.хран. | треб. кап. ремонт |
| 5 | Библиотека | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 4 | 1 | 6000 ед.хран |  |
| 6 | Библиотека | д. Левый Салаван, ул. Липовка, 27 | 1 | 3000 ед.хран. |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 1 | Магазины Кошкинского РайПО | с. Шпановка, ул. Специалистов, 3 | 1 | 70 м2 | Удовл. |
| 2 |  | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 1, кв.1 | 1 | 70 м2 | Удовл. |
| 3 |  | д. Левый Салаван, ул. Центральная, 1 | 1 | 36 м2 | Удовл. |
| 4 | Магазин ЧП «Елена» | с. Шпановка, ул. Специалистов, 5А | 1 | 24 м2 | Удовл. |
| 5 | Магазин ООО «Тайна» | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 1А | 1 | 18 м2 | Удовл. |
| 6 | Магазин ООО «Тайна» | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 6А | 1 | 24 м2 | Удовл. |
| 7 | Магазин ЧП «Макс» | с. Шпановка, ул. Специалистов, 16 | 1 | 24,6 м2 | Удовл. |
| Предприятия общественного питания |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Банки, предприятия связи |
| 1 | Отделение УФПС | с. Шпановка, ул. Специалистов, 2 | 1 | 20 раб. мест | Хор. |
| 2 | Отделение УФПС | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 6 | 1 | 20 раб. мест | Неудовл., треб. кап. ремонт |
| 3 | АТС (в здании УФПС) | с. Шпановка, ул. Специалистов, 2 | 1 | 80 номеров | Хор. |
| 4 | АТС (в здании ФАП) | с. Старая Ивановка, ул. Школьная, 10 | 1 | 90 номеров | Неудовл., треб. кап. ремонт |
| 5 | Красноярское отделение сбербанка | с. Шпановка, ул. Специалистов, 6 | 1 | 15 раб. мест | Удовл. |
| Организации и учреждения управления |
| 1 | Администрация сельского поселения Шпановка | с. Шпановка, ул. Специалистов, 4 | 1 | 12 раб. мест | Неудовл., треб. кап. ремонт |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Культовые сооружения |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |

### 3.5.3. Зона транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного,  автомобильного речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Зона транспортной инфраструктуры в населённых пунктах муниципального района Кошкинский, как правило, представлена улично-дорожной сетью местного значения. Улицы и дороги, в свою очередь, могут входить в состав различных функциональных зон.

На территории сельского поселения Шпановка имеется объект обслуживания транспортных средств - автозаправочная станция на автодороге общего пользования ««Сергиевск - Кошки», около д. Островка.

Хранение транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Таблица № 10 -  Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов

сельского поселения Шпановка

| № п\п | Наименование | Проезжая часть |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяжённость, м | Площадь, м² | Материал покрытия |
| Село Шпановка |
| 1 | Ул. Набережная | 1150 | 3450 | грунт |
| 2 | Ул. Специалистов | 1300 | 3900 | асфальт |
| 3 | Ул. Дачная | 1350 | 4050 | грунт |
| 4 | Ул. Молодёжная | 450 | 1350 | грунто- щебень |
| 5 | Ул. подъездная к ул. Молодёжная | 300 | 900 |  |
| Всего: | 4550 | 13650 |  |
| Деревня Левый Салаван |
| 1 | Ул. Липовка | 800 | 2400 | грунт |
| 2 | Ул. Центральная | 1000 | 3000 | грунто- щебень |
| 3 | Ул. Луговая | 1000 | 3000 | грунт |
| Всего: | 2800 | 8400 |  |
| Посёлок Привольный |
| 1 | Ул. Береговая | 800 | 2400 | грунт |
| 2 | подъездная дорога к п. Привольный | 2000 | 6000 |  |
| Всего: | 2800 | 8400 |  |
| Деревня Островка |
| 1 | Ул. Полевая | 3000 | 9000 | грунт |
| 2 | подъездная дорога к д. Островка | 1300 | 3900 |  |
| Всего: | 4300 | 12900 |  |
| Деревня Новая Зубовка |
| 1 | Ул. б/н | 850* | 2550* | грунт |
| Всего: | 850* | 2550* |  |
| Посёлок Верхняя Ивановка |
| 1 | Ул. б/н | 676* | 2028* | грунт |
| 2 | Ул. б/н | 510* | 1530* |  |
| Всего: | 1186* | 3558* |  |
| Деревня Титовка |
| 1 | Ул. Липовская | 800 | 2400 | грунт |
| 2 | подъездная дорога к д. Титовка | 1200 | 3600 |  |
| Всего: | 2000 | 6000 |  |
| Деревня Седовка |
| 1 | Ул. Мирная | 300 | 900 | грунт |
| 2 | Ул. Луговая | 200 | 600 |  |
| 3 | подъездная дорога к д. Седовка | 2500 | 7500 |  |
| Всего: | 3000 | 15000 |  |
| Посёлок Михайловка |
| 1 | Ул. Звёздная | 1000 | 3000 | грунт |
| 2 | подъездная дорога к п. Михайловка | 1500 | 4500 |  |
| Всего: | 2500 | 7500 |  |
| Село Старая Ивановка |
| 1 | Ул. Школьная | 350 | 1050 | грунт |
| 2 | Ул. Специалистов | 700 | 2100 | грунт |
| 3 | Ул. Кольцевая | 450 | 1350 | грунт |
| 4 | Ул. Центральная | 1600 | 4800 | асфальт |
| 5 | Ул. Набережная | 1000 | 3000 | грунт |
| 6 | Ул. подъездная к ул. Набережная | 250 | 750 | грунт |
| 7 | подъездная дорога к с. Старая Ивановка | 500 | 1500 | асфальт |
| Всего: | 4850 | 14550 |  |
| Деревня Киевка |
| 1 | Ул. Киевская | 3200 | 9600 | грунт |
| 2 | подъездная дорога к д. Киевка | 1200 | 3600 |  |
| Всего: | 4400 | 13200 |  |
| Посёлок Горный |
| 1 | Ул. Заречная | 550 | 1650 | грунт |
| 2 | подъездная дорога к п. Горный | 1200 | 3600 |  |
| Всего: | 1750 | 5250 |  |
| Итого: | 32500 | 97500 |  |

* - за протяжённость улиц приняты длины соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО).

### 3.5.4. Рекреационная зона

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, парками, садами, прудами, озёрами используются для отдыха граждан и туризма.

Система озеленения населённых пунктов включает зелёные насаждения общего и ограниченного пользования.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения.

Площадь насаждений общего пользования сельского поселения Шпановка представлена рекреационной зоной в 140,6* га, в том числе в с. Шпановка –             17* га, д. Островка – 11,0* га, д. Левый Салаван – 4,5* га, д. Киевка – 15,2* га, д. Титовка – 18,2* га, с. Старая Ивыановка – 23,1* га, д. Седовка – 9,0* га, п. Михайловка – 42,6* га. Эстетической ценности зелёные насаждения не представляют.

В посёлках Привольный и Горный, в деревне Новая Зубовка озеленение общего пользования отсутствует.

Согласно п. 9.14, табл. 4 СП 42.13330.2011, нормативная площадь зелёных насаждений общего пользования на одного человека приходится 12 м²

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно- защитных зон. Согласно нормативным документам (СП 42.13330.2011.Свод правил, «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п) минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны.

За пределами населённых пунктов зелёные насаждения представлены облеснёнными прибрежными участками водоёмов и лесными массивами – участками Красногородецкого лесничества Сергиевского лесхоза. Территория сельского поселения Шпановка изобилует прудами, ручьями и озёрами. Основное водное русло поселения – река Липовка.

Территория поселения, в целом, имеет живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации и туризма.

### 3.5.5. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населённых пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а так же зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

Муниципальный район Кошкинский является одним из наиболее крупных районов Самарской области по производству продукции растениеводства и животноводства. Развитие агропромышленного комплекса - основа социально-экономического развития района.

Зона сельскохозяйственного использования сельского поселения Шпановка составляет 239,2 га, представлена участками пастбищ, огородов, садовых товариществ, объектами агропромышленного использования, таких как ООО СХП «Ракита», ООО СХП «Залесье», ООО СХП «Юреево» и ООО СХП «Чесноковское».

### 3.5.6. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

Согласно справке, предоставленной администрауцией сельского поселения Шпановка, на территории поселения имеются 15 действующих кладбищ.

Таблица № 11 – Перечень кладбищ сельского поселения Шпановка.

| № п/п | Населённый пункт | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Шпановка - 1 | 0,2028 |
| 2 | село Шпановка - 2 | 0,3463 |
| 3 | посёлок Верхняя Ивановка | 0,1279 |
| 4 | деревня Островка | 0,1546 |
| 5 | деревня Островка | 0,1086 |
| 6 | деревня Новая Зубовка | 0,01 |
| 7 | деревня Киевка | 0,6818 |
| 8 | деревня Киевка | 0,0471 |
| 9 | деревня Левый Салаван | 0,2583 |
| 10 | посёлок Привольный | 0,0250 |
| 11 | деревня Седовка | 0,2164 |
| 12 | посёлок Михайловка | 0,2 |
| 13 | деревня Титовка | 0,21 |
| 14 | село Старая Ивановка | 0,3046 |
| 15 | село Старая Ивановка | 0,3 |

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. В деревне Рахмановка санитарно-гигиенические разрывы от кладбища до жилой застройки не выдержаны.

На территории  сельского поселения Шпановка размещаются скотомогильники. На все скотомогильники имеются ветеринарно-санитарные карточки.

Таблица № 12 - Объекты размещения биологических отходов (скотомогильники) на территории сельского поселения Шпановка.

| № ветеринарно-санитарной карточки | Населённый пункт | Расстояние до населённого пункта, км | Функционирование | Состояние объекта захоронения | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | открытия | последнего захоронения |
| 15 | с. Шпановка | 1,5 | действую-щий | Отсутствуют ограждение, отвод земли, табличка, навес, балансосодержатель | 2005 | --- |
| 26 | с. Шпановка | 1,2 | закрытый | Отсутствуют ограждение, отвод земли, табличка, балансосодержатель | --- | 2004 |
| 25 | с. Старая Ивановка | 1,0 | закрытый | Отсутствуют ограждение, отвод земли, табличка, балансосодержатель | --- | 2004 |
| 16 | с. Старая Ивановка | 1,2 | действую-щий | Отсутствуют ограждение, отвод земли, табличка, балансосодержатель | 2005 | --- |
| 31 | д. Островка | 1,2 | закрытый | Отсутствуют ограждение, отвод земли, табличка, балансосодержатель | --- | 2002 |

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приёмом и переработкой продуктов питания и кормов.

Существующие несанкционированные свалки размещения твёрдых бытовых отходов не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды.

# 4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Шпановка

Инженерное обеспечение сельского поселения Шпановка включает в себя:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

Таблица № 13 - Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населённых пунктах сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области

| № п/п | Наименование населённого пункта | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Верхняя Ивановка | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Горный | - | - | - | - | + | + |
| 3 | д. Киевка | - | - | - | - | + | + |
| 4 | д. Левый Салаван | - | - | - | - | + | + |
| 5 | п. Михайловка | - | - | - | - | + | + |
| 6 | д. Новая Зубовка | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д. Островка | - | - | - | - | + | + |
| 8 | п. Привольный | - | - | - | - | + | + |
| 9 | д. Седовка | - | - | - | - | + | + |
| 10 | с. Старая Ивановка | - | - | + | - | + | + |
| 11 | д. Титовка | - | - | + | - | + | + |
| 12 | с. Шпановка-а/ц | + | - | + | - | + | + |

## 4.1. Водоснабжение

По данным Отчёта «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области» (Самара: НПФ «ЭКОС», 2006 г.) на территории м.р. Кошкинский для питьевых целей используются подземные воды.

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит  за счёт использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населённых пунктов недостаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

Таблица № 14 - Справка о сетях водопровода по населённым пунктам сельского поселениия Шпановка.

| № п/п | Наименование | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе ветхие |
| 1 | с. Шпановка | 2,6 | - |
| 2 | с. Старая Ивановка | 6,2 | - |
| 3 | д. Титовка | 0,8 | - |
| Итого по сельскому поселению | 9,6 | - |

Централизованным водоснабжением в сельском поселении Шпановка обеспечены: сёла Шпановка, Старая Ивановка и деревня Титовка.

В селе Шпановка имеются две артезианские скважины с дебитом 5 м³/час, водозабор расположен западнее населённого пункта. Протяжённость водопроводных сетей в с. Шпановка 4,7 км, насос ЭЦВ-6-6,5-80, мощность 6,5 м³/час, трубы диаметром 63 мм, 100 мм из стали, асбеста и полиэтилена, годовое потребление воды – 14,8 тыс. м³.

Уличные водопроводные сети в с. Шпановка закольцованы в общую схему. На сетях установлены водоразборные колонки (7 шт).

Значительная часть сетей изношена и требует замены или ремонта (1965 год постройки).

У села Старая Ивановка и деревни Титовка водозаборные сооружения (две артезианские скважины с дебитом 6 м³/час) общие, расположенные на западе села Старая Ивановка, у границы населённого пункта. Протяжённость водопроводных сетей  - 10,0 км, насос ЭЦВ-5-6,5-80, мощность 6,5 м³/час, трубы диаметром 110 мм, 1600 мм из стали, чугуна и полиэтилена, годовое потребление воды –  26,0 тыс. м³.

Очистка воды происходит путём добавления хлорной извести в водонапорные башни.

Подача воды в населённых пунктах осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные цели и полив.

В остальных населённых пунктах сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует. Население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

## 4.2. Водоотведение

Централизованная система канализации в населённых пунктах сельского поселения Шпановка отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

## 4.3. Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

В малых городах и населённых пунктах районов Самарской области большинство тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Теплоснабжением жители населённых пунктов Кошкинского района обеспечиваются от централизованных котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

В сельском поселении Шпановка имеются котельные:

- Модульная котельная школы в с. Шпановка, ул. Специалистов, 1а («Протерм - 70», 2 шт, вид топлива - газ);

- Модульная котельная СДК в с. Шпановка, ул. Специалистов, 4а («Протерм - 70», 2 шт, вид топлива - газ);

- Модульная котельная жилого дома в с. Шпановка («Протерм - 70», 2 шт, вид топлива - газ);

Таблица № 15 – Перечень котельных на территории сельского поселения Шпановка по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Отапливаемые объекты | Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Мощность, кВа | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Шпановка |
| 1 | СДК, ФАП, отделение УФПС, здание администрации поселения | Модульная котельная | газ | Микро-100 – 2 шт. | 60 |
| 2 | ГБОУ ООШ |  |  | Микро-100 – 2 шт. |  |
| Деревня Левый Салаван |
| 3 | СК, ФАП | Котёл | газ | Сигнал-10С | 60 |
| Село Старая Ивановка |
| 4 | СДК | Модульная котельная | газ | ПРО ТЕРМ-70-NL –2 шт. | 5 |
| 5 | ГБОУ ООШ |  |  | ПРО ТЕРМ-70-NL – 2 шт. |  |

Частный жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций.  Для целей горячего водоснабжения используются электро-водонагреватели.

## 4.4. Газоснабжение

Природный газ на территории Самарской области практически не добывается (302 млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах  Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш) ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Кошкинского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания». Уровень газификации муниципального района  Кошкинский  66,5 %.

Газоснабжением в сельском поселении Шпановка обеспечены сёла Шпановка, Старая Ивановка и д. Левый Салаван.

Газоснабжение осуществляется от газопровода высокого давления «Бинарадка-Ульяновск» - Кошки (Г36, диаметр 219 мм).

Газоснабжение населённых пунктов поселения осуществляется от подземного газопровода высокого давления Р=0,6 мПа (ПЭ трубы ø110 мм). Понижение давления газа производится в ШГРП, далее по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Понижение давления газа производится в ГРП. После ГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные.

Уличные газопроводные сети смонтированы из стальных труб, диаметром 120 мм. Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

## 4.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются: ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. 	Электроэнергия, вырабатываемая Жигулёвской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

По территории Кошкинского района проходят ЛЭП- 10кВ; ЛЭП- 110 кВ.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора.

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Все населённые пункты сельского поселения Шпановка обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции. Размещение подстанций осуществлено с учётом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Таблица № 16 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в сельском поселении Шпановка.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст, кВт | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| С. Шпановка |
| 2 | КТП 211/100 | Ул. Дачная |
| 3 | КТП 208/250 | Западнее села |
| 4 | КТП 209/250 | Ул. Специалистов |
| 5 | КТП 210/250 | На току |
| 6 | КТП 206/160 | Восточнее села |
| 7 | КТП 113/100 | Ул. Набережная |
| 8 | КТП 218/160 | школа |
| 9 | КТП 100 |  |
| П. Горный |
| 10 | КТП 112/100 | Восточнее посёлка |
| Д. Левый Салаван |
| 11 | КТП 313/250 |  |
| Д. Киевка |
| 12 | КТП 119/160 | Ул. Киевская |
| П. Привольный |
| 13 | КТП 312/60 |  |
| С. Старая Ивановка |
| 14 | КТП 317/250 | Ул. Центральная |
| 15 | КТП 305/160 | Ул. Центральная |
| 16 | КТП 312/250 | На току |
| 17 | КТП 316/400 | На въезде |
| 18 | КТП 313/400 | Ул. Школьная |
| 19 | КТП 320/160 | ул. Специалистов |
| 20 | КТП 319/63 | севернее села, на водозаборе |
| 21 | КТП 314/400 | На ферме |
| 22 | КТП 321/63 | Для КФХ |
| Д. Титовка |
| 23 | КТП 322/60 | Ул. Липовая |
| Д. Седовка |
| 24 | КТП 307/60 | Ул. Мирная |
| 25 | КТП 321/63 |  |
| П. Михайловка |
| 26 | КТП 308/30 |  |
| Д. Островка |
| 27 | КТП 302/60 |  |
| 28 | КТП 311/60 |  |
| 29 | КТП 315/60 |  |

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

## 4.6. Телефонизация

При осуществлении функционального зонирования территорий муниципальных образований Самарской области органам местного самоуправления следует учитывать необходимость создания благоприятных условий для развития информационных технологий и связи.

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

Территориальное планирование муниципального района Кошкинский в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения и экономики района в информации;

- создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кошкинского района Самарской области;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Кошкинский Самарской области.

Сельские поселения м.р. Кошкинский телефонизированы  и переведены с аналоговых на цифровые станции.

В сельскои поселении Шпановка телефонизированы два села: село Шпановка и село Старая Ивановка:

- АТС на 80 номеров с. Шпановка расположена по адресу: ул. Специалистов, 2;

- АТС на 90 номеров с. Старая Ивановка расположена по адресу: ул. Школьная, 10.

# 5. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Шпановка выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 5.1. Зоны особоохраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоёмов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Наличие памятников истории, культуры, археологии требует соблюдения действующего законодательства РФ в части охраны объектов культурного наследия и, следовательно, повышенного внимания к осуществлению мероприятий проекта территориального планирования муниципального района.

На территории муниципального района Кошкинский (Сводный список существующих и вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  и выявленных ОУПИиК) имеются   памятники архитектуры и  памятники археологии (в том числе на территории сельского поселения Шпановка).

Таблица № 17 - Памятники археологии Самарской области на территории сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский.

| № п/п | Наименование | Типология | Населённый пункт | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 06 мая 1993 г. |
| 1 | Островка I | кург. один. | Островка | центр села | не определ. | 0,10 |
| 2 | Островка I | кург. мог. | Островка | 0,4 км вюв | не определ. | 2,10 |
| 3 | Островка II | кург. мог. | Островка | 0,15 км з | не определ. | 5,00 |
| 4 | Островка II | кург. один. | Островка | 0,1 км ю | не определ. | 2,10 |
| 5 | Старая Ивановка I | кург. мог. | Старая Ивановка | 0,8 км з | не определ. | 1,20 |
| 6 | Старая Ивановка II | кург. мог. | Старая Ивановка | 1 км юз | не определ. | 0,30 |
| 7 | Верхняя Ивановка | кург. мог. | Верхняя Ивановка | 0,8 км всв | не определ. | 1,50 |

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий согласно Закону РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

### 5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 4 мая 2001 г. N 29-ГД  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33 ФЗ» различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах.

Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995года №33-ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.

Согласно «Реестра особо охраняемых природных территорий регионального значения Самарской области» Министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области (информация по состоянию на 01.09.2010 г.), на территории сельского поселения Шпановка нет особо охраняемых природных территорий.

## 5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для сельского поселения Шпановка - это санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, кладбищ, скотомогильников, магистральных газопроводов, высоковольтных ЛЭП, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором, приведенным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных / коммунальных предприятий / объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон, согласно Рекомендациям по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий.

Сельхозпредприятия. Согласно  действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочные санитарно-защитные зоны от ферм крупного рогатого скота с содержанием голов менее 1200 и от овцеводческих ферм на 5-30 тыс. голов составят – 300 м.

Таким образом, размер СЗЗ от МТФ, КРС и ОВФ составит 300 м.

Нефтяные скважины. Согласно действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер СЗЗ пунктов налива нефти составляет 500м,  разрабатываемых нефтяных скважин – 1000 м.

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения до зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно                         ПБ 08-624-03  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Таблица № 18 - Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения.

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистральные нефтегазопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электроподстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Кладбища. На территории сельского поселения Шпановка расположены 13 кладбищ. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарием и сельских кладбищ составляет 50 м.

Полигон и свалки. Твёрдые бытовые и промышленных отходы III  и IV классов опасности м.р. Кошкинский размещаются на полигоне ТБО р.ц. Кошки.

Площадка под полигон расположена на юго-западной окраине р.ц. Кошки в 1,0 км от жилой зоны, рядом с оврагом Голый на пастбищных землях ГУППЗ «Дружба», в 0,3 км к востоку проходит автодорога «Самара-Кошки».

Согласно рабочему проекту, выполненному ЗАО «Приволжсккоммунпроект» в 2002 г., размер СЗЗ полигона составляет 500 м.

Площадь полигона 9,35 га, срок эксплуатации – 20 лет, расчётная вместимость     304, 528 тыс. м3.

В настоящее время в районе выявлено 36 несанкционированных свалок, ориентировочной площадью 0,5 га каждая, в том числе 5 свалок на территории сельского поселения Шпановка.

Необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные объекты размещения твёрдых бытовых отходов с последующей рекультивацией  территории.

Рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразное размещение бытовых отходов на полигоне ТБО р.ц. Кошки необходимо предусматривать в соответствии с разработанной «Схемой санитарной очистки Кошкинского района от твёрдых бытовых отходов», где расписан порядок сбора и вывоза отходов.

Скотомогильники. Согласно данным Управления ветеринарии Самарской области от 15.08.2008 г. исх. № 31/341 на территории м.р. Кошкинский находится 38  скотомогильников (16 действующих  и 16 закрытых), в т ом числе на территории сельского поселения Шпановка  пять скотомогильников.

На скотомогильники имеются ветеринарно-санитарные карточки, согласно которым установленный размер СЗЗ от действующих скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Согласно статьи 6.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приёмом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

Газопроводы. По территории сельского поселенгия Шпановка проходит магистральный газопровод «Старая Бинарадка – Димитровград - Ульяновск».

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса; расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов  до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и необходимости обеспечения их безопасности.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода.

Таким образом, расстояния до жилой застройки должно составлять не менее:

- 150 м от газопровода «Старая Бинарадка–Димитровград–Ульяновск» (Ø=500 мм);

- 100 м от АГРС-117.

Водопроводные сооружения и водоводы. Согласно СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зоны водопровода должны включать:

- зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения),

- зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.

При расположении площадок водопроводных сооружений на территории объекта ширину полосы допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но должна быть не менее 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм;

- не менее 20 м при больших диаметрах;

- в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.

## 5.3. Охранные зоны.

Трубопроводы. Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*, для газопроводов низкого давления (от 0.6 до 1,2 МПа) ширина охранной зоны составляет от 2 до 10,8 м.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода.

ЛЭП. Территорию сельского поселения Шпановка пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 110 кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП: 10 кВ - 10 м и 110 кВ – 20 м.

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия   электрического поля воздушных линий  электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

## 5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров.

Таким образом, ширина водоохранной зоны р. Кондурча (294,0 км) составляет  200 м.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохран-ная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

  - использование сточных вод для удобрения почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

  - распашка земель;

  - размещение отвалов размываемых грунтов;

  - выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

Поскольку в населённых пунктах сельского поселения Шпановка преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохранных зон рек, прудов и озёр рассматриваются как источники загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счёт просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

## 5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, в первом поясе ЗСО подземных и поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов ГСМ, складов  ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах Кошкинского района используются недостаточно защищённые подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчётов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения, санитарно-защитной полосы водоводов а также невнимание к условиям природной защищённости подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 5.6. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

Территориями, подверженными воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, в границах сельского поселения Шпановка в первую очередь являются зоны проявления опасных природных процессов: эрозионные и абразионные процессы, оползни, подтополение грунтовыми водами.

Таблица № 19 – Объекты на территории сельского поселения Шпановка, попадающие в возможную зону затопления паводком

| Населённые пункты | Газопроводы | Линии электропередач и связи |
| --- | --- | --- |
| попадающие в возможную зону затопления |
| р. Липовка п. Привольный (6 жилых домов частного сектора, 45 человек) | --- | ЛЭП 110 кВт, протяжённостью 1,5 км |

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются коридоры прохождения магистральных газопроводов по территории муниципального района Кошкинский.

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов с помощью трубоповодного транспорта может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками и автомобильными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

## 5.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог. Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.) в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги V категории – 25 м; IV и III – 50 м; II и I -75 м.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных вышеозначенным ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог. На территории сельского поселения Шпановка имеются две автодороги регионального значения: «Кошки - Шпановка - Ерандаево - Андреевка - граница Татарстана» и  "Сергиевск - Кошки" - Островка - Новое Фейзуллово -   Мамыково - граница района», помимо этого имеются две автодороги местного значения: "Сергиевск - Кошки" - Островка - Новое Фейзуллово -   Мамыково - граница района» - д. Супонево» и «Кошки - Долиновка – Залесье».

Уровень неблагоприятного воздействия автодороги определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса. На территории сельского поселения Шпановка протекают пять рек.

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования. Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г. «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается

Зона акустического дискомфорта от автодороги. По территории сельского поселения Шпановка проходит автодорога межмуниципального значения «Сергиевск – Кошки». При движении транспорта образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Зона действия вибрации автотранспортных магистралей. Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна.

# 6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Шпановка

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельском поселении  Шпановка, построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

Прогноз численности населения с.п. Шпановка м.р. Кошкинский по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2006-2012 гг. Согласно этому методу, в с.п. Шпановка на прогнозный период ожидается уменьшение численности населения.

Численность населения с.п. Шпановка к 2020 году уменьшится до 1206 человек, к 2030 г. – до 1191 человека.

Таблица № 20 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Шпановка по погодовому балансу.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Из общей численности населения: | 1191 | 100 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраст, в том числе | 204 | 17,1 |
|  | Дети: | 204 | 17,1 |
|  | до 6 лет | 77 | 6,5 |
|  | от 7 до 15 | 106 | 8,9 |
|  | от 16 до 17 лет | 20 | 1,7 |
| 2 | Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры): | 655 | 55,0 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 354 | 29,7 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 248 | 20,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста: | 279 | 23,4 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 161 | 13,5 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 117 | 9,8 |

# 7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Шпановка

## 7.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Шпановка в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: расчленённость рельефа в границах сельского поселения Шпановка, наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву, наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами, процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами,  предложения и пожелания ответственных представителей сельского поселения Шпановка.

## 7.2. Развитие жилой зоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кошкинский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

  - подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

  - освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

  - содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

  - увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

  - приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

  - обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

  - развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 м² на человека, к  2030 г. – 30 м² на человека.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населённым пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объёмов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

На территории сельского поселения Шпановка на сегодняшний день  не появились условия для масштабного жилищного строительства. Инициатив по установлению резервных территорий, пригодных под индивидуальное жилищное строительство, не возникло.

В настоящее время реконструкция и строительство жилых домов проводятся в границах населённых пунктов в рамках индивидуальных (частных) инициатив.

## 7.3. Развитие общественно-деловой зоны

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

- Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей  неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

- Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения  населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

- Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.

- Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения области. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения.

По результатам опроса населения муниципального района Кошкинский  76,7% его опрошенных жителей указало на необходимость организации новых рабочих мест. Строительство дорог является вторым по важности мероприятием – 58,6% опрошенных. Третьим по важности мероприятием жители района отметили улучшение организации здравоохранения (47,4%).

На необходимость улучшения благоустройства территории указало 46,6% опрошенных жителей, улучшение транспортного обслуживания – 41,4%.

На актуальность строительства спортивных площадок  указало 29,3% опрошенных жителей района, организации молодежных клубов  – 26,3%. 	Более 23% респондентов отметили необходимость организации зон отдыха.

На необходимость развития сети детских учреждений указало 18% опрошенного населения района.

Таким образом, в качестве первоочередных мероприятий по улучшению жизни в населённых пунктах население муниципального района Кошкинский назвало:

  - организацию новых рабочих мест,

  - строительство дорог,

  - улучшение организации системы здравоохранения,

  - улучшение благоустройства территории,

  - улучшение транспортного обслуживания,

  - строительство спортивных площадок,

  - организацию молодежных клубов,

  - организацию зон отдыха,

  - развитие сети детских учреждений.

Таблица № 22 - Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский (на 1191 чел.).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Требуется по расчёту | Фактическая обеспеченность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста | 54 | 20 | Создание образовательного комплекса «Школа – детский сад» на базе здания ГБОУ ООШ с. Шпановка с увеличением ёмкости для размещения детского сада на 34 места (Sобщ. = 0,136 га) и бассейна Sзеркала воды≥36 м² |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет, 75% детей от 16 до 17 лет | 121 | 342 |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения – ФАП с аптекой, офис врача общей практики | объект | 1 объект на населённый пункт с населением больше 100 чел. | 3 | 3 ФАП | -- |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе: |
|  | физкультурно-спортивные сооружения территория | га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | ≥0,8 | 0,0444 | с. Шпановка ≥ 0,33 га с. Старая Ивановка ≥ 0,31 га д. Левый Салаван ≥ 0,12 га |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | объект | 1 объект на населённый пункт с населением больше 100 чел. | ≥3 | 1 | ≥2 |
|  | спортивные залы | м² площади пола | 80 на 1 тыс. чел. | ≥95 | 324 | --- |
|  | бассейны | м² зеркала воды | 25 на 1 тыс. чел. | ≥30 | --- | Бассейн Sзеркала воды≥30 м² (6*6) Sобъекта = 150 м² |
| 5 | Учреждения культуры и искусства, в том числе: |
|  | клубы | посетительское место на 1 тыс. чел. | 160 | 191 | 444 | --- |
|  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола на 1 тыс. чел. | 60 | S≥36 | --- | В культурно-досуговом центре в с. Орловка |
| 6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания, в том числе: |
|  | магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади на 1 тыс. чел. . | 338 | S≥403 | 266,6 | Строительство: 136,4 минимаркета Sторг. ≥ 50 м² в с. Старая Ивановка минимаркета Sторг. ≥ 50 м² в с. Шпановка минимаркета Sторг. ≥ 40 м² в д. Левый Салаван |
|  | предприятия питания | мест | 40 на 1 тыс. чел. | S≥48 | --- | в с. Старая Ивановка на 20 п/м с. Шпановка на 30 п/м |
|  | предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 на 1 тыс. чел. | 11 | --- | В селе Шпановка отдельно стоящее здание Sучастка≥0,1 га |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60 на 1 тыс. чел. | 71,5 | --- |  |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 2,5 на 1 тыс. чел. | 3,0 | --- |  |
|  | бани | место | 7 на 1 тыс. чел. | 8 | --- |  |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |
|  | гостиница | мест | одно место на 1 тыс. чел. | 1 | --- | В культурно-досуговом центре в с. Орловка |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,16 га на 1 тыс. чел | 0,19 | 3,1934 | --- |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения - отделения и филиалы сберегательного банка России | окно | 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. | 1 | Краснояр-ское отделение сбербанка | --- |

* За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

Проектные предложения в сфере соцкультбыта на территории  сельского поселения Шпановка.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами.

Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточняется в проекте планировки с учётом функционального зонирования территории.

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области на 2008-2012 годы и проектом генерального плана в границах сельского поселения Шпановка предлагаются следующие мероприятия:

Таблица № 23 -  Планируемые мероприятия в сфере соцкультбыта на территории  населённых пунктов сельского поселения Шпановка.

| № п/п | Сфера соцкультбыта | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид планируемых работ в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площадь объекта | Иные характеристики |
| 1 | Здравоохранение | офис врача общей практики | с. Шпановка, по ул. Специалистов | Строительство | 2020 | --- | --- |
|  |  | фельдшерско-акушерский пункт | с. Старая Ивановка | Реконструкция | 2015 | --- | --- |
|  |  | фельдшерско-акушерский пункт | д. Левый Салаван |  |  |  |  |
| 2 | Культура | МБУ СДК «Весна» | с. Шпановка, ул. Специалистов, 4 |  | 2020 | --- | год постройки 1965, 85% износа |
|  |  | МБУ СДК | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 4 |  |  | --- | год постройки 1966, 83% износа |
|  |  | МБУ СК | д. Левый Салаван, ул. Липовка, 27 |  |  | --- | год постройки 1961, 100% износа |
| 3 | Физкультура и спорт | спортивный мини-комплекс | с. Шпановка, по ул. Набережная | Строительство | 2020 | S уч. .= 0,5 га | объект в составе: здание: тренажёрный зал, сауна, раздевальные, фитобар Sобъекта .≥ 150 м²; универсальная спортивно-игровая площадка: ОФП, теннис, баскетбол, футбол, волейбол; Sобъекта .≥ 1800 м² (30*60); детская площадка: игровой комплекс Sобъекта .≥ 100 м² |
|  |  |  | с. Старая Ивановка, по ул. Школьная |  |  |  |  |
|  |  |  | д. Левый Салаван, по ул. Луговая |  |  |  |  |
|  |  | Бассейн | с. Шпановка, ул. Специалистов, 1 | Строительство | 2020 | Sобъекта .≥ 150 м² | в составе образовательного комплекса «Школа – детский сад»; S зеркала воды ≥ 30 м² (6*6) |
| 4 | Образование | Детский сад на 34 места |  |  |  | Sобъекта .≥ 0,14 га | в составе образовательного комплекса «Школа – детский сад» |
|  |  | ГБОУ ООШ с. Шпановка |  | Реконструкция |  |  | создание образовательного комплекса «Школа – детский сад» на базе здания ГБОУ ООШ с. Шпановка с увеличением ёмкости для размещения детского сада и бассейна |
|  |  | ГБОУ Самарской области ООШ | с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 2 |  | 2025 | --- | --- |
| 5 | Питание | Предприятие питания на 30 посадочных мест | с. Шпановка, по ул. Специалистов | Строительство | 2020 | Sобъекта .≥ 160 м² | в составе Дома Быта |
|  |  | Предприятие питания на 20 посадочных мест | с. Старая Ивановка |  |  | Sобъекта .≥ 130 м² | отдельно стоящее здание |
| 6 | Торговля | минимаркет | с. Шпановка |  | 2015 | Sторг. ≥ 50 м² | мелкорозничная смешанная торговля |
|  |  |  | с. Старая Ивановка |  |  |  |  |
|  |  |  | д. Левый Салаван |  |  | Sторг. ≥ 40 м² |  |
| 7 | Коммунально-бытовое хозяйство | Дом Быта | с. Шпановка, по ул. Специалистов |  | 2030 | S зд.≥400 м², S уч. = 0,1 га | объект в составе: прачечная мощностью 71,5 кг белья в смену; химчистка мощностью 3,0 кг вещей в смену; баня на 8 мест; предприятия бытового обслуживания на 11 рабочих мест; гостиница на 1 место предприятие питания на 30 посадочных мест |

## 7.4. Развитие промышленного комплекса.

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории сельского поселения Шпановка запланирована площадка под размещение (строительство) инвестиционного объекта - нефтеналивного пункта «Аксёновский» южнее   с. Киевка, около автодороги «Сергиевск – Кошки».

## 7.5. Развитие агропромышленного комплекса.

С целью создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства в сельском поселении Шпановка проектом рекомендуется проведение реконструкции объектов сельскохозяйственного назначения.

## 7.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

### 7.6.1. Водоснабжение

Основными направлениями мероприятий по водоснабжению являются:

- проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения использования подземных вод;

- проектирование, строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения;

- строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети;

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистительных станций;

- проведение научно-технических мероприятий и внедрение новых технологий водоподготовки и контроля водных объектов;

- проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

Внедрение раздельной системы водоснабжения позволит прекратить использование питьевой воды на технические нужды, уменьшить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, сократить капиталовложения на строительство головных сооружений водопроводов и удельное потребление питьевой воды в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Согласно целевой программе «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой на 2005-1010 годы» за счёт средств областного и местного бюджетов была проведена реконструкция водопровода в с. Шпановка.

На расчётный срок (до 2030 г.) планируется строительство и реконструкция систем водоснабжения в с.с. Шпановка и Старая Ивановка, д.д. Левый Салава и Островка

Кроме того планируется:

- ремонт и реконструкция сетей водоснабжения;

- решение вопросов пожарной безопасности населённых пунктов с учётом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130.2009;

- определить необходимость в  увеличении производительности существующих скважин до требуемых значений;

- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий;

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

- установить приборы учёта для всех потребителей;

- при проектировании и строительстве  дополнительных источников водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры.

Местоположение  дополнительных водозаборов на плане сельского поселения показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

При проектировании водозабора населённого пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трёх поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений). Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до             1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах;

- в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трёх поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО (зон санитарной охраны).

Планируемые водозаборы на территории сельского поселения показаны условно. Определение местоположения проектируемых водозаборов выполняются организацией, имеющей необходимую специализацию и определяется во время рабочего проектирования.

#### Таблица № 24 - Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1 | Водопроводные сети | село Шпановка | Рекон. | 2015 | 2,6 | --- |
|  |  |  | Строит. | 2020 | 1,5 |  |
| 2 |  | село Старая Ивановка | Рекон. | 2015 | 6,2 | --- |
| 3 |  | деревня Титовка | Рекон. | 2015 | 0,8 | --- |
| 4 |  | деревня Левый Салаван: ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Липовка | Строит. | 2020 | 2,4 | --- |
| 5 |  | деревня Островка | Строит. | 2020 | 2,1 |  |
| 6 | Водозабор | деревня Островка | Строит. | 2020 | -- | 5 м3/сут. |
| 7 | Водозабор | деревня Левый Салаван |  |  | -- | 40 м3/сут. |

### 7.6.2. Водоотведение.

Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Для улучшения экологической обстановки в селах настоящим проектом  предусмотрено устройство локальных очистных сооружений для зданий общественного назначения.

Таблица № 25 - Расчетный расход воды на сельское поселение Шпановка на расчетный срок.

| № п/п | Населённый пункт | Количество жителей | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.пить-евое м³/сут | м³/ час мах. | Пожаро тушение л/сек | Полив м³/сут | Протяженность сетей, км | Хоз.быт. м³/сут | Протяженность сетей, км |
| 1 | С. Шпановка | 449 | 175 | 18 | 1х5 | 40 | 2.,6 | 5 | 0,35 |
| 2 | С. Старая Ивановка | 434 | 170 | 18 | 1х5 | 40 | 6,2 | 3 | 0,10 |
| 3 | П. Верхняя Ивановка | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | П. Горный | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | П. Михайловка | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | П. Привольный | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Д. Киевка | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Д. Левый Салаван | 158 | 60 | 10 | 1Х5 | 14 | 2,4 | - | - |
| 9 | Д. Новая Зубовка | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Д. Островка | 43 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Д. Титовка | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Д. Седовка | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 1218 |  |  |  |  |  |  |  |

Проектом генерального плана сельского поселения предусмотрено строительство водопроводных сетей и сооружений на территории:

- село Левый Салаван: длина сетей водоснабжения (строительство) - 2,4 км; планируемый водозабор – 60 м³/сут, артезианская скважина           1 раб., 1 рез., насосная установка, водонапорная башня;

- деревня Островка:  планируемый водозабор – 10 м³/сут.; артезианская скважина -   1 раб, 1рез.; насосная установка, водонапорная башня.

- деревня Титовка:  планируемый водозабор – 10 м³/сут.; артезианская скважина -   1 раб, 1рез.;насосная установка, водонапорная башня

Местоположение новых водозаборов определяется  по результатам геологических изысканий.

#### Таблица № 26 - Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1 | Сети канализации | село Шпановка | строительство | 2030 | 0,35 |  |
| 2 | Канализаци-онные очистные сооружения | центр села Шпановка, всеверо-восточной части |  | 2030 | - | 5 м³/сут |
| 3 | Сети канализации | село Старая Ивановка |  | 2030 | 0,5 |  |
| 4 | Канализаци-онные очистные сооружения | центр села Старая Ивановкаа, в северо-восточной части |  | 2030 | - | 3 м³/сут |

### 7.6.3. Теплоснабжение

С целью сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов;

- в тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности устанавливать регуляторы попогодного регулирования;

- всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

Таблица № 27 - Расчетный расход тепла на сельское поселение Шпановка на расчётный срок.

| №пп | Населенный пункт | Количество жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м² жилого фонда | Расход тепла жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла общественных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/ час | Годовые теплозатраты Q, Гкал |
| 1 | С. Шпановка | 449 | 7287 | 0,85 | 0,28 | 1,13 | 4010 |
| 2 | С. Старая Ивановка | 434 | 7750 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 4262 |
| 3 | П. Верхняя Ивановка | 0 | --- | - | - | - | - |
| 4 | П. Горный | 22 | 400 | 0,06 | - | 0,06 | 220 |
| 5 | П. Михайловка | 14 | 470 | 0,06 | - | 0,06 | 260 |
| 6 | П. Привольный | 14 | 300 | 0,05 | - | 0,05 | 165 |
| 7 | Д. Киевка | 29 | 400 | 0,06 | - | 0,06 | 220 |
| 8 | Д. Левый Салаван | 158 | 3000 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1650 |
| 9 | Д. Новая Зубовка | 0 | --- | - | - | - | - |
| 10 | Д. Островка | 43 | 720 | 0,1 | - | 0,1 | 396 |
| 11 | Д. Титовка | 45 | 620 | 0,1 | - | 0,1 | 340 |
| 12 | Д. Седовка | 10 | 150 | - | - | - | 83 |
| Итого: | 1218 | 21097 |  |  | 3,26 | 11600 |

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в сельском поселении Шпановка обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения - модульных котельных или автономных газовых котлов.

### 7.6.4. Газоснабжение

За период с 2012 по 2015 гг. на территории сельского поселения Шпановка планируется строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в населённых пунктах: п.п. Горный и Привольный, д.д. Островка и Титовка.

Таблица № 28 - Планируемое строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов на территории сельского поселения Шпановка.

| Наименование населённого пункта, местонахождение объекта | Планируемая протяжённость газопроводов, км |
| --- | --- |
|  | межпоселковый, км | внутрипоселковый, км | всего, км |
| Д. Островка | 0,1 | 1,75 | 1,85 |
| Д. Левый Салаван | 0,1 | 2,025 | 2,125 |
| С. Старая Ивановка | 0,1 | 3,35 | 3,45 |

Централизованным газоснабжением сетевым газом все строительство  существующей  застройки  обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Шпановка  для чего необходимо:

- проложить газопроводы  низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

- -строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки.

Существующая   застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей. Предусматривается  установка   ГРПШ по  существующей   застройке:  д. Островка, д. Левый Салаван, с. Старая  Ивановка  - по 1 шт.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учёта расхода газа.

Газоснабжение существующих    застроек   п. Горный, п. Михайловка,               п. Привольный, д. Киевка, д. Титовка, д. Седовка предуматривается  от  баллонного  сжиженного  углеводородного  газа (СУГ).

### 7.6.5. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчёт электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Деревня Левый Салаван.

На существующей территории для проектируемых артезианских скважин водозабора предусматривается установка одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью 40 кВА.

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ проектируемых сооружений составляет 0,1 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2015 г.

Деревня Островка.

На существующей территории для проектируемых артезианских скважин водозабора предусматривается установка одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью 40 кВА.

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ проектируемых сооружений составляет 0,05 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2030 г.

Расчёт нагрузок по объектам социального и культурного-бытового назначения выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории.

## 7.7. Развитие транспортной инфраструктуры

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Шпановка учтены интересы Самарской области  по развитию объектов капитального строительства регионального значения на территории сельского поселения.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Кошкинский Самарской области планируется осуществлять по следующим направлениям:

- формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Кошкинский Самарской области;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях муниципального района Кошкинский Самарской области, повышение мобильности и деловой активности населения.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский намечается согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Правительством Самарской области от 13 декабря 2007 г. N 261.

Таблица № 29 – Объекты строительства транспортной инфраструктуры сельского поселения Шпановка до 2025 г.

| N п/п | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Категория автомобильной дороги | Вид работ | Выполнение работ по годам | Общая протяжённость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 - 2025 | км | п.м |
|  |  |  |  | км | п.м |  |  |
| 1 | "Сергиевск - Кошки" - д. Левый Салаван | IV | строительство | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 2 | "Сергиевск - Кошки - Мамыково" - д. Островка | IV |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 3 | "Сергиевск - Челно-Вершины" - Кошки – с. Титовка | IV |  | 2,0 | 50,0 | 2,0 | 50,0 |

Не имеют подъездных автомобильных дорог с твёрдым покрытием такие населённые пункты сельского поселения Шпановка, как деревни Киевка, Новая Зубовка, посёлки Привольный, Верхняя Ивановка.

В связи с этим проектом генплана в срок до 2020 года планируется построить  12,9 км подъездных дорог, в том числе:

- к д. Киевка – 1,7 км;

- с. Шпановка – д. Киевка – 1,9 км;

- к д. Новая Зубовка – 1,6 км;

- к п. Привольный – 1,5 км;

- к п. Верхняя Ивановка – 5,5 км;

- между частями с. Шпановка – 0,7 км.

Улично-дорожная сеть

Для населённых пунктов сельского поселения Шпановка принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке;

- проезд;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям, соответствующим технической категории улиц и дорог.

Таблица № 30 - Категории сельских  улиц и дорог

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Шпановка  необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим генеральным планом планируется реконструировать (с устройством твёрдого покрытия) и обустроить  13,4 км существующих улиц, в том числе в первую очередь в срок до 2015 года (по предложению администрации поселения):

- в селе Шпановка:

- ул. Набережная – 1,0 км;

- ул. Дачная – 1,35 км;

- ул. Молодёжная – 0,45 км;

- в деревне Островка:

- ул. Полевая – 2,0 км;

- в деревне Левый Салаван

- ул. Липовка – 0,8 км;

- ул. Центральная – 1,0 км;

- ул. Луговая – 0,8 км;

- в посёлке Привольный

- ул. Береговая – 0,8 км;

- в селе Старая Ивановка

- ул. Школьная – 3,5 км;

- ул. Специалистов – 0,7 км.

Согласно «Региональным нормам градостроительного проектирования Самарской области» (п. 11.7): «Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности,устройство направляющих островков и островков безопасности, размещение и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов, транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99».

## 7.8. Развитие рекреационной зоны

По проекту генерального плана в населённых пунктах сельского поселения Шпановка планируется устройство рекреационных зон в том числе для размещения спортивных объектов:

- в с. Шпановка – рекреационная зона площадью 1,8* га;

- в д. Левый Салаван – рекреационная зона площадью 1,6* га;

- в с. Старая Ивановка – рекреационная зона площадью 1,0* га.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Мероприятия по выращиванию зелёных насаждений индивидуального пользования на придомовых участках выполняются непосредственно проживающими.

## 7.9. Развитие зоны специального назначения

Генеральным планом сельского поселения Шпановка не планируется развитие зоны специального назначения.

Кладбище по ул. Полевая в д. Островка находится в непосредственной близости к реке Липовка; кладбище, расположенное южнее с. Старая Ивановка, на расстоянии около 70 м от реки Иржа; кладбище д. Седовка расположено в непосредственной близости к жилым строениям.

## 7.10. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования:

- повышение лесистости территории сельского поселения Шпановка (увеличение объёмов лесных насаждений за счёт лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы;

- разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий рек Липовка , Чесноковка, Быковка , Иржа(озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учётом функционального назначения территорий;

- разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования рек Чесноковка, Липовка, Быковка , Иржа и прибрежных территорий;

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукреплению, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

- выполнение на территории сельского поселения Шпановка мероприятий ведомственной целевой программы «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения»;

- выполнение на территории сельского поселения Шпановка мероприятий областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372.

- выполнение на территории сельского поселения Шпановка мероприятий межпоселенческого характера по строительству дамбы обвалоавания в границах сельского поселения Шпановка, южнее посёлка Привольный, на берегу реки Липовка.

Таблица № 31 – Объекты на территории сельского поселения Шпановка, попадающие в возможную зону затопления паводком.

| Населённые пункты | Газопроводы | Линии электропередач и связи |
| --- | --- | --- |
| попадающие в возможную зону затопления |
| р. Липовка - п. Привольный (6 жилых домов частного сектора, 45 человек) | --- | ЛЭП 110 кВт, протяжённостью 1,5 км |

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства, например, крупные животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помёта, склады хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, производства по обработке и протравливанию семян, склады горюче-смазочных материалов и др.

Такие объекты – потенциальный источник нанесения ущерба не только земле, растительному покрову, животным, но и здоровью людей, поскольку ядохимикаты могут быть размыты дождевыми и/или талыми водами, а, следовательно, с поверхностным стоком попасть в грунтовые воды и поверхностные водные объекты; под воздействием ветра они могут загрязнять атмосферный воздух токсичными соединениями, содержащими тяжелые металлы, хлорорганические соединения и другие, опасные для всего живого загрязняющие вещества.

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводят к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озёр, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

С учётом существующих экологических проблем на территории сельского поселения Шпановка  мероприятия по охране окружающей среды рассмотрены в следующих разделах:

  - охрана водных ресурсов;

  - охрана атмосферного воздуха;

  - утилизация отходов производства и потребления;

  - охрана растительного и животного мира, особо охраняемые природные территории;

  - повышение уровня экологической культуры населения, экологическое воспитание и просвещение.

Мероприятия по охране водных ресурсов включают в себя:

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов гидрографической сети;

- Внедрение на сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- Организация и очистка поверхностного  стока;

- Осуществлять контроль качества сточных вод;

- Ведение мониторинга поверхностных вод;

- Ведение мониторинга подземных вод;

- Проведение систематического контроля качества питьевой воды;

- Мероприятия по развитию системы водоснабжения:

  - строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей;

  - организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в частности: восстановить и отремонтировать ограждения I пояса ЗСО в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 на всех водозаборных скважинах и родниках;

  - строительство новых и ликвидация неиспользуемых артезианских скважин;

  - установки локальной очистки питьевой воды в детских садах и школах района;

  - благоустройство и ремонт родников и колодцев.

Улучшение качества атмосферного воздуха.

- По отношению к передвижным источникам загрязнения атмосферы предлагаются следующие решения:

  - контроль за регулированием и работой двигателей;

  - перевод автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

  - строительство обводных магистральных автодорог дорог.

- Реконструкции действующего и установки нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса в атмосферу.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).

- Замена устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных, консервация и реконструкция низко рентабельных котельных, работающих на жидком топливе; введение модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников;

- Ведение мониторинга состоянием атмосферного воздуха.

Утилизация отходов производства и потребления.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счёт уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Мероприятия межпоселенческого характера

по охране окружающей среды

- Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий;

- Приведение в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждённых Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469 действующих скотомогильников в сельском поселении Шпановка;

# 8. Предложения по изменению границ населённых пунктов сельского поселения Шпановка  муниципального района Кошкинский.

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Шпановка;

- границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский:

- села Шпановка;

- села Старая Ивановка;

- посёлка Верхняя Ивановка;

- посёлка Горный;

- посёлка Михайловка;

- посёлка Привольный;

- деревни Киевка;

- деревни Левый Салаван;

- деревни Новая Зубовка;

- деревни Островка;

- деревни Титовка;

- деревни Седовка.

Границы сельского поселения Шпановка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 48-ГД от                             25.02.2005 года «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

В настоящее время, в связи с отсутствием инициатив со стороны населения сельского поселения Шпановка по установлению резервных территорий, пригодных под индивидуальное жилищное строительство и низкой плотностью застройки населённых пунктов, проектом генерального плана предлагается развивать жилищное строительство в существующих границах, увеличивая плотность застройки.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населённых пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населённых пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. Описание местоположения границ населённых пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населённых пунктов и установления их координат путём подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учётом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

Уровень благоустройства территории населённых пунктов в сельском поселении Шпановка в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твёрдого покрытия проезжей части, не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству улиц и дорог, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Благоустройство населённых пунктов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров с разделением пешеходных и транспортных  связей, (прогон индивидуального скота организуется по отдельному проезду – скотопрогону), устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн, размещении беседок, устройстве в разных местах площадок для отдыха и игр детей.

Архитектурный облик существующей застройки улучшается за счёт выравнивания границ палисадников, замены высоких деревянных заборов низким штакетником.

Для озеленения рекомендуются насаждения, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойсвами: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, берёза, сосна, ель, рябина, сирень, акация жёлтая и другие местные породы. В защитных полосах и при озеленении улиц предусматривается рядовая посадка высокоствольных деревьев.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счёт:

- озеленения селитебной территории;

- обустройства и озеленения газонов;

- озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов;

- озеленения и благоустройства берегов водоёмов;

- обустройства зеленых зон и пляжей на водоёмах;

- создания лесопарков;

- рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях;

- восстановления, защиты и охраны лесов.

Благоустройство водоёмов достигается путём расчистки дна, придания берегам правильной откосной формы.

Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Шпановка включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и прудов, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населённых пунктов сельского поселения Шпановка предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

К мероприятиям в сфере благоустройства относятся:

- Организация уборки территории населённых пунктов;

- Обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учёта, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и номерных знаков домов;

- Обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства;

- Производство на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- Организация уборки территории населённых пунктов

- Требования к организации уборки территории населённых пунктов (в том числе в летний и зимний периоды), предусматривающие технологию и сроки выполнения соответствующих работ, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

- Обеспечение содержания зданий, строений, сооружений и их внешних элементов

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учётом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учётом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов.

# 10. Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов с.п. Шпановка предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта.

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В сельском поселении Шпановка необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведённом месте;

- организовать сбор и планово-регулярный вывоз ТБО из населённых пунктов поселения согласно «Схеме санитарной очистки Кошкинского района от твёрдых бытовых отходов» на полигон ТБО р.ц. Кошки;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода.

# 11. Выводы

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

  - информация о территории собрана воедино;

  - информация сосредоточена в систематизированном виде (в  динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

  - на основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

  - повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

  - более рациональное и эффективное использование территории;

  - создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

  - привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

  - повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# 12. Реализация генплана сельского поселения Шпановка.

1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

2. В плане реализации генерального плана содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# 13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Шпановка.

Таблица № 32 – Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Шпановка.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, из них | га | 21088,06* | 21088,06* |
|  | 1.1 | Земли лесного фонда | га | --- | --- |
|  | 1.2 | Общая площадь земель в границах населённых пунктов |  | 771,819* | 771,819* |
|  | 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: |  | --- | --- |
|  |  | 1.3.1 | коллективные садоводства |  | --- | --- |
|  |  | 1.3.2 | сельскохозяйственные угодья |  | --- | --- |
|  | 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | --- | --- |
|  | 1.5 | Земли водного фонда |  | --- | --- |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ: |
|  | 2.1 | Жилая зона, в том числе | Га | 382,8* | 382,8* |
|  | 2.2 | Общественно-деловая зона |  | 5,8* | 5,8* |
|  | 2.3 | Производственная зона |  | -- | -- |
|  | 2.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 2,2* | 2,2* |
|  | 2.5 | Рекреационная зона |  | 140,6* | 145,0* |
|  | 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования |  | 239,2* | 239,2* |
|  | 2.7 | Зона специального назначения (кладбище) |  | 2,2* | 2,2* |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Численность населения, из них: | человек | 1218 | 1191 |
|  | 1.1 | население моложе трудоспособного возраста |  | 208 | 204 |
|  | 1.2 | население трудоспособного возраста |  | 670 | 655 |
|  | 1.3 | население старше трудоспособного возраста |  | 285 | 279 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1 | Жилищный фонд, всего, в том числе: | м² общей площади | 21097 | 21097 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на 1 чел. | 17,3 | 17,7 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: | объект | 3 | 4 |
|  | 1.1 | детские дошкольные учреждения | мест | 1 | 2 |
|  | 1.2 | общеобразовательные школы |  | 2 | 2 |
| 2 | Объекты здравоохранения, в том числе: | объект | 3 | 4 |
|  | 2.1 | ФАП | объект | 3 | 7 |
|  | 2.2 | офис врача общей практики | посещений в смену | --- | 1 |
|  | 2.3 | аптеки | объект | --- | 3 |
| 3 | Объекты социального обеспечения, в том числе: |
|  | 3.1 | учреждения управления | человек | --- | --- |
|  | 3.2 | пансионаты |  | --- | --- |
|  | 3.3 | нестационарные учреждения |  | --- | --- |
| 4 | Физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты, в том числе: | объект | 3 | 17 |
|  | 4.1 | объекты закрытого типа |  | 2 | 3 |
|  | 4.2 | объекты открытые плоскостные |  | 1 | 3 |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |
|  | 5.1 | библиотеки | единиц хранения | 14000 ед.хран. |
|  | 5.2 | СДК, культурно-досуговый центр | мест | 444 | 191 |
| 6 | Объекты торгового назначения | м² торговой площади | 266,6 | ≥403 |
| 7 | Объекты питания | объект | --- | 2 |
| 8 | Учреждения жил.- ком. хозяйства (гостиница) | мест | --- | 1 |
| 9 | Объекты бытового обслуживания, в том числе: | мест рабочих | --- | 11 |
|  | 9.1 | прачечная | кг белья в смену | --- | 71,5 |
|  | 9.2 | химчистка | кг вещей в смену | --- | 3,0 |
|  | 9.3 | баня | место | --- | 8 |
| 10 | Объекты связи | объект | 4 | 4 |
| 11 | Культовые сооружения | объект | --- | --- |
| 12 | Пожарное депо на 2 автомашины | объект | --- | --- |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | --- | --- |
| 2 | Протяжённость основных улиц и проездов всего, в том числе: |  | 10,1* | 10,1* |
|  | 2.1 | поселковых дорог |  | 2,9* | 2,9* |
|  | 2.2 | главных улиц |  | 3,4* | 3,4* |
|  | 2.3 | улиц в жилой застройке |  | 43,3* | 43,3* |
| 3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 25 | 25 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Водоснабжение |
| 2 | Водопотребление всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки | 0,1 | 0,425 |
|  | 2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,1 | 0,425 |
|  | 2.2 | на производственные нужды |  | -- | -- |
| 3 | Вторичное использование воды | % | -- | -- |
|  | 3.1 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс. м³ в сутки | 0,1 | 0,425 |
|  | 3.1.1 | водозаборов подземных вод |  | 0,1 | 0,425 |
|  | 3.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе: | л в сутки на человека | 100 | 300 |
|  | 3.2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 75 | 250 |
| 4 | Протяжённость сетей водоснабжения | км | 10 | 11,2 |
| 5 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки | -- | -- |
|  | 5.1 | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | -- | -- |
|  | 5.2 | производственные сточные воды |  | -- | -- |
| 6 | Производительность очистных сооружений |  | -- | -- |
|  | 6.1 | Протяжённость сетей канализации | км | -- | -- |
| 7 | Электроснабжение |
|  | 7.1 | Потребность в электроэнергии, всего, в том числе: | млн. кВт. ч/в год | 1,157 | 1,131 |
|  | 7.1.1 | на производственные нужды |  | 0,104 | 0,102 |
|  | 7.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 1,053 | 1,029 |
|  | 7.2 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в том числе: | кВт. ч | 950 | 950 |
|  | 7.2.1 | на коммунально-бытовые нужды |  | 865 | 865 |
|  | 7.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | Энергосистема ОАО "МРСК Волги" |
|  | 7.4 | Протяжённость сетей | км | Нет данных | Нет данных |
| 8 | Теплоснабжение |
|  | 8.1 | Потребление тепла всего, в том числе | Гкал/год | 11600 | 11600 |
|  | 8.1.1 | на производственные нужды |  | -- | -- |
|  | 8.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 11600 | 11600 |
|  | 8.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | -- | -- |
|  | 8.2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |  | -- | -- |
|  | 8.2.2 | районные котельные |  | -- | -- |
|  | 8.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | 3,26 | 3,26 |
|  | 8.4 | Протяжённость сетей | км | -- | -- |
| 9 | Газоснабжение |
|  | 9.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  |  |
|  | 9.2 | Потребление газа всего, в том числе | млн. м³/год | 1,86 | 1,62 |
|  | 9.2.1 | на производственные нужды |  | - | - |
|  | 9.2.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 0,19 | 0,4 |
|  | 9.3 | Источники подачи газа |  | (Ш)ГРП Существующие сети | (Ш)ГРП Существующие и проектируемые сети |
|  | 9.4 | Протяжённость сетей | км | 4,85 | 12,275 |
| 10 | Связь |
|  | 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 90 | 100 |
|  | 10.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 51 | 100 |

Примечания:

* За площадь земель различных категорий (кроме общей площади сельского поселения) приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.