# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области.

# Том 2. Графические материалы

Лист 1	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:5000.

Лист 1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (Инженерной инфраструктуры)

# М 1:5000.

Лист 1.2 Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (Транспортной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 2      Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  М 1:25000.

Лист 3  Карта функциональных зон сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:25000.

Лист 3.1 Карта функциональных зон сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  М 1: 5000.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

Том 3. Пояснительная записка.

Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Том 6. Графические материалы (карты)

Лист 4 Карта современного использования территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  М 1:25000.

Лист 4.1 Карта современного использования территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  М 1:5000.

Лист 5 Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области     М 1:25000.

Лист 6 Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области     М 1:25000.

Лист 7 Карта радиусов социального обслуживания населения (Детские дошкольные учреждения и школы) сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области

# М 1:10000.

Лист 8 Карта радиусов социального обслуживания населения (Учреждения здравоохранения) сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:10000.

Лист 9 Карта радиусов социального обслуживания населения (Объекты физкультуры и спорта) сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области М 1:10000.

# Том 7. Исходные данные- 1 экз. (хранится у заказчика)

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Проект выполнен в ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А. Сярдин

Главный инженер института                                                                      Б.А. Поверин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Начальник архитектурно-планировочного отдела                               Т.А. Карташева

Главный специалист                                                                              А. В. Тарасенко

Ведущий инженер                                                                                       М. И. Капшук

Инженер 1 категории                                                                             Е.В. Фяткуллова

Инженер 2 категории                                                                                Н.С.Ермакова

Начальник сантехнического отдела                                                       Л.В. Шаронова

Главный специалист                                                                                 Н. Н. Фролова

Главный специалист                                                                                  Н.Н.Казакова

Начальник электротехнического отдела                                                     П.В.Сардак

Главный специалист                                                                                В.Н. Мазурова

Ведущий инженер                                                                                    Л.Д. Коробкина

Начальник группы газоснабжения                                                   И.В. Севостьянова

Руководитель раздела ООС,

кандидат архитектуры                                                                          С.В. Генералова

Консультант эколог                                                                               В.И. Холмянская

Специалист эколог                                                                                        Л.В. Попова

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С»

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	1

1. Введение	6

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области.	16

2. Общая   характеристика   территории   поселения	17

2.1. История формирования структуры расселения	17

2.2. Местоположение сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский в системе расселения Самарской области.	18

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	19

2.3.1. Климат	19

2.3.2. Гидрография	20

2.3.3.  Рельеф	20

2.3.4. Почвенный покров и растительность	21

2.3.5. Полезные ископаемые	22

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Русская Васильевка	23

3.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский.	23

3.1.1. Основные тенденции демографических процессов	23

3.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский	27

3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский	30

3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Русская Васильевка.	34

3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Русская Васильевка.	36

3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Русская Васильевка	39

3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка	39

3.5.1. Жилая зона	40

3.5.2. Общественно – деловая зона	41

3.5.3. Зона сельскохозяйственного использования	45

3.5.4. Зона транспортной инфраструктуры	46

3.5.5. Рекреационная зона	48

3.5.6. Зона специального назначения	49

4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка	50

4.1. Водоснабжение	51

4.2. Водоотведение	53

4.3. Теплоснабжение	53

4.4. Газоснабжение	54

4.5. Электроснабжение	55

4.6. Телефонизация	56

5. Зоны с особыми условиями использования территории	58

5.1. Зоны особоохраняемых территорий	58

5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.	58

5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.	60

5.2. Санитарно-защитные зоны	61

5.3. Охранные зоны.	65

5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	65

5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	66

5.6. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	68

5.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	68

6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Русская Васильевка	70

7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Русская Васильевка	72

7.1. Архитектурно-планировочное решение	72

7.2. Развитие жилой зоны	72

7.3. Развитие общественно-деловой зоны	73

7.4. Развитие агропромышленного комплекса.	79

7.5. Развитие инженерной инфраструктуры	79

7.5.1. Водоснабжение	79

7.5.2. Водоотведение	82

7.5.3. Теплоснабжение	84

7.5.4. Газоснабжение	86

7.5.5. Энергоснабжение	87

7.6. Развитие транспортной инфраструктуры	88

7.7. Развитие рекреационной зоны	90

7.8. Развитие зон специального назначения	90

7.9. Мероприятия по охране природы	91

7.10. Мероприятия пожарной безопасности	93

8. Предложения по изменению границ населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский	95

9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории	96

10. Санитарная очистка территории	99

11. Выводы	99

12. Реализация генплана сельского поселения Русская Васильевка.	100

13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Русская Васильевка.	101

# 1. Введение

Проектная работа выполнена на  основании муниципального контракта          № 0142300014812000040-03 от 10.09.2012 г. на выполнение проектов генеральных планов поселений муниципального района Кошкинский Самарской области.

При  проектировании  были  учтены  и  использованы  материалы  ранее  разработанной  проектной  документации:

- «Схема территориального планирования Самарской области», утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007  №261..

- «Схема территориального планирования муниципального района Кошкинский Самарской области», утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Кошкинский  Самарской Области  № 368 от 17.02.2010 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации.(ред.от 30.12.2012 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года              № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» .(ред.от 30.12.2012 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» .(ред.от 28.07.2012 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред.от 28.07.2012 г.) ; ..

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (ред.от 25.12.2012 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ       «О государственном кадастре недвижимости» (ред.от 28.07.2012 г.) ;

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847            «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» (ред.от 21.05.2012 г.) ;.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ      «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (ред.от 27.12.2009 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ                «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (ред.от 20.03.2011 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (ред.от 19.07.2011 г.) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред.от 25.12.2012 г.) ;  .

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 25 декабря 2012 года) ;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ     «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 25 июня 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ          «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ     «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 25 июня 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                              (с изменениями , от 06 декабря 2011 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 12 ноября 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ       «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 01.04.2012 года) ;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ      «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 года) ;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ       «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 25 июня 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ              «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 03 декабря 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ               «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 19 июля 2011 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ                  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                 (с изменениями от 25 июля 2012 года) ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ               «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 28 июля 2012 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»               (с изменениями от18 июля 2011 года) ;

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи»                                 (с изменениями и  дополнениями от 28.07.2012 г.) ;

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (ред. От 28.02.2012) ;

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2012) ;

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2012) ;.

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 25.12.2012 г;.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями от 03.12.2012) ;

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 10.07.2012) ;

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального  закона от 25.12.2012);

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 10.07.2012).

#### Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011) ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» ;

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р) ;

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 19.11.2008 № 653н «Об утверждении единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

#### Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244;

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207

#### Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации           от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069) ;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»,  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации            от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83) ;

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до               2013 года», утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557) ;

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от                 12 ноября 2010 № 828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы» ;

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

#### Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Кошкинский Самарской области 10 октября 2008 года N 108-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района  Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 25.02.2005 г.             № 48-ГД

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле»                            (с изменениями от 14 декабря 2012 №130-ГД) ;

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД       «О населённых пунктах на территории Самарской области» (с изменениями от 4 мая 2012 г.) ;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 13.06.2012 г.) ;

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД                                    «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(ред. от 07.12.2012) ;

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области» .(ред. от 07.12.2012) ;

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» .(ред. от 06.12.2010) ;

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ» ;.

- Закон Самарской области от 09.12.2005 №219-ГД «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 07.07.2011) ;

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» .(ред. от 05.05.2010) ;

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области» ;

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ;

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011) ;

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области»                   от 06.07.2011 N 63-ГД.

#### Областные целевые и ведомственные целевые программы развития экономики и социальной сферы Самарской области в том числе:

- «О стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129) ;

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г.              №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 15.01.2013 г. №1) ;.

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007              №261      «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области» ;

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008               №245      «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года» ;

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2012 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от            27 10 2011 г. N700 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.11.2012) ;

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009г.                   № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на             2009 – 2015 годы» ;

- Областная целевая программа Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 30 июля 2012 года N 347) ;

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557;

- "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 мая 2011 г. N 576);

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 N 138 (ред. от 22.02.2012) "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы";

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45 ;

- "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области" на 2011-2014 годы (утверждена  постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512);

- «Комплексная программа развития начального профессионального и среднего профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 201);

- "Развитие    сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" на 2012 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 704);.

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                  от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.) ;

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2016 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 29 .11 2010 г.) ;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 26.10 2012 г.) ;

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674       (с  изменениями от 13.07.2011 №336) ;

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501;

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.09.2011 N469) ;

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 30.08.2012) ;

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г.     №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.) ;

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.№560 (ред.от 16.11.2012 г. № 673) ;

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. №188;

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, № 422) ;

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2012-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601 (ред. 03.12.2012) ;

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178 (ред. от 12.12.2012) ;

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области                 от 27.10.2010 г. №536;

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.) ;

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009                   № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» ;

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 02.05.2012 №226;

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541) ;

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области                от    27 октября 2010 года №539 в ред. от 29.09.2011 №472) ;

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722 в ред. от 18.06.12 №273) ;

- «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10 ноября 2009 г. № 122);

- «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области» на 2012-2014 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября  2010 г. № 365);

- «Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 366);

- "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на  период  до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 г. N 595);

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 02.04 2012 г.) ;

- «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования,  лесного хозяйства  и охраны  окружающей среды Самарской области от 10 ноября  2009 г. №123);

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 28 сентября 2009 года №473;

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г.       № 384 Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».( в ред. от 12.11.2012 ) ;

- "Обеспечение химической и  биологической  безопасности Самарской области" на 2012 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 696);

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г.                № 88 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов» ;

- Постановление Правительства Самарской области от 13 июля 2011 г. №321.     Стратегия развития сферы культуры в Самарской области на период до 2020 года;

- «Культурное наследие" на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 года № 612);

- Постановление Правительства Самарской области от 6 июня 2012 г.№ 8 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Самарской области, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»;

- Областная целевая программа "Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 549 (редакции от 12.12.2012 г) ;

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2012 гг.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*;

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*;

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*;

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*;

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения;

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны;

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов»–утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 г. № 61).

  - Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

  - Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

  - Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

Настоящий проект  выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD, MAP R3).

При  проектировании  и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  Поволжским центром космической геоинформатики (Геоинформспутник).

В качестве исходного картографического материала послужили:

- Топографические карты (масштаб 1:25000, выполненные Главным управлением геодезии и картографии ГГК СССР в 1954 – 55 гг.

- «Инвентаризация земель населённых пунктов Кошкинского района Самарской области» (масштаб 1:2000), институт «ВолгоНИИгипрозем», 1997 год.

- «Инвентаризация земель Кошкинского района Самарской области»  (масштаб 1:10 000), институт «ВолгоНИИгипрозем», 1997 год.

- Ортофотоплан на территорию муниципального района Кошкинский, М 1:10000.

## Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, генеральный план  является актом территориального планирования муниципального образования.

Основная цель разработки генерального плана поселения  - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Федеральный закон «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» и политические перемены, произошедшие в стране,  предоставили  финансовую и хозяйственную самостоятельность поселениям. Это дает возможность сельским поселениям  развиваться более гармонично, используя  собственные ресурсы для реализации своих планов и потребностей.

Перспективы развития сельских поселений во многом зависят от уровня компетентности  управленческой структуры поселения, умения реализовать принятые ими планы и программы. Одним из  основных программных документов, определяющим перспективы развития территории сельского поселения, является Генеральный план поселения. Входящая в состав генерального плана документация, позволяет стать ему регулирующим инструментом, обеспечивающим ход реализации программных установок.

Современным принципом определения перспектив развития сельского поселения  является комплексный, обоснованный анализ территориальных   ресурсов и местных особенностей развития.

Проект генерального плана сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области выполнен с учётом:

- национальных проектов,  федеральных, региональных и муниципальных программ;

- целевых  программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Самарской области, муниципального района Кошкинский;

- ранее разработанной градостроительной документации;

- предложений заинтересованных лиц.

Подготовка графических материалов  генерального плана сельского поселения Русская Васильевка осуществлена на бумажном и электронном носителях с применением геоинформационных систем, с целью формирования информационной системы для обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования.

# 2. Общая   характеристика   территории   поселения

## 2.1. История формирования структуры расселения

Историческая  справка

Кошкинский район создан в 1928 г. в составе вновь сформированной Средневолжской области на основе 10 северных волостей Самарского уезда Самарской губернии и части селений Чулпановской волости Казанской губернии.

В разное время включал в себя территорию Елховского, Красноярского, Челно-Вершинского, Сергиевского районов Куйбышевской области, Малыклинского района Ульяновской области.

До XVI века территория района входила в состав четырёх феодальных государств, с 1552 г. – в состав России и (до образования губерний в 1708 г.) находилась под управлением Приказа Казанского Дворца. После административной реформы Петра I территория района включалась в состав Казанской губернии (1708-1719гг.), Астраханской губернии (1719-1745гг.), вновь Казанской губернии (1745-1773 гг.), в Ставропольский и Самарский уезды Симбирской губернии (1773-1851гг.), в Самарский и Мелекесский уезды Самарской губернии (1851-1928 гг.). При создании в 1928 г. Кошкинский район включал в себя 332 населённых пункта, 46 сельсоветов, население – 96,8 тыс. чел.

Первое осёдлое население на территории района относится ко времени первой аграрной колонизации Поволжья – к периоду срубной археологической культуры индоевропейского языкового сообщества, располагавшейся в рассматриваемой местности в середине II тыс. до н.э. около 3,5 тысяч лет назад. В то время по разным оценкам на территории района проживало от 3 до 10 тысяч человек. Затем более трех тысяч лет земли Кошкинского района были заняты различными кочевыми племенами, число жителей постоянно менялось от нескольких сотен до 2-3 тысяч человек. В  XIII-XIV веках через земли района прошло несколько огромных армий (до 200-300 тысяч чел.) хана Батыя, эмира Тимура и других завоевателей, но оседлого населения еще не было. Только в XVII-XVIII веках начинается заселение речных долин постоянным крестьянским населением (на 1737 год – около 1 тыс. чел.) – в основном из беглых и самовольно заселившихся крестьян, в том числе бежавших от репрессий раскольников-старообрядцев.

Особенно большой прирост населения происходит в середине XIX века в связи с переселением русских и украинских крестьян, а также поляков, немцев, эстонцев. Во второй половине  XIX века процесс переселения в Поволжье мигрантов из Центральной России, Украины, Прибалтики, Польши и Германии заканчивается, и дальнейший рост населения связан только с естественным приростом. На 1910 г. на территории района (в современных границах) проживало около 40 тысяч человек, средняя плотность населения составляла 21,5 чел. на 1 кв.км.

В 20-30 годы ХХ века во вновь созданном Кошкинском районе проживало 97 тысяч человек. Тогда в его состав были включены часть современной Ульяновской области (Малыклинский район), значительная часть современного Челно-Вершинского района, отдельные территории Сергиевского и Елховского районов (позднее Елховский район полностью входил в состав Кошкинского района). 
           Существуют несколько версий возникновения названия района. По версии кандидата исторических наук Николая Арнольдова, одна из легенд связана с великим завоевателем Средневековья Тимуром: якобы на месте нынешнего поселения он некогда ставил свой лагерь–кош. Отсюда и пошли Кошки. Другая относит возникновение названия к речной отмели, так как кошкой называется речная коса. Третья утверждает, что пошло это название с лёгкой руки каторжников, которых именно в этом месте подвергали на этапе пыткам с помощью такого орудия, как «кошка».

И последняя занимательная история: «Однажды через наши места некий купец вёз из южных стран жемчуг. Чтобы его по дороге не ограбили, он пошёл на хитрость и перемешал жемчуг с крупой. Остановился купец на холме, где останавливались переночевать многие, в том числе переодетые разбойники, и уснул, подложив мешок со спрятанным в нём богатством под голову. Проснулся утром, а перед мешком две кошки (их тут много кружилось на стоянке). Перед ними ненсколько задавленных мышей, а возле - жемчужины. Мыши, почуяв крупу, прогрызли в мешке дырки. Кошки, переловив их, спасли купцу его богатство. Посему основал купец на этом холме лавку, назвал холм Кошкиным, а вокруг позже выросло село, которое и стали называть Кошками».

## 2.2. Местоположение сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский в системе расселения Самарской области.

Муниципальный район Кошкинский располагается в северной части Самарской области. Район граничит:

- на юге – с муниципальным районом Елховский;

- на востоке – с муниципальными райономи Сергиевский и Челно - Вершинский Самарской области;

- на севере – с республикой Татарстан;

- на западе – с Ульяновской областью.

Администрация муниципального района расположена в селе Кошки, которое находится в 140 км от областного центра города Самары.

Общая площадь района составляет 164663  га.

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – зерно-мясо-молочное.

Полезные ископаемые, добываемые на территории  района:

- нефть;

- глина.

Через Кошкинский район проходит железнодорожная магистраль Уфа- Ульяновск - Инза. Имеется крупная железнодорожная станция Погрузная и                    3 разъезда.

На территории района проложены 27  автодорог. Все они классифицируются как автодороги территориального значения. Общая протяжённость дорог составляет 285,3 км.

Сельское поселение Русская Васильевка расположено в северо-восточной части муниципального  района Кошкинский. Расстояние от с. Русская Васильевка до г. Самара 135 км, до с. Кошки – 25 км.

Согласно закону Самарской области от 25.02.2005 № 48-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  установлены границы сельского поселения Русская Васильевка.

Сельское поселение Русская Васильевка на севере граничит с республикой Татарстан, а так же:

- на юге - с сельским поселением  Шпановка муниципального района Кошкинский;

- на западе - с сельским поселением  Большая Романовка муниципального района Кошкинский;

- на востоке – с сельским поселением  Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский.

В  состав сельского поселения входят семь населённых пунктов:

- село Русская Васильевка – 464 чел.;

- посёлок Верхняя Васильевка – 2 чел.;

- посёлок Вишневка – 38 чел.;

- село Мамыково – 202 чел.;

- посёлок Новое Тенеево – 66 чел.;

- деревня Новое Фейзуллово – 259 чел.;

- село Тенеево – 296 чел.

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным ближайшей метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах  проектирования составляет +3,4ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -13,0ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 42ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 47ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  182 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра  южные и юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  4,0 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +42 ºС.

В теплый период преобладают ветра южные, северные и западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. Во второй декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 151 день. Таяние снежного покрова в среднем отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Сумма осадков за тёплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с ноября по март) – 159 мм.

### 2.3.2. Гидрография

Территория сельского поселения Русская Васильевка имеет развитую гидрографическую сеть, представленную реками Кондурча и Шлама, ручьями, родниками, озёрами, прудами и болотами.

Река Кондурча протекает в направлении с северо-востока на юго-запад и впадает в р. Сок с правого берега на расстоянии 33 км от устья. Общая протяженность составляет 294 км, площадь водосбора 4360 км2. Средняя высота водосбора составляет 151 м над уровнем моря. Средний уклон русла – 1,0%. Река имеет хорошо разработанную ассиметричную долину с крутым, часто ступенчатым южным и пологим северным склонами.

Русло реки извилистое, ширина изменяется от 20 до 30 м, глубина не превышает 2-3 м. Средний уклон русла – 1,0%.

Устье реки Шлама находится в 214 км по левому берегу реки Кондурча. Несколько километров до устья река течёт по территории Татарстана, по участку реки длиной около 1,5 километров проходит граница Татарстана и Самарской области, остальная часть протекает по территории Челно-Вершинского и Кошкинского районов Самарской области. Длина реки составляет 34 км. В Шламу впадают справа: Малая Шлама, Большая Каменка, Елшанка. Слева: ручьи Елховый и Репьев. По данным государственного водного реестра России река относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сок от истока и до устья, речной подбассейн реки отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий, водосборная площадь - 241 км².

Другими объектами гидрографической сети в границах проектирования являются:

- многочисленные овраги, наиболее крупные из них имеют собственные названия: овраги Большой (в южной части), Булыткино (в юго-центральной части), Красная Речка (между с. Русская ВЫасильевка и п. Верхняя Васильевка);

- озера поймы р. Кондурча;

- на территории и вокруг села Русская Васильевка располагаются многочисленные пруды, такие как Маслозаводской  № 1, Маслозаводской  № 2, Корниловский, Туяночка, Глотовка, Средний.

Все водные объекты подвержены антропогенному воздействию, качество вод большинства из них не отвечает нормативным требованиям. За последние годы уровень загрязнения воды всех рек Самарской области вырос, по качеству вода большинства водных объектов оценивается как «грязная». Загрязняющими веществами, характерными для поверхностных водных объектов Самарской области являются легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, марганца, цинка, а также фенолы.

### 2.3.3.  Рельеф

Территория сельского поселения Русская Васильевка расположена в лесостепной зоне левобережья реки Волги, на границе двух геоморфологических районов, разделенных р. Кондурча: провинции Низменного Заволжья (рельеф представлен низменной пологоувалистой равниной) и провинции Высокого Заволжья (поверхность территории постепенно понижается от востока к западу).

Территорию Кошкинского района условно можно разделить на три генетических типа равнин: денудационная равнина позднеолигоценового возраста, денудационная равнина олигоцен-миоценового возраста и денудационная равнина раннечетвертичного возраста. По генезису и формам рельефа, морфологическим характеристикам и особенностям литогенной основы здесь выделяются два морфогенетических комплекса: денудационно-эрозионный и аккумулятивный. Первый представлен водоразделами и склонами, второй – поверхностью террас и пойм.

Водоразделы узкие, плоские, реже плоско-выпуклые. На поверхности водоразделов часто встречаются денудационные останцы различной формы и размеров, которые вытянуты в виде гряд. Склоны асимметричные, имеют прямую или выпуклую форму, часто террасированы. Их поверхность расчленена ложбинами стока, промоинами, оврагами и балками (овраги Матай, Елшанка, урочища Ермолаевка, Майоровка, Верх. Константиновка). В оврагах и балках часто наблюдаются вторичные врезы глубиной 1,5-10 м.

В долинах мелких рек прослеживается пойма и фрагментарно узкая надпойменная терраса. В верховьях русло часто не выражено, и сток идет по низкой заболоченной пойме. Склоны долин прорезаны балками и ложбинами стока. Днища балок плоские или вогнутые, часто с вторичными врезами. Овраги широко распространены на крутых склонах, длина их достигает несколько километров, ширина – 50 м. Иногда в оврагах отмечаются временные водотоки.

Главными элементами рельефа территории являются обширные массивы междуречий и глубокие узкие долины рек. Основные междуречья, в свою очередь, расчленены сетью оврагов и балок. В строении междуречий наблюдается ясная асимметричность. Склоны водоразделов, обращенные к юго-западу всегда крутые и поднимаются высокой холмистой грядой с обнажением материнских пород, северные и восточные склоны гораздо длиннее и более пологие. Большинство оврагов, собирающихся в конечном итоге в речные системы, имеют глубокие русла, большей частью с крутыми стенками.

### 2.3.4. Почвенный покров и растительность

Почвенный покров рассматриваемой территории  представлен чернозёмами выщелоченными и оподзоленными, черноземами типичными, пойменными и серыми лесными почвами.

Черноземы характеризуются значительной мощностью гумусового горизонта, накоплением гумуса и аккумуляцией в нем элементов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а также наличием хорошо выраженной зернистой или зернисто-комковатой структуры.

Отличительной особенностью выщелоченных черноземов является отсутствие свободных карбонатов в гумусовом горизонте. Гранулометрический состав преимущественно глинистый, тяжело- и среднесуглинистый. Выщелоченные черноземы наряду с типичными – самые высокогумусные почвы.

Леса и степные участки в подвергаются в большей или меньшей степени антропогенному воздействию. Степные участки, распаханные под агроценоз, уже не восстанавливаются и поэтому площади аборигенных степей, сохранившихся на склонах шиханов, оврагов и неудобьях, незначительны.

Для покатых и крутых склонов рельефа, водоразделов и балок наиболее характерными являются полынково-типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные травостои, преимущественно среднестойкие. Влажные краткопоемные луга занимают значительно меньшую площадь, чем сухие.

Растительность речных пойм очень разнообразна и тесно увязана с почвенным покровом пойм, глубиной залегания грунтовых вод и продолжительностью паводка. Это кратко- и среднепоемные влажные луга, заболоченные луга, остепненные луга, иногда засоленные. В речных поймах наиболее возвышенные, хорошо дренированные участки обычно заняты дубом и осиной, иногда березой. Травянистый покров их обилен (костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, чина луговая, ежевика, таволга вязолистная, подмаренник, осоки).

Участки, близкие к береговой полосе, менее возвышенные и менее дренированные, покрыты вязовыми лесами с аналогичным травянистым покровом. Береговая полоса занята осокарями, низкие места у воды на глинистых почвах - ивняком и ольшаником, в травянистом покрове преобладают растения сырых заболоченных мест: осоки, ситники, частуха, ситняги и др.

Леса и кустарники представлены широколиственными породами: дубом, кленом платановидным, липой. По сырым местам встречаются береза и осина. Из кустарников произрастают ольха клейкая, вяз, различные виды ив. В подлеске в лесах встречаются лещина, шиповник, рябина. Для степных склонов характерны кустарники: спирея городчатая, карагана кустарниковая, терн.

### 2.3.5. Полезные ископаемые

Минерально-сырьевую базу муниципального района Кошкинский образуют минерально-строительное, горно-химическое и углеводородное сырье.

Горно-химическое сырье Кошкинского района представлено ресурсами торфа, имеются нефтяные месторождения: Сборновское,  Введенское, Казаковское, Смородинское, Юганское, Булатовское, Черно-озерское; выявлены залежи суглинков и глин для кирпичного и керамзитового сырья, а также строительных песков, песчаников и отложений бетонитов; имеются отложения строительного песка апшеронского возраста (верхний плиоцен), также отмечены пески верхнепермского возраста (татарский ярус) на левобережье р. Кондурча, на правобережье р. Кондурча, в долине р. Чесноковка. Все пески верхнепермского возраста тонкозернистые, с модулем крупности не более 0,9.

# 3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Русская Васильевка

## 3.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский.

### 3.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчётов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

- Стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растёт, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

- Стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

- Стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Вышеперечисленные пролцессы отражены на рис.1  «Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту», рис. 2. «Воспроизводство населения Самарской области».

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Диаграмма на рис. 3. «Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области» - яркое тому подтверждение.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2011 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Демографическая ситуация в Кошкинском районе отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивый рост смертности и снижение продолжительности жизни.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

### 3.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский

На территории Кошкинского района расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является село Кошки.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

С 1997 по 2005 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону уменьшения – ниже уровень рождаемости при более низком уровне смертности.

Распределение населения муниципального района Кошкинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется попрежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля пожилых дюдей.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчётный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

В 2006 году соотношение населения Кошкинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его немного отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Кошкинский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,0% против 17,4%. Таким образом, разрыв составляет 4,6%, что немного ниже среднего показателя по  сельскому населению Самарской области (5,8%). Доля трудоспособного населения в районе на 0,8% выше среднего областного показателя.

Что касается младенческой смертности в поселениях Кошкинского района, то она в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1999 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района вдвое превышает областной показатель.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Кошкинский примерно на 1,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции. Этот процесс, вызванный политическими переменами, и породивший такое явление, как вынужденное переселение, существенно активизировался в середине 90-х годов.

По статистическим данным на 2006 год в Самарском регионе миграционный прирост населения превысил 7113 человек, 28% из них – выпало на долю межрегиональной миграции, 72% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Кошкинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью, но сальдо миграции всегда было положительным, и внешняя миграция покрывала естественную убыль населения.

По общим итогам миграции на 1.01.2006 года в муниципальный район Кошкинский прибыло на 367 человек больше, чем убыло из него.

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории муниципального района Кошкинский выделяются населенные пункты с возрастающим и убывающим населением.

Наиболее крупными населенными пунктами, являются: с. Русская Васильевка   с.п. Русская Васильевка; с. Старая Кармала с.п. Новая Кармала.

К крупным населенным пунктам района с убывающим населением относятся: с. Кошки, ж.-д. ст. Погрузная с.п. Кошки; с. Надеждино с.п. Надеждино.

В целом, в течение последних 5 лет растущими оказались 17 населенных пунктов района из 79. В 37 населённых пунктах число жителей не превышает 100 человек. Деревни Богодуховка и Новая Зубовка прекратили свое существование.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Кошкинский  являются административными центрами сельских поселений, они образуют демографический каркас района.

Население муниципального района Кошкинский отличается некоторым национальным разнообразием: русское население составляет 54,5%, около 27,7% населения района – чуваши; 5,3% - мордва; 9,7% - татары; 0,8% -украинцы; 0,5% - армяне; 0,2% - немцы; 0,2% - эстонцы.

В отчёте были использованы:

1. Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

2. Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

3. Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2007 гг.

4. Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2006.

5. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

6. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

7. Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

8. Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

9. Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004 г.

### 3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский

На рис. 4 приведён сравнительный анализ распределения сельского населения Самарской области и сельского поселения Русская Васильевка.

Взаимоотношения между разными национальностями в поселении благоприятные, противоречия национального характера отсутствуют, так как наибольший удельный вес в структуре населения по национальному составу составляют русские.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности (естественной убылью), положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения. На рис. 5-7 отражены вышеперечисленные процессы.

Демографическая ситуация в сельском поселении Русская Васильевка отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением продолжительности жизни.

Таблица № 1 -  Данные  о  среднегодовом  приросте  населения  сельского  поселения  Русская Васильевка и  тенденции  его  изменения.

| № п/п | Наименование | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост (убыль), в том числе: | -21 | -20 | -27 | -11 | -28 | -8 | -8 | -11 | -17 |  |
|  | Рождение | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 16 | 14 | 12 |  |
|  | Смерть | 33 | 30 | 35 | 18 | 40 | 18 | 24 | 25 | 29 |  |
| 2 | Механический прирост (убыль): |  | -5 | -13 | -36 | +17 | +39 | -57 | -32 | -15 |  |
| 3 | Общий прирост (убыль) | -- | -25 | -40 | -47 | -11 | +31 | -65 | -43 | -32 | -42 |
| 4 | Численность населения | 1601 | 1576 | 1536 | 1489 | 1478 | 1509 | 1444 | 1401 | 1369 | 1327 |

Как видно из таблицы, численность населения сельского поселения Русская Васильевка с каждым годом уменьшается, убыль населения происходит, как правило, за счёт миграции населения в связи с отсутствием мест приложения труда.

В связи со снижением рождаемости в поселении постепенно снижается количество семей, имеющих двух и более детей, а число семей с одним ребёнком неуклонно растёт. Численность населения трудоспособного возраста в поселении составляет по состоянию на 01.01.2012 год 651 человек, или 56,86%.

Таблица № 2 -  Данные о возрастной структуре населения сельского

поселения Русская Васильевка по состоянию на  01.01.2012 г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Из общей численности населения: | 1327 | 100,00 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, в том числе | 234 | 17,63 |
|  | Дети: |  |  |
|  | до 6 лет | 83 | 6,25 |
|  | от 7 до 15 лет | 129 | 9,72 |
|  | от 16 до 17 лет | 22 | 1,66 |
| 2 | Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры): | 758 | 57,12 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 330 | 24,87 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 387 | 29,16 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста: | 376 | 28,33 |
|  | женщины старше 54 лет | 254 | 19,14 |
|  | мужчины старше 59 лет | 122 | 9,19 |

Таблица № 3 - Данные о трудовой структуре населения сельского поселения Русская Васильевка по состоянию на 2012 год.

| Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | 1327 | 100 |
| Самодеятельная группа населении, в том числе: |
| а) население в трудоспособном возрасте | 717 | 54,03 |
| б) работающие лица пенсионного возраста | 24 | 1,81 |
| Несамодеятельная группа населения, в том числе: |
| а) дети до 17 лет | 234 | 17,63 |
| б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства | 89 | 6,71 |
| в) неработающие лица пенсионного возраста | 376 | 28,33 |
| г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 36 | 2,71 |
| д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве | 94 | 7,08 |

## 3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Русская Васильевка.

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введённому в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населённых пунктов (городов, посёлков, сельских населённых пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Законом Самарской области от 25.02 2005 г. №48-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы тринадцати поселений, одним  из которых является сельское поселение Русская Васильевка.

Современные границы сельского поселения Русская Васильевка носят естественный характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.

Общая площадь сельского поселения Русская Васильевка в установленных границах составляет 19257,1 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 18087,1 га – это земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

- земли населённых пунктов – 821,64* га (717,3 га) – к ним  относятся все земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 
В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесённые в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам (в ред. Федерального закона):

  - жилым;

  - общественно-деловым;

  - производственным;

  - инженерных и транспортных инфраструктур;

  - рекреационным;

  - сельскохозяйственного использования;

  - специального назначения;

  - военных объектов;

  - иным территориальным зонам.

Земли населённых пунктов расположены в границах:

- села Русская Васильевка (административный центр) – 272,0* га;

- посёлка Верхняя Васильевка – 41,95* га;

- посёлка Вишневка – 32,66* га;

- села Мамыково– 132,32* га;

- посёлка Новое Тенеево– 76,35* га;

- деревни Новое Фейзуллово– 137,66* га;

- села Тенеево– 128,7* га.

* За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – 133,0 га – это земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным  Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

- Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на: 
    1) земли промышленности; 
    2) земли энергетики; 
    3) земли транспорта; 
    4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 
    5) земли для обеспечения космической деятельности; 
    6) земли обороны и безопасности; 
    7) земли иного специального назначения. 
    Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельного Кодекса и учитываются при проведении зонирования;

- земли лесного фонда – 222,0 га - к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации;

земли водного фонда – 97,7 га

К землям водного фонда относятся земли: 
    1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 
    2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

- Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации;

## 3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Русская Васильевка.

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным  регламентам.

На территории сельского поселения Русская Васильевка непосредственное обслуживание водным, воздушным и  железнодорожным транспортом отсутствует.

Автомобильный транспорт. Основой дорожной сети Самарской области является сеть автомобильных дорог общей протяженностью почти 10 тыс. км, включающая федеральные и территориальные (региональные) дороги общего пользования, а также ведомственные автодороги. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования Самарской области составляет 7 598,3 км, в том числе федеральных 686,3 км, территориальных – 6912 км.

М.р. Кошкинский имеет развитую сеть территориальных автомобильных дорог. На территории района проложены 27 автодорог общего пользования. Все автомобильные дороги имеют твёрдое покрытие.

Таблица № 4 - Автомобильные дороги общего пользования на территории сельского поселения Русская Васильевка.

| № п/п | Идентифика-ционный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000339 | "Сергиевск - Кошки" - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района (п. 17 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 28,900 | 28,900 |
| 2 | 6310441000340 | "Сергиевск - Кошки - Мамыково" - Русская Васильевка | 3,640 | 3,640 |
| 3 | «Сергиевск-Кошки-Мамыково»-Тенеево (п. 28 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 0,470 | 0,470 |
| 4 | «Сергиевск-Кошки-Мамыково»-Мамыково (п. 29 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 5,362 | 5,362 |
| Итого | 38,372 | 38,372 |

Транспортное сообщение населения сельского поселения Русская Васильевка с другими сельскими и муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного значения.

Население пользуется услугами междугородных автобусов по маршрутам  «с. Кошки - с. Мамыково» (2 рейс/нед.) и «Самара – Нурлат» (1 рейс/сут.). На автомобильной трассе имеются две автобусные остановки: около с. Мамыково и

с. Новое Фейзуллово.

На территории  сельского поселения  наблюдается сравнительно низкая обеспеченность межселенных связей. Это связано с тем, что, несмотря на большое количество дорог в поселении, многие их них не имеют твёрдого покрытия.

Автобусные перевозки детей до объектов образования сельского поселения Русская Васильевка.

Таблица № 5 - Автобусные перевозки детей до объектов образования сельского поселения Русская Васильевка.

| № п/п | Населённый пункт проживания детей | Размещение и наименование объекта образования | Количество перевозимых детей | Транспортная доступность до объекта образования, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | время в пути |
| 1 | д. Новое Фейзуллово | ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа с. Русская Васильевка м. р. Кошкинский, с. Русская Васильевка, ул. Луговая, 1 | 14 | 8 | 15 |
| 2 | С. Мамыково |  | 9 | 19 | 25 |
| 3 | С. Тенеево |  | 11 | 7 | 17 |
| Всего | 34 |  |  |
| 1 | С. Мамыково | Тенеевский филиал ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа с. Русская Васильевка м. р. Кошкинский, п. Новое Тенеево, ул. Центральная, 31 | 4 | 12 | 20 |
| Всего | 4 |  |  |
| Итого по поселению | 38 |  |  |

Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Кошкинский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Неразвитость и плохое состояние территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках. Территориальные автомобильные дороги требуют проведения реконструкции и модернизации.

Необходимо повышение пропускной способности дорог, входящих в опорную сеть, расположенных на территории муниципального района Кошкинский.

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт на территории области представлен Куйбышевской железной дорогой и Южно-Уральской железной дорогой.

По территории м.р. Кошкинский проходит однопутная неэлектрофицированная федеральная железная дорога магистрального типа «Чишмы-Ульяновск-Инза» Куйбышевской железной дороги.

Протяжённость железной дороги по району составляет около – 22 км. Протяжённость железной дороги на территории сельского поселения Русск4ая Васильевка составляет около 13 км.

Железнодорожное сообщение  связывает м.р. Кошкинский с северными районами Самарской области

На территории района существует крупная железнодорожная станция «Погрузная» и три разъезда.

Расстояние от административного центра с. Кошки до железнодорожной станции «Погрузная» - 2.5 км.

Воздушный транспорт. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Кошкинский осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолётов. Авиационные связи из аэропорта «Курумоч» осуществляются по 63 маршрутам внутрироссийских линий, и более 20  маршрутам в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Расстояние  от административного центра с. Кошки до международного аэропорта  «Курумоч» - 117 км.

Трубопроводный транспорт. Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 39% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории Кошкинского района проходит магистральный газопровод «Бинарадка-Ульяновск» - Кошки (Г36, диаметр 219 мм), подающий газ в населённые пункты.

## 3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Русская Васильевка

Разработка  генерального плана поселения  Русская Васильевка предусматривается с  учётом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий, пригодных для  градостроительного освоения, внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры.

Архитектурно-планировочная структура села Русская Васильевка решена живописной системой улиц, застроенных индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На территории села имееся несколько водных объектов (пруды, ручьи).

Село Мамыково делится рекой Кондурча на две части: восточную и западную. Планировочная структура решена живописной системой улиц. Основная часть селитебной застройки располагается в западной части территории населённого пункта.

Село Тенеево расположено на западе сельского поселения, территория села вытянутой формы в направлении юго-запад - северо-восток. По юго-восточной границе населённого пункта протекает река Кондурча. Планировочная структура села представлена регулярной системой улиц с квартальной застройкой.

Посёлок Верхняя Васильевка расположен на юге сельского поселения и вытянут в меридиональном направлении вдоль ручья. Населённый пункт характеризуется наличием единственной улицы Лесная, проходящей вдоль всего посёлка. Жилые дома расположены по обеим сторонам улицы, плотность застройки низкая.

Посёлок Вишнёвка поделён на две части дорогой местного значения на с. Тенеево. Основная часть населённого пункта вытянута в направлении юго-запад - северо-восток вдоль единственной двустороннезастроенной ул. Вишнёвая. Планировочная структура посёлка характеризуется хаотично расположенной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

Главная улица Российская посёлка Новое Тенеево протрассирована вдоль русла реки Кондурча, протекающей западнее территории населённого пункта –небольшой участок западной границы посёлка проходит непосредственно по реке. Рядовая застройка отсутствует. Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками расположены хаотично по обеим сторонам улицы. Перпендикулярно улице Российская протекают три ручья, пересечение с которыми обустроено мостами.

В деревне Новое Фейзуллово уличная сеть представлена двумя взаимноперпендикулярными улицами с квартальной системой застройки. Деревня вытянутой формы в направлении юго-восток - северо-запад по направлению русла ручья, протекающего с восточной стороны.

Производственные территории в населенных пунктах расположены: в селе Русская Васильевка – с западной и северной сторон села; в селе Мамыково – на северо-западе; в селе Тенеево – западнее населённого пункта; в посёлке Верхняя Васильевка – северо-восточнее посёлка; в посёлках Вишнёвка, Новое Тенеево и деревне Новое Фейзуллово – на востоке.

## 3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка

Согласно статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации в состав земель населенных пунктов  сельского поселения могут входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- иные территориальные зоны.

### 3.5.1. Жилая зона

Земельные участки в составе  жилой  зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.

Жилая застройка сельского поселения Русская Васильевка в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

Общий жилой фонд по поселению на 01.01.2012 г. ориентировочно составляет  34,52 тыс. м2.

Таблица № 6 - Данные по жилому фонду сельского поселенитя Русская Васильевка

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2012 г. | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т.ч. | 34520 | 26 |
|  | село Русская Васильевка | 12289 | 26 |
|  | посёлок Верхняя Васильевка | 45 | 45 |
|  | посёлок Вишневка | 1035 | 27 |
|  | село Мамыково | 5137 | 25 |
|  | посёлок Новое Тенеево | 1578 | 23 |
|  | деревня Новое Фейзуллово | 8137 | 31 |
|  | село Тенеево | 6094 | 20 |
| 2 | государственный (муниципальный) | 480 | --- |
| 3 | частный | 34040 | --- |

Таблица № 7 - Характеристика жилого фонда  сельского поселенитя Русская Васильевка по этажности.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь,м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 550 | 34520 | 100 |
| 2 | Секционная застройка | -- | -- | -- |
| 3 | Блокированная застройка | -- | -- | -- |
| Всего: | 550 | 34520 | 100 |

Таблица № 8 - Ветхий фонд сельского поселения Русская Васильевка, подлежащий сносу

| № п/п | Местоположение | № дома | Материал стен | % износа | Общая площадь м² | Прожив. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Русская Васильевка, ул. Приовражная | 9 | бревно | 65 | 50 | 1 |
| 2 | с. Русская Васильевка, ул. Победы | 18 |  | 67 | 40 | 5 |
| 3 | С. Мамыково, ул. Лесная | 9 |  | 65 | 50 | 2 |
| 4 | С. Мамыково, ул. Западная | 23 |  | 65 | 45 | 0 |

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик села и  снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

### 3.5.2. Общественно – деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

Общественно-деловой  центр сельского поселения Русская Васильевка сформирован в селе Русская Васильевка по улице Специалистов, в центральной части села. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

В сёлах Мамыково и Тенеево общественно-деловые центры расположены по ул. Центральная (в средней части населенных пунктов).

Общественный центр деревни Новое Фейзуллово расположен на ул. Центральная на востоке деревни.

- Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*, сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Таблица № 9 - Объекты культурно-бытового обслуживания сельского поселения Русская Васильевка по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Этаж-ность | Мощ-ность/ факт. посеща-емость | Состоя- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Учебные заведения |
| 1 | ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа с. Русская Васильевка м. р. Кошкинский | с. Русская Васильевка, ул. Луговая, 1 | 2 (1715 м²) | 320/76 уч-ся | Удовл. |
| 2 | Тенеевский филиал ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа с. Русская Васильевка м. р. Кошкинский | п. Новое Тенеево, ул. Центральная, 31 | 2 (1717 м²) | 104/27 уч-ся | Удовл. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение ФАП с. Русская Васильевка м. р. Кошкинский | с. Русская Васильевка, ул. Приовражная, 2, кв.2 | 1 | 15 посещений в смену | Удовл. |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение ФАП с. Мамыково м. р. Кошкинский | с. Мамыково, ул. Центральная, 24 (здание СДК) | 1 | 10 посещений в смену | Удовл. |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение ФАП д. Новое Фейзуллово м. р. Кошкинский | д. Новое Фейзуллово, ул. Центральная, 45 (здание СДК) | 1 | 10 посещений в смену | Удовл. |
| 4 | Офис врача общей практики | с. Тенеево, ул. Центральная, 42а | 1 | 25 посещений в смену | Удовл. |
| Учреждения социального обеспечения |
| 1 | ГБОУ социального обслуживания № 5 с. Русская Васильевка | с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 5 (в здании правления ООО Агрофирма «Хлебороб» | 2 | 138 подопечных, 19 соц. работников | Удовл. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1 | Спортивный зал при ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа с. Русская Васильевка | с. Русская Васильевка, ул. Луговая, 1 | 1 | 652 м² | Удовл. |
| 2 | Спортивная площадка при ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа с. Русская Васильевка | с. Русская Васильевка, ул. Луговая, 1 |  | 14000 м² | Удовл. |
| 3 | Детская площадка | с. Русская Васильевка |  | 100 м² | Удовл. |
| 4 | Спортивный зал при Тенеевском филиале ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа с. Русская Васильевка | п. Новое Тенеево, ул. Центральная, 31 | 1 | 652 м² | Удовл. |
| 5 | Спортивная площадка при при Тенеевском филиале ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа с. Русская Васильевка | п. Новое Тенеево, ул. Центральная, 31 |  | 10000 м² | Удовл. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение СДК | с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 1 | 2 | 200 мест | неудовл., не отапливается 2-ой этаж |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение СДК | с. Тенеево, ул. Центральная, 38 | 1 | 160 мест | неудовл., не отапливается |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение СДК | с. Мамыково, ул. Центральная, 24 | 1 | 120 мест | Удовл. |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение СДК | д. Новое Фейзуллово, ул. Центральная, 45 | 1 | 120 мест | Удовл. |
| 5 | Библиотека | с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 1 | 2 | 7250 ед.хран. | неудовл. |
| 6 | Библиотека | с. Мамыково, ул. Центральная, 24 | 1 | 4700 ед.хран. | Удовл. |
| 7 | Библиотека | д. Новое Фейзуллово, ул. Центральная, 45 | 1 | 3500 ед.хран. | Удовл. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 1 | Магазин РайПО | с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 3 | 1 | 170 м2 | Удовл. |
| 2 | Магазин РайПО | с. Мамыково, ул. Центральная, 19 | 1 | 150 м2 | Удовл. |
| 3 | Магазин РайПО | с. Тенеево, ул. Центральная, 40 | 1 | 150 м2 | Удовл. |
| 4 | Магазин РайПО | д. Новое Фейзуллово, ул. Центральная, 43 | 1 | 120 м2 | Удовл. |
| 5 | ЧП «Ивушка» | с. Тенеево, ул. Центральная, 35а | 1 | 10 м2 | Удовл. |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | Кафе «Вера» | с. Новое Тенеево, ул. Российская, 7а | 1 | 20 мест | Удовл. |
| Предприятия бытового обслуживания |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Банки, предприятия связи |
| 1 | Филиал ФГУ «Почта России» ОСП Кошкинский почтампт, отделение почтовой связи | с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 5 | 2 | 9 | Удовл. |
| 2 |  | с. Тенеево, ул. Центральная, 38 | 1 | 9 | Удовл. |
| 3 |  | с. Мамыково, ул. Центральная, 24 | 1 | 12 | Удовл. |
| 4 | АТС | с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 5 | 2 | 100 номеров |  |
| 5 | АТС | с. Мамыково, ул. Центральная, 24 | 1 | 50 номеров |  |
| 6 | Красноярское отделение сбербанка № 4254 | с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 5 | 2 | 10 | Удовл. |
| Организации и учреждения управления |
| 1 | Администрация сельского поселения (в здании СДК) | с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 1 | 1 | 3 чел. | Удовл. |
| 2 | Правление ООО «Хлебороб» | с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 5 | 2 | 5 чел. | Удовл. |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |
| Культовые сооружения |
| 1 | Мусульманская организация Махалля | д. Новое Фейзуллово, ул. Центральная, 45б | 1 | 6100 чел. | Удовл. |

### 3.5.3. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населённых пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а так же зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

Муниципальный район Кошкинский является одним из наиболее крупных районов Самарской области по производству продукции растениеводства и животноводства. Развитие агропромышленного комплекса - основа социально-экономического развития района.

Зона сельскохозяйственного использования сельского поселения Русская Васильевка составляет 273,5 га, представлена участками пастбищ, огородов, объектами агропромышленного использования, таких как ООО СХП «Залесье», ООО Агрофирма «Хлебороб», ООО «Кондурча», ООО «Юреево». В сельском поселении 468 личных подсобных хозяйств.

В сельском поселении Русская Васильевка в настоящее время основными  отраслями производства является сельскохозяйственная и пищевая промышленность.

Таблица № 10 - Объекты сельскохозяйственного назначения сельского поселения Русская Васильевка

| Наименование | Численность кадров | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Агрофирма хлебороб», МТФ на 310 голов | 74 | С. Русская Васильевка |
| ООО «Кондурча» | 8 |  |
| ООО «Юреево» | 21 |  |
| ООО СХП «Залесье» | --- | д. Новое Фейзуллово, ул. Центральная |

.

### 3.5.4. Зона транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного,  автомобильного речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Зона транспортной инфраструктуры в населённых пунктах муниципального района Кошкинский, как правило, представлена улично-дорожной сетью местного значения. Улицы и дороги, в свою очередь, могут входить в состав различных функциональных зон.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения отсутствуют (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, коллективные крытые стоянки и т.п.). Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Таблица № 11 -  Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов

сельского поселения Русская Васильевка.

| № п\п | Наименование | Проезжая часть |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяжённость, м | Площадь, м² | Материал покрытия |
| Село Русская Васильевка |
| 1 | Ул. Западная | 1000 | 3000 | грунт |
| 2 | Ул. Луговая | 1000 | 3000 |  |
| 3 | Ул. Молодёжная | 300 | 900 | Грунт, асфальт |
| 4 | Ул. Специалистов | 1250 | 3750 | грунт |
| 5 | Ул. Приовражная | 1100 | 3300 |  |
| 6 | Ул. Победы | 1500 | 4500 |  |
| 7 | Ул. Кооперативная | 900 | 2700 |  |
| 8 | Ул. Новая | 500 | 1500 |  |
| 9 | Ул. Восточная | 800 | 2400 |  |
| 10 | Подъезджная дорога | 4400 | 13200 |  |
| Всего: | 12750 | 38250 |  |
| Село Мамыково |
| 1 | Ул. Западная | 1400 | 4200 | грунт |
| 2 | Ул. Центральная | 1400 | 4200 | Грунт, асфальт |
| 3 | Ул. Лесная | 500 | 1500 | грунт |
| 4 | Ул. Речная | 700 | 2100 |  |
| 5 | Ул. Победы | 400 | 1200 |  |
| 6 | Ул. Заречная | 1100 | 3300 |  |
| Всего: | 5500 | 16500 |  |
| Посёлок Вишневка |
| 1 | Ул. Вишневая | 1400 | 4200 | грунт |
| 2 | Ул. Верхняя | 400 | 1200 |  |
| Всего: | 1800 | 5400 |  |
| Село Тенеево |
| 1 | Ул. Тупиковая | 300 | 1500 | грунт |
| 2 | Ул. Центральная | 2200 | 6600 | асфальт |
| 3 | Ул. Молодёжная | 400 | 1200 |  |
| 4 | Ул. Сладкая | 900 | 2700 | грунт |
| 5 | Ул. Дачная | 1500 | 4500 |  |
| 6 | Ул. Болотная | 300 | 900 |  |
| Всего: | 5600 | 16800 |  |
| Посёлок Новое Тенеево |
| 1 | Ул. Российская | 2200 | 6600 | грунт |
| 2 | Ул. Культуры | 1200 | 3600 |  |
| Всего: | 3400 | 10200 |  |
| Деревня Новое Фейзуллово |
| 1 | Ул. Берёзовая | 1300 | 3900 | грунт |
| 2 | Ул. Центральная | 1700 | 5100 | Грунт, асфальт |
| Всего: | 3000 | 9000 |  |
| Посёлок Верхняя Васильевка |
| 1 | Ул. Лесная | 1050 | 3150 | грунт |
| 2 | Подъезджная дорога | 4400 | 13200 |  |
| Всего: | 5450 | 16350 |  |
| Итого: | 37500 | 112500 |  |

### 3.5.5. Рекреационная зона

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, парками, садами, прудами, озёрами используются для отдыха граждан и туризма.

Система озеленения населённых пунктов включает зелёные насаждения общего и ограниченного пользования.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения.

Площадь насаждений общего пользования сельского поселения Русская Васильевка представлена рекреационной зоной площадью 47,1 га.

Согласно п. 9.14, табл. 4 СП 42.13330.2011, нормативная площадь зелёных насаждений общего пользования на одного человека приходится 12 м²

Имеющиеся на территории населённых пунктов зелёные насаждения эстетической ценности не представляют.

Территория поселения изобилует облеснёнными прибрежными участками многочисленных водоёмов и двумя лесными массивами – участки Красногорского лесничества Сергиевского лесхоза.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно- защитных зон. Согласно нормативным документам (СП 42.13330.2011.Свод правил, «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п) минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны.

Территория поселения, в целом, имеет живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации и туризма.

### 3.5.6. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На территории сельского поселения Русская Васильевка имеется несколько кладбищ:

- оба кладбища села Русская Васильевка располагаются на территории населённого пункта, около западной его границы, на расстоянии около 100 м друг от друга: южное S=0,3* га, северное S=1,0* га, ближайшее кладбище находится в 125 м от жилья;

- одно кладбище села Мамыково (S=0,62* га) расположено севернее                  ул. Лесная, на территории населённого пункта, в санитарно-защитной зоне; второе (S=0,23* га) - на юго-востоке, за границей села, на расстоянии 500 м от жилой застройки;

- оба кладбища села Тенеево располагаются за территорией населённого пункта, около западного участка его границы, на расстоянии 100 м друг от друга и в 200 м от жилья: южное S=0,504* га, северное S=0,385* га;

- одно кладбище посёлка Вишневка – на западе за ручьем (S=0,155* га), в 500 м от жилья; другое (S=0,26* га) – на расстоянии около 2 км восточнее населённолго пункта;

- кладбище посёлка Новое Тенеево (S=0,385* га) расположено на северо-востоке, за границей населённого пункта, на расстоянии 350 м от жилой застройки;

- кладбище деревни Новое Фейзуллово (S=2,88* га) расположено на западе, на территории населённого пункта, на расстоянии 200 м от жилых домов.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров..

На территории  сельского поселения Русская Васильевка размещаются скотомогильники. На все скотомогильники имеются ветеринарно-санитарные карточки.

Таблица № 12 - Объекты размещения биологических отходов (скотомогильники) на территории сельского поселения Русская Васильевка.

| № ветеринарно-санитарной карточки | Населённый пункт | Расстояние до населённого пункта, км | Функционирование | Состояние объекта захоронения | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | открытия | последнего захоронения |
| 13 | с. Русская Васильевка | 1,2 | действую-щий | Отсутствуют отвод земли и балансосодержатель | 2005 | --- |
| 28 | с. Мамыково | 1,5 | закрытый | Отсутствуют ограждение, отвод земли, табличка, балансосодержатель | --- | 2004 |
| 14 | с. Новое Тенеево | 1,5 | действую-щий | Отсутствуют ограждение, навес, отвод земли, табличка, подъездные пути, балансосодержатель | 2005 | --- |
| 27 | с. Новое Тенеево | 1,5 | закрытый | Отсутствуют ограждение, отвод земли, табличка, балансосодержатель | --- | 2003 |
| 41 | с. Русская Васильевка | 1,2 | закрытый | Отсутствуют ограждение, отвод земли, табличка, балансосодержатель | --- | 2003 |

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приёмом и переработкой продуктов питания и кормов.

На территории сельского поселения Русская Васильевка имеются пять несанкционированных свалок:

- севернее с. Русская Васильевка;

- севернее с. Мамыково;

- северо-восточнее с. Тенеево;

- северо-восточнее и юго-восточнее д. Новое Фейзуллово.

Существующие несанкционированные свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление территорий несанкционированного размещенгия ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий

- строительство площадок для временного хранения ТБО и устройство к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

# 4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка

Инженерное обеспечение сельского поселения Русская Васильевка включает в себя:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

Таблица № 13 - Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населённых пунктах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области

| № п/п | Наименование населённого пункта | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Верхняя Васильевка | - | - | - | - | + | + |
| 2 | п. Вишневка | - | - | + | - | + | + |
| 3 | с. Мамыково | + | - | + | - | + | + |
| 4 | п. Новое Тенеево | + | - | + | - | + | + |
| 5 | д. Новое Фейзуллово | + | - | + | - | + | + |
| 6 | с. Русская Васильевка - а/ц | + | - | + | - | + | + |
| 7 | с. Тенеево | + | - | + | - | + | + |

290 домовладений газифицированы, имеют водопровод и канализацию.

## 4.1. Водоснабжение

По данным Отчёта «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области» (Самара: НПФ «ЭКОС», 2006 г.) на территории м.р. Кошкинский для питьевых целей используются подземные воды.

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит  за счёт использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населённых пунктов недостаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

На территории с.п. Русская Васильевка имеются 4 артезианских скважины:

- на территории п. Верхняя Васильевка (вода доставляется по подземному водопроводу в с. Русская Васильевка);

- на территории с. Тенеево;

- на территории с. Мамыково;

- на территории д. Новое Фейзуллово.

Основные сети с. Русская Васильевка. Протяжённость водопроводных сетей 13 км, ввод в эксплуатацию – 1969 г., 90% износа, требуется полная замена.

Основные сети с. Тенеево. Протяжённость водопроводных сетей 4 км, ввод в эксплуатацию – 1979 г., 90% износа, требуется полная замена.

Основные сети с. Мамыково. Протяжённость водопроводных сетей 4,3 км, ввод в эксплуатацию – 1982 г., 90% износа, требуется полная замена.

В д. Новое Фейзуллово водопроводных сетей по улицам нет.

Водоочистные сооружения отсутствуют, очистка производится путём добавления хлорной извести в водонапорную башню.

Таблица № 14 - Качество водопроводной воды в селе Русская Васильевка.

| Населённый пункт | Количество скважин | Показатели качества воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Солесодержание, мг/л | Feобщ., мг/л | Жесткость, мг-экв./л | Сульфаты, мг/л | Аммоний, мг/л | Фосфаты, мг/л | Нитраты, мг/л | Нитриты, мг/л | Окисляемость, мг/л | Микробиол. показатели |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удовл. | неудовл. |
| с. Русская Васильевка | 3 | н.о. | - | 8,4 | 180 | 0,8 | н.о. | 15,7 | 0,001 | 2 | 9 | 0 |

Уличные водопроводные сети закольцованы в общие схемы и смонтированы из стальных и чугунных труб ø 110 мм. На сетях установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели, полив.

В настоящее время осуществляется нехватка воды в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

## 4.2. Водоотведение

Централизованная система канализации в населённых пунктах сельского поселения Русская Васильевка отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

## 4.3. Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

В малых городах и населённых пунктах районов Самарской области большинство тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Теплоснабжением жители населённых пунктов Кошкинского района обеспечиваются от централизованных котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

На территории населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка централизованное теплоснабжение отсутствует.

Теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения Русская Васильевка осуществляется посредством модульных котельных.

Частный жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций.  Для целей горячего водоснабжения используются электро-водонагреватели.

На территории сельского поселения Русская Васильевка в настоящее время имеются 4 котельные:

- Модульная газовая котельная – с. Русская Васильевка, ул. Луговая, 1б, ГБОУ Самарской области общеобразовательная школа,                           мощность 32,7 м³/час («Микро-100» - 2 шт.);

- Модульная газовая котельная – с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, 1б, муниципальное бюджетное учреждение СДК («Микро-75» - 2 шт.);

- Модульная газовая котельная – д. Новое Фейзуллово, ул. Центральная, 45в, муниципальное бюджетное учреждение СДК, («Микро-50» - 2 шт.);

- котельная на твёрдом топливе (уголь) – с. Тенеево, ул. Центральная, 45б.

## 4.4. Газоснабжение

Природный газ на территории Самарской области практически не добывается (302 млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах  Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш) ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Кошкинского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания». Уровень газификации муниципального района  Кошкинский  66,5 %.

Газоснабжением в сельском поселении Русская Васильевка обеспечены 5 из 7 населённых пунктов: отсутствует газоснабжение в п.п. Верхняя Васильевка и Вишневка.

Газоснабжение населённых пунктов поселения осуществляется от  подземного газопровода (ПЭ трубы ø160 мм и ø110 мм ) высокого давления                 Р=0,6 мПа. Понижение давления газа производится в ГРП. После ГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные.

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

## 4.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются: ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. 	Электроэнергия, вырабатываемая Жигулёвской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

По территории Кошкинского района проходят ЛЭП- 10кВ; ЛЭП- 110 кВ.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора.

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Все населённые пункты сельского поселения Русская Васильевка обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции. Размещение подстанций осуществлено с учётом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции. Головная подстанция РВС 110/10 кВ находится в с. Русская Васильевка.

Таблица № 15 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в сельском поселении Орловка.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП 302/63 | С. Русская Васильевка |
| 2 | КТП 403/160 |  |
| 3 | КТП 304/250 |  |
| 4 | КТП 401/100 |  |
| 5 | КТП 405/100 |  |
| 6 | КТП 404/100 |  |
| 7 | КТП 301/100 |  |
| 8 | КТП 311/250 | С. Мамыково |
| 9 | КТП 319/160 |  |
| 10 | КТП 317/160 |  |
| 11 | КТП 605/160 | С. Тенеево |
| 12 | КТП 608/100 |  |
| 13 | КТП 610/160 |  |
| 14 | КТП 604/250 |  |
| 15 | КТП 613/100 |  |
| 16 | КТП 606/160 |  |
| 17 | КТП 601/63 | П. Новое Тенеево |
| 18 | КТП 603/63 |  |
| 19 | КТП 612/100 |  |
| 20 | КТП 105/250 | Д. Новое Фейзуллово |
| 21 | КТП 104/160 |  |
| 22 | КТП 18/160 |  |
| 23 | КТП 106/100 |  |
| 24 | КТП 307/40 | п. Вишневка |
| 25 | КТП 309/250 |  |
| 26 | КТП 107/63 | п. Верхняя Васильевка |

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

## 4.6. Телефонизация

При осуществлении функционального зонирования территорий муниципальных образований Самарской области органам местного самоуправления следует учитывать необходимость создания благоприятных условий для развития информационных технологий и связи.

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

Территориальное планирование муниципального района Кошкинский в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения и экономики района в информации;

- создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кошкинского района Самарской области;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Кошкинский Самарской области.

Сельские поселения м.р. Кошкинский телефонизированы  и переведены с аналоговых на цифровые станции.

На территории сельского поселения имются две АТС: в с. Русская Васильевка АТС на 100 номеров расположено в здании конторы ООО фирма «Хлебороб»; в с. Мамыково АТС на 50 номеров располалается в здании СДК.

Распределительные сети выполнены подземным и воздушными кабелями. Распределительные кабели распаиваются в кабельных и распределительных коробках. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования составляет 30%.

Кроме этого населения сельского поселения Русская Васильевка пользуется услугами сотовой связи: на территории поселения, в с. Русская Васильевка, имеется вышка сотовой связи «Мегафон».

Все населённые пункты обеспечены таксофонами.

# 5. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Русская Васильевка выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 5.1. Зоны особоохраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоёмов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Наличие памятников истории, культуры, археологии требует соблюдения действующего законодательства РФ в части охраны объектов культурного наследия и, следовательно, повышенного внимания к осуществлению мероприятий проекта территориального планирования муниципального района.

На территории муниципального района Кошкинский (Сводный список существующих и вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  и выявленных ОУПИиК) имеются   памятники архитектуры и  памятники археологии, в том числе на территории сельского поселения Русская Васильевка в д. Новое Фейзуллово имеются вновь выявленные памятники культурного наследия: магазин Исмаил-Бая и мечеть; на территории сельского поселения выявлены памятники археологии.

Таблица № 16 - Памятники археологии Самарской области на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский.

| № п/п | Наименование | Типология | Населённый пункт | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 06 мая 1993 г. |
| 1 | Тенеево | кург. один. | Тенеево | 1 км з | не определ. | 0,20 |
| 2 | Тенеево I | кург. мог. | Тенеево | 1 км юз | не определ. | 0,20 |
| 3 | Тенеево II | кург. мог. | Тенеево | 1 км сз | не определ. | 1,00 |
| 4 | Новое Тенеево | кург. мог. | Новое Тенеево | 0,2 км в | не определ. | 6,80 |
| 5 | Новое Тенеево | кург. один. | Новое Тенеево | 0,6 км с | не определ. | 1,90 |
| 6 | Мамыково | селище | Мамыково | 2,5 км ююв | II тыс. до н.э. | 2,90 |
| 7 | Мамыково | кург. один. | Мамыково | 3 км св | не определ. | 1,40 |
| 8 | Вишневка | кург. один. | Вишневка | 2 км св | не определ. | 2,30 |
| 9 | Васильевка I | кург. мог. | Васильевка | 2,5 км св | не определ. | 3,20 |
| 10 | Васильевка II | кург. мог. | Васильевка | 1,2 км св | не определ. | 6,80 |
| 11 | Верхняя Васильевка | кург. один. | Верхняя Васильевка | 1 км св | не определ. | 0,30 |

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий согласно Закону РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В случае проведения работ по реализации мероприятий, включенных в генеральный план сельского поселения, необходимо обеспечить проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответствии со статьями 30,31 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

### 5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 4 мая 2001 г. N 29-ГД  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33 ФЗ» различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах.

Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995года №33-ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.

Согласно «Реестра особо охраняемых природных территорий регионального значения Самарской области» Министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области (информация по состоянию на 01.09.2010 г.), на территории сельского поселения Русская Васильевка нет особо охраняемых природных территорий.

## 5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для сельского поселения Русская Васильевка - это санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, кладбищ, скотомогильников, магистральных газопроводов, высоковольтных ЛЭП, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором, приведенным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных / коммунальных предприятий / объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон, согласно Рекомендациям по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий.

Сельхозпредприятия. Согласно  действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочные санитарно-защитные зоны от ферм крупного рогатого скота с содержанием голов менее 1200 и от овцеводческих ферм на 5-30 тыс. голов составят – 300 м.

Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов -100 м, до 50 голов – 50 м);

Кладбища. На территории сельского поселения Русская Васильевка имеются кладбища. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарием и сельских кладбищ составляет 50 м.

Полигон и свалки. Твёрдые бытовые и промышленных отходы III  и IV классов опасности м.р. Кошкинский размещаются на полигоне ТБО р.ц. Кошки.

Площадка под полигон расположена на юго-западной окраине р.ц. Кошки в 1,0 км от жилой зоны, рядом с оврагом Голый на пастбищных землях ГУППЗ «Дружба», в 0,3 км к востоку проходит автодорога «Самара-Кошки».

Согласно рабочему проекту, выполненному ЗАО «Приволжсккоммунпроект» в 2002 г., размер СЗЗ полигона составляет 500 м.

Площадь полигона 9,35 га, срок эксплуатации – 20 лет, расчётная вместимость     304, 528 тыс. м3.

В настоящее время на территории сельского поселения Русская Васильевка. выявлено 5 несанкционированных свалок, ориентировочной площадью 0,5 га каждая.

Необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные объекты размещения твёрдых бытовых отходов с последующей рекультивацией  территории.

Рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразное размещение бытовых отходов на полигоне ТБО р.ц. Кошки необходимо предусматривать в соответствии с разработанной «Схемой санитарной очистки Кошкинского района от твёрдых бытовых отходов», где расписан порядок сбора и вывоза отходов.

Скотомогильники. Согласно данным Управления ветеринарии Самарской области от 15.08.2008 г. исх. № 31/341 на территории м.р. Кошкинский находится 38  скотомогильников (16 действующих  и 16 закрытых).

Таблица № 17 - Объекты размещения биологических отходов (скотомогильники) на территории сельского поселения Русская Васильевка

| № п/п | Населённый пункт (балансо-содержатель) | Расстояние до населённого пункта, км | Функционирование | Дата | Тип захоронения. Соответствие вет.-сан. правилам (ВСП) | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | открытия | последнего захоронения |  |  |
| 1 | с. Р. Васильевка | 1,2 | действующий | 2004 | - | Металическая емкость. Не соответствует ВСП: отсутствуют ограждение, крышка люка, обваловка | Привести в соответствие требованиям ВСП |
| 2 | с. Р. Васильевка | 1,2 | закрыт | - | 2003 | захоронения в скотомогильник не производятся, земляная яма засыпана землей | Провести консервацию в соответствии с ВСП |
| 3 | с. Н. Тенеево | 1,2 |  | - | 2003 |  |  |
| 4 | с. Ст. Мамыково | 1,5 |  | - | 2004 |  |  |
| 5 | с. С. Фейзулово | 1,2 |  | - | 2003 |  |  |

На скотомогильники имеются ветеринарно-санитарные карточки, согласно которым установленный размер СЗЗ от действующих скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Согласно статьи 6.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приёмом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

Газопроводы. По территории сельского поселенгия Русская Васильевка проходит магистральный газопровод.

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса; расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов  до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и необходимости обеспечения их безопасности.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода.

Таким образом, расстояния до жилой застройки должно составлять не менее:

- 150 м от газопровода «Старая Бинарадка–Димитровград–Ульяновск» (Ø=500 мм);

- 100 м от АГРС-117.

Водопроводные сооружения и водоводы. Согласно СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зоны водопровода должны включать:

- зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения),

- зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.

При расположении площадок водопроводных сооружений на территории объекта ширину полосы допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но должна быть не менее 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм;

- не менее 20 м при больших диаметрах;

- в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.

## 5.3. Охранные зоны.

Трубопроводы. Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

- Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*, для газопроводов низкого давления (от 0.6 до 1,2 МПа) ширина охранной зоны составляет от 2 до 10,8 м.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода.

ЛЭП. Территорию сельского поселения Русская Васильевка пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 110 кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП: 10 кВ - 10 м и 110 кВ – 20 м.

## 5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров.

Таким образом, ширина водоохранной зоны р. Кондурча (294,0 км) составляет  200 м.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохран-ная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

  - использование сточных вод для удобрения почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

  - распашка земель;

  - размещение отвалов размываемых грунтов;

  - выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

Поскольку в населённых пунктах сельского поселения Русская Васильевка преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохранных зон рек, прудов и озёр рассматриваются как источники загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счёт просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

## 5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, в первом поясе ЗСО подземных и поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов ГСМ, складов  ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах Кошкинского района используются недостаточно защищённые подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчётов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения, санитарно-защитной полосы водоводов а также невнимание к условиям природной защищённости подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 5.6. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

Территориями, подверженными воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, в границах сельского поселения Русская Васильевка в первую очередь являются зоны проявления опасных природных процессов: эрозионные и абразионные процессы, оползни, подтополение грунтовыми водами.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются коридоры прохождения магистральных газопроводов по территории муниципального района Кошкинский.

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов с помощью трубоповодного транспорта может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками и автомобильными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

## 5.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог. Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.) в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги V категории – 25 м; IV и III – 50 м; II и I -75 м.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных вышеозначенным ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог. На территории сельского поселения Русская Васильевка имеются 4 автодороги регионального значения.

Уровень неблагоприятного воздействия автодороги определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса. На территории сельского поселения Русская Васильевка протекаюет реки Кондурч и Шлама.

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования. Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г. «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Полоса отвода железной дороги. По территории сельского поселения Русская Васильевка проходит участок однопутной неэлектрофицированной федеральной железной дороги магистрального типа «Чишмы-Ульяновск-Инза» Куйбышевской железной дороги.

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002 г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Зона акустического дискомфорта от автодороги и от железной дороги. При движении транспорта образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

# 6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Русская Васильевка

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельском поселении  Русская Васильевка, построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

Прогноз численности населения с.п. Русская Васильевка

м.р. Кошкинский по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2003-2012 гг. Согласно этому методу, в с.п. Русская Васильевка на прогнозный период ожидается уменьшение численности населения.

Численность населения с.п. Русская Васильевка к 2020 году уменьшится до 1053 человек, к 2030 г. – до 749 человек.

Таблица № 18 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Русская Васильевка по погодовому балансу.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Из общей численности населения: | 749 | 100,00 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраст, в том числе | 132 | 17,63 |
|  | Дети: |  |  |
|  | до 6 лет | 47 | 6,25 |
|  | от 7 до 15 | 73 | 9,72 |
|  | от 16 до 17 лет | 12 | 1,66 |
| 2 | Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры): | 428 | 57,12 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 186 | 24,87 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 218 | 29,16 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста: | 212 | 28,33 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 143 | 19,14 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 69 | 9,19 |

# 7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Русская Васильевка

## 7.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: расчленённость рельефа в границах сельского поселения Русская Васильевка, наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву, наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами, процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами,  предложения и пожелания ответственных представителей сельского поселения Русская Васильевка.

## 7.2. Развитие жилой зоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кошкинский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

  - подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

  - освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

  - содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

  - увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

  - приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

  - обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

  - развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 м² на человека, к  2030 г. – 30 м² на человека.

На территории сельского поселения Русская Васильевка на сегодняшний день не появились условия для масштабного жилищного строительства. Инициатив по установлению резервных территорий, пригодных под индивидуальное жилищное строительство, не возникло.

В настоящее время мероприятия по реконструкции и строительству жилых домов проводятся в границах населённых пунктов в рамках индивидуальных (частных) инициатив.

## 7.3. Развитие общественно-деловой зоны

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

- Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

- для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

- для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

- для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

- для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей  неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

Таблица № 19 - Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский (на 1327 чел.).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Требуется по расчёту | Фактиче-ская обеспе- ченность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста | 58 | --- | Создание образовательного комплекса «Школа – детский сад»: на базе здания ГБОУ ООШ с. Русская Васильевка с увеличением ёмкости для размещения: детского сада на 44 места (Sобщ. ≥ 0,18 га); бассейна (Sзд. ≥ 200 м²) на базе здания ГБОУ ООШ п. Новое Тенеево с увеличением ёмкости для размещения детского сада на 14 мест (Sобщ. ≥ 0,06 га) |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет, 75% детей от 16 до 17 лет | 146 | 424 |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения – ФАП с аптекой, офис врача общей практики | объект | 1 объект на населённый пункт с населением больше 100 чел. | 4 | 4 |  |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе: |
|  | физкультурно-спортивные сооружения территория | га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | ≥0,93 | 2,54 | --- |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | объект | 1 объект на населённый пункт с населением больше 100 чел. | ≥4 | 3 (2,41 га) | С.с. Мамыково, Тенеево, Русская Васильевка |
|  | спортивные залы | м² площади пола | 80 на 1 тыс. чел. | ≥106 | 1304 | --- |
|  | бассейны | м² зеркала воды | 25 на 1 тыс. чел. | ≥33,2 | -- | в составе планируемого образовательного комплекса «Школа – детский сад» |
| 5 | Учреждения культуры и искусства, в том числе: |
|  | клубы | посетительское место на 1 тыс. чел. | 160 | 212 | 560 | --- |
|  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола на 1 тыс. чел. | 60 | S≥80 | --- | При СДК в с.с. Русская Васильевка, Мамыково, Тенеево, д. Новое Фейзуллово |
| 6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания, в том числе: |
|  | магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади на 1 тыс. чел. | 338 | S≥450 | 600 | --- |
|  | предприятия питания | мест | 40 на 1 тыс. чел. | S≥53 | 20 | В здании администрации сельского поселения в с. Русская Васильевка |
|  | предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 на 1 тыс. чел. | 12 | --- | В селе Русская Васильевка отдельно стоящее здание Sучастка≥0,2 га |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60 на 1 тыс. чел. | 80 | --- |  |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 2,5 на 1 тыс. чел. | 3,3 | --- |  |
|  | бани | место | 7 на 1 тыс. чел. | 9 | --- |  |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |
|  | гостиница | мест | одно место на 1 тыс. чел. | 1 | --- | В здании администрации сельского поселения в с. Русская Васильевка |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,16 га на 1 тыс. чел | 0,21 | 6,55 | --- |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения - отделения и филиалы сберегательного банка России | окно | 1 операционное место (окно) на 1–2 тыс. чел. | 1 | 1 | --- |

* За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

Проектные предложения в сфере соцкультбыта на территории  сельского поселения Русская Васильевка

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами.

Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточняется в проекте планировки с учётом функционального зонирования территории.

Согласно «Схемы территориального планирования муниципального района Кошкинский», предлагалась реконструкция приспособленных под ФАП зданий в с. Мамыково и д. Новое Фейзуллово – проектом генплана планируется строительство новых зданий.

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области на 2008-2012 годы и проектом генерального плана в границах сельского поселения Русская Васильевка предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия в сфере здравоохранения

Строительство в срок до 2025 г.:

- амбулаторно-поликлинического учреждения с аптекой в с. Русская Васильевка (Sуч.≥ 0,1 га);

- ФАП с аптекой в с. Мамыково (Sуч.≥ 0,07 га);

- ФАП с аптекой в д. Новое Фейзуллово (Sуч.≥ 0,07 га);

Реконструкция в срок до 2015 г.:

- офиса врача общей практики по ул. Центральная, 42-а в с. Тенеево с увеличением ёмкости для размещенгия аптеки (Sторг. ≥30 м²);

Мероприятия в сфере культуры

Реконструкция в срок до 2020 г.:

- Муниципальных бюджетных учреждений СДК для размещения помещений для досуга и любительской деятельности:

- СДК (S=660 м²) в с. Русская Васильевка по ул. Специалистов, 1;

- СДК (S=460 м²) в с. Тенеево по ул. Центральная, 38;

- СДК (S=515 м²) в с.  Мамыково по ул. Центральная, 24д;

- СДК (S=450 м²) в  д. Новое Фейзуллово по ул. Центральная, 45;

Мероприятия в  сфере досуга и спорта

Строительство в срок до 2020 г.:

- 3-х плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений (комплексная спортивная площадка: ОФП, теннис, баскетбол, детский игровой комплекс ), S уч. = 0,3 га (по одному в каждом населённом пункте) в с.с. Русская Васильевка, Мамыково и Тенеево;

- бассейна Sзеркала воды≥33,2 м² (6*9) в составе планируемого образовательного комплекса «Школа – детский сад» на базе здания ГБОУ ООШ с. Русская Васильевка по ул. Луговая, 1;

Мероприятия  в  сфере образования

Строительство в срок до 2020 г.:

- детского сада на 44 места (S ≥ 0,18 га)  в составе планируемого образовательного комплекса «Школа – детский сад» на базе здания ГБОУ ООШ               с. Русская Васильевка по ул. Луговая, 1;

- детского сада на 14 мест (S ≥ 0,06 га)  в составе планируемого образовательного комплекса «Школа – детский сад» на базе здания ГБОУ ООШ              п. Новое Тенеево по ул. Центральная, 31;

Реконструкция в срок до 2020 г.:

- создание образовательного комплекса «Школа – детский сад» на базе здания ГБОУ ООШ с. Русская Васильевка по ул. Луговая, 1 с увеличением ёмкости для размещения детского сада на 44 места (S ≥ 0,18 га) и  бассейна             (S≥200 м²);

- создание образовательного комплекса «Школа – детский сад» на базе здания ГБОУ ООШ п. Новое Тенеево по ул. Центральная, 31 с увеличением ёмкости для размещения детского сада на 14 мест (Sобъекта = 0,06 га);

- Мамыковского филиала ГБОУ ОШ с. Русская Васильевка в с. Мамыково (Sсущ. = 910 м²);

- Новофейзулловского филиала ГБОУ ОШ с. Русская Васильевка в д. Новое Фейзуллово (Sсущ. = 910 м²);

Мероприятия по строительству административных учреждений

Строительство в срок до 2020 г.:

- здания для администрации в с. Русская Васильевка (Sобъекта≥450 м²) с предприятием питания на 30 мест и гостиницей на 1 место;

Мероприятия в сфере бытового хозяйства

Строительство в срок до 2030 г.:

- Дома Быта (S зд.≥300 м², S уч. = 0,1 га) в с. Русская Васильевка с размещением в нём

- прачечной мощностью 80 кг белья в смену;

- химчистки мощностью 3,3 кг вещей в смену;

- бани на 9  мест;

- предприятий бытового обслуживания на 12 рабочих мест;

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства

Строительство в срок до 2020 г.:

- гостиницы не меньше, чем на 1 место (S≥30 м²) в составе здания для администрации в с. Русская Васильевка;

Мероприятия в  сфере питания

Строительство в срок до 2020 г.:

- предприятия питания на 30 посадочных мест S≥150 м² в составе здания для администрации в с. Русская Васильевка;

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

Реконструкция:

- вновь выявленных памятников историко-культурного наследия в д. Новое Фейзуллово – магазина Исмаил-Бая и мечети.

## 7.4. Развитие агропромышленного комплекса.

С целью создания благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства в сельском поселении Русская Васильевка проектом рекомендуется строительство и проведение реконструкции частных объектов сельскохозяйственного назначения.

Таблица № 20 – Планируемые мероприятия в сфере сельскохозяйственного

производства сельского поселения Русская Васильевка.

| Наименование хозяйства | Населённый пункт | Мероприятие | Коли-чество голов |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО СХП «Залесье» | Д. Новое Фейзуллово | Строительство ферм КРС, МТФ | 200 |
| ООО «Агрофирма хлебороб» | С. Русская Васильевка |  | 400 |
|  |  | реконструкция МТФ | 310 |

## 7.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

### 7.5.1. Водоснабжение

Основными направлениями мероприятий по водоснабжению являются:

- проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения использования подземных вод;

- проектирование, строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения;

- строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети;

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистительных станций;

- проведение научно-технических мероприятий и внедрение новых технологий водоподготовки и контроля водных объектов;

- проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

Внедрение раздельной системы водоснабжения позволит прекратить использование питьевой воды на технические нужды, уменьшить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, сократить капиталовложения на строительство головных сооружений водопроводов и удельное потребление питьевой воды в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Данным генеральным планом предусматривается реконструкция существующих систем водоснабжения в сёлах Русская Васильевка, Мамыково, Тенеево и д. Новое Фейзулово.

Кроме того планируется:

- решение вопросов пожарной безопасности населённых пунктов с учётом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130.2009;

- определить необходимость в  увеличении производительности существующих скважин до требуемых значений;

- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий;

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них;

- установить приборы учёта для всех потребителей;

- при проектировании и строительстве  дополнительных источников водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры.

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Местоположение  дополнительных водозаборов на плане сельского поселения указано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого -строгого режима, второго и третьего-режима ограничений). Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов , проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах;

- при прокладке в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трёх поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО (зон санитарной охраны).

Планируемые водозаборы на территории сельского поселения показаны условно. Определение местоположения проектируемых водозаборов выполняются организацией, имеющей необходимую специализацию и определяется во время рабочего проектирования.

#### Таблица № 21 - Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характерис-тики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1 | Водопроводные сети | С. Русская Васильевка | Реконструкция | 2015 | 13 | - |
| 2 | Водопроводные сети | С. Тенеево |  | 2015 | 4 | - |
| 3 | Водопроводные сети | С. Мамыково |  | 2015 | 4,3 | - |
| 4 | Водопроводные сети | Д. Новое Фейзуллово | строительство | 2020 | 2,15 | - |
| 5 | Водозабор | Д. Новое Фейзуллово | строительство | 2020 | - | 50 м³/сут. |
| 6 | Водопроводные сети | С. Тенеево | строительство | 2020 | 0,85 | - |
| 7 | Водопроводные сети | С. Мамыково | строительство | 2020 | 1,5 | - |
| 8 | Водозабор | С. Мамыково | строительство | 2020 | - | 50 м³/сут. |
| 9 | Водопроводные сети | С. Новое Тенеево | строительство | 2020 | 1,05 | - |
| 10 | Водозабор | С. Новое Тенеево | строительство | 2020 | - | 25 м³/сут. |
| 11 | Водопроводные сети | С. Русская Васильевка (юго-запад села) | строительство | 2020 | 1,6 | - |
| 12 | Водозабор | С. Русская Васильевка (юго-запад села) | строительство | 2020 | - | 25 м³/сут. |
| 13 | Водопроводные сети | С. Русская Васильевка (восток села) | строительство | 2020 | 1,0 | - |
| 14 | Водозабор | С. Русская Васильевка (восток села) | строительство | 2020 | - | 25 м³/сут. |
| 15 | Водопроводные сети | П. Вишневка | строительство | 2020 | 1,2 | - |
| 16 | Водозабор | П. Вишневка | строительство | 2020 | - | 20 м³/сут. |

### 7.5.2. Водоотведение

Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Для улучшения экологической обстановки в селах  предусмотрено устройство локальных очистных сооружений.

#### Таблица № 22 - Объекты местного значения в сфере водоотведения в селе Русская Васильевка.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяжённость, км | Иные характеристики |
| 1 | Сети канализации | Строительство | 0,70 |  |
| 2 | Канализационные очистные сооружения |  | - | 10 м³/сут |

Таблица № 23 - Расчетный расход воды на сельское поселение Русская Васильевка на расчетный срок.

| № п/п | Населённый пункт | Количество жителей | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.питьевое, м³/сут | м³/час мах. | Пожаротушение, л/сек | Полив, м³/сут | Протяжённость сетей, км | Хоз.быт., м³/сут | Протяжённость сетей, км |
| 1 | С. Русская Васильевка | 464 | 180 | 21 | 1х5 | 42 | 13 | 10 | 0,700 |
| 2 | С. Верхняя Васильевка | 2 | 0,8 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - |
| 3 | П. Вишневка | 38 | 16 | 3 | - | 4 | - | - | - |
| 4 | С. Мамыкова | 202 | 80 | 12 | 1х5 | 18 | 4,3 | - | - |
| 5 | П. Новое Тенее | 66 | 26 | 5 | - | 6 | - | - | - |
| 6 | С. Тенеево | 296 | 95 | 12 | 1х5 | 27 | 4 | - | - |
| 7 | Д. Новое Фейзулово | 259 | 105 | 14 | - | 24 | - | - | - |
| Итого: | 1327 | 445 |  |  | 120 | 21,3 |  |  |
|  | С.п. Русская Васильевка на 2030 г. | 749 | 300 |  | 1х5 | 70 | 21,3 | - | - |

Приведенные  расчётные данные не учитывают возможные производственные расходы.

Проектом генерального плана сельского поселения предусмотрена реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на территории:

Село Русская Васильевка. В связи с изношенностью (90%) водопроводных сетей и водозаборных сооружений требуется планомерная замена водоводов, водозабора с устройством необходимых сооружений на сетях.

По генеральному плану сельского поселения Русская Васильевка  в селе Русская Васильевка предусматривается устройство комплекса очистных сооружений биологической очистки для приёма, обработки и утилизации  сточных вод от административных и общественных зданий, производительностью ориентировочно-10 куб. метров в сутки. Производительность КОС требует уточнения.

Проекты систем водоснабжения и водоотведения села  разрабатываются при выполнении проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с техническими условиями.

Село Мамыково. В связи с изношенностью (90%) водопроводных сетей и водозаборных сооружений требуется планомерная замена водоводов, водозабора с устройством необходимых сооружений на сетях.

Централизованная система канализации в селе отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Проекты систем водоснабжения и водоотведения села  разрабатываются при выполнении проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с техническими условиями.

Село Тенеево. В связи с изношенностью (90%) водопроводных сетей и водозаборных сооружений требуется планомерная замена водоводов, водозабора с устройством необходимых сооружений на сетях.

Централизованная система канализации в селе отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Проекты систем водоснабжения и водоотведения села  разрабатываются при выполнении проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с техническими условиями.

Село Верхняя Васильевка, поселки Вишневка, Новое Тенеево, деревня Новое Фейзулово. Водоснабжение населённых пунктов осуществляется от частных артезианских скважин и шахтных колодцев. Централизованная система канализации  отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Проект систем водоснабжения и водоотведения  разрабатывается при выполнении проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с техническими  условиями.

### 7.5.3. Теплоснабжение

Согласно «Областной целевой программе развития малой энергетики в Самарской области на 2006-2015 годы», предусмотрены следующие мероприятия:

- снижение себестоимости тепловой и электрической энергии за счёт экономически обоснованного сочетания централизованного энергоснабжения и децентрализованных энергоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии;

- перевод котельных в мини-ТЭЦ;

- разработка и реализация механизма, регулирующего рациональное использование топлива в регионе;

- реализация проектов по оптимизации теплоснабжения городов и районов области, реально снижающих тарифы;

- реализация совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по оптимизации электро- и теплоснабжения;

- использование положений Киотского протокола;

- создание производств энергосберегающего оборудования;

- применение дешевых и возобновляемых видов топлива;

- максимальное использование вторичных энергоресурсов и вовлечение их в топливно-энергетический баланс региона.

В соответствии с инвестиционной программой развития инфраструктуры муниципального района  планируется:

- перевод объектов социальной инфраструктуры и многоквартирной жилой застройки на автономное отопление;

- обеспечение теплоснабжением объектов новой застройки.

С целью сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов;

- в тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности, устанавливать регуляторы попогодного регулирования;

- всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

Таблица № 24 - Расчетный расход тепла на сельское поселение Русская Васильевка на расчётный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м2 жилого фонда | Расход тепла на отопление жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла на отопление общественных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал | Годовые теплозатраты Q, Гкал |
| 1 | С. Русская Васильевка | 464 | 12289 | 1,5 | 0,5 | 2 | 6760 |
| 2 | С.Верхняя Васильевка | 2 | 45 | - | - | - | 25 |
| 3 | П.Вишневка | 38 | 1035 | 0,12 | 0,04 | 0,16 | 570 |
| 4 | С.Мамыкова | 202 | 5137 | 0,75 | 0,25 | 1 | 2825 |
| 5 | П.Новое Тенее | 66 | 1578 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 868 |
| 6 | С. Тенеево | 296 | 6094 | 0,75 | 0,25 | 1 | 3350 |
| 7 | Д.Новое Фейзулово | 259 | 8137 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 4475 |
| Итого: | 1327 |  |  |  | 5,56 | 18873 |
|  | С.п. Русская Васильевка на 2030г. | 749 | 22470 | 2,5 | 1 | 3,5 | 12360 |

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в сельском поселении Русская Васильевка обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения - модульных котельных или автономных газовых котлов.

### 7.5.4. Газоснабжение

С учётом потребности поселений муниципального района Кошкинский Самарской области в газификации на срок до 2030 года планируется строительство межпоселковых газопроводов, в том числе на территории сельского поселения Русская Васильевка.

Таблица № 25 - Строительство межпоселковых газопроводов на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области

| № п/п | Наименование населенного пункта, местонахождение объекта | Планируемая протяженность газопроводов, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Русская Васильевка | 6,0 |
| 2 | с. Тенеево | 3,5 |
| 3 | с. Мамыково | 7,5 |

Централизованным газоснабжением сетевым газом новое строительство  обеспечивается от существующей системы газоснабжения сельского поселения Нижняя  Быковка для чего необходимо:

- проложить газопроводы  низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

- строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Существующая   застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей. Предусматривается  установка   ГРПШ по  существующей   застройке:  с. Мамыково, п. Новое Тенеево, д. Новое Фейзулово, - по 1 шт., с. Тенеево – 2 шт.,  с. Русская Васильевка – 3 шт.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

По существующей застройке  предусматривается  прокладке  сетей  газа:

- с. Мамыково – 3,0 км,

- п. Новое Тенеево – 2,1 км,

- д. Новое Фейзулово – 4,05 км,

- с. Тенеево - 5,35 км,

- с. Русская Васильевка – 8,13 км

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учёта расхода газа.

### 7.5.5. Энергоснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения планируемых объектов строительства сельского поселения Русская Васильевка является генеральный план.

Потребителями электроэнергии являются:

- индивидуальные жилые дома  - 3 категории;

- общественные здания – 1-2 категории;

- коммунальные предприятия – 2 категории,

- объекты транспортного обслуживания;

- наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчёт электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Село Русская Васильевка. В селе Русская Васильевка предусматривается установка двух двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами  мощностью  по 40 кВА каждый  - для   артезианских скважин водозаборов.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,6.

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ до проектируемых подстанций составляет            0,6 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2020 г.

Соцкультбыт. Расчёт нагрузок по объектам социально-культурного назначения выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории.

Посёлок Вишневка. В посёлке Вишневка предусматривается установка одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью  по             40 кВА каждый  - для   артезианских скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,6.

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ до проектируемой подстанции составляет             0,3 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2020 г.

Село Мамыкино. В селе Мамыкино предусматривается установка одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью  по 40 кВА каждый  - для   артезианских скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,6.

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ до проектируемой подстанции составляет              0,1 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2020 г.

Соцкультбыт. Расчёт нагрузок по объектам социально-культурного назначения выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории.

Посёлок Новое Тенеево. В поселке Новое Тенеево предусматривается установка одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью  по 40 кВА каждый  - для   артезианских скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,6.

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ до проектируемой подстанции составляет             0,2 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2020 г.

## 7.6. Развитие транспортной инфраструктуры

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Русская Васильевка учтены интересы Самарской области  по развитию объектов капитального строительства регионального значения на территории сельского поселения.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Кошкинский Самарской области планируется осуществлять по следующим направлениям:

- формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Кошкинский Самарской области;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях муниципального района Кошкинский Самарской области, повышение мобильности и деловой активности населения.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский намечается согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Правительством Самарской области от 13 декабря 2007 г. N 261.

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Русская Васильевка с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Улично-дорожная сеть

Для населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке;

- проезд;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям, соответствующим технической категории улиц и дорог.

Таблица №  26 - Категории сельских  улиц и дорог

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Русская Васильевка  необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим генеральным планом планируется реконструировать (с устройством твёрдого покрытия) и обустроить 19,6 км существующих улиц и проездов, в том числе:

- в селе Русская Васильевка:

- ул. Западная – 1,0 км;

- ул. Луговая – 1,0 км;

- ул. Специалистов – 1,0 км;

- ул. Приовражная – 1,1 км;

- ул. Победы – 1,5 км;

- в селе Мамыково:

- ул. Западная – 1,4 км;

- ул. Центральная – 0,9 км;

- ул. Заречная – 1,1 км;

- в деревне Новое Фейзуллово:

- ул. Берёзовая – 0,8 км;

- ул. Центральная – 0,8 км;

- в селе Тенеево:

- ул. Центральная – 1,8 км;

- ул. Сладкая – 0,9 км;

- ул. Дачная – 1,5 км;

- в посёлке Новое Тенеево:

- ул. Российская – 2,2 км;

- ул. Культуры – 1,2 км;

- в посёлке Вишневка:

- ул. Вишнёвая – 1,4 км.

Согласно «Региональным нормам градостроительного проектирования Самарской области» (п. 11.7): «Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности,устройство направляющих островков и островков безопасности, размещение и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов, транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99».

## 7.7. Развитие рекреационной зоны

Сохранение историко-культурного наследия

В целях сохранения историко-культурного наследия органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

- использование археологического наследия территории муниципального района;

- повышение привлекательности регионального историко-культурного наследия и продвижение на рынке старинных технологий и рецептов на исторических производствах муниципального района, развитие художественных и иных промыслов на базе специально оборудуемых мастерских и школ народных искусств;

- использование историко-культурного наследия в культурно-просветительских целях.

Согласно рекреационному районированию территории Самарской области муниципальный район Кошкинский находится в зоне Сергиевского субрегиона с преобладанием таких видов туристической активности, как познавательный туризм (памятники истории и культуры), туризм научно-просветительский и коммерческо-деловой.

На территории сельского поселения Русская Васильевка возможны туристические маршруты направления «познавательный туризм» и «этнотуризм»..

## 7.8. Развитие зон специального назначения

Генеральным планом зоны специального назначения на территории сельского поселения Русская Васильевка планируется развивать согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Кошкинский Самарской области» по следующим направлениям:

- строительство площадок временного размещения отходов и подъездных путей к ним;

- оборудование контейнерных площадок для сбора мусора;

- ликвидация пяти несанкционированных свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий;

- приведение в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами двух действующих скотомогильников;

- проведение консервации в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами трёх недействующих скотомогильников.

Кладбища  с. Русская Васильевка находятся в непосредственной близости к сельским водоёмам – двум ручьям и прудам Маслозаводской № 1 и Глотовка. Кладбище, расположенное восточнее п. Вишнёвка находится в водоохраной зоне реки Кондурча.

## 7.9. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования:

- повышение лесистости территории сельского поселения Русская Васильевка (увеличение объёмов лесных насаждений за счёт лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы;

- разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий рек Чесноковка и Быковка (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учётом функционального назначения территорий;

- разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования реки Кондурча и прибрежных территорий;

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукреплению, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

- выполнение на территории сельского поселения Русская Васильевка мероприятий ведомственной целевой программы «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения»;

- выполнение на территории сельского поселения Русская Васильевка мероприятий областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372;

- выполнение на территории сельского поселения Русская Васильевка мероприятий межпоселенческого характера по строительству дамбы обвалоавания (1,5 км) в границах сельского поселения Русская Васильевка на территории села Мамыково.

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства, например, крупные животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помёта, склады хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, производства по обработке и протравливанию семян, склады горюче-смазочных материалов и др.

Такие объекты – потенциальный источник нанесения ущерба не только земле, растительному покрову, животным, но и здоровью людей, поскольку ядохимикаты могут быть размыты дождевыми и/или талыми водами, а, следовательно, с поверхностным стоком попасть в грунтовые воды и поверхностные водные объекты; под воздействием ветра они могут загрязнять атмосферный воздух токсичными соединениями, содержащими тяжелые металлы, хлорорганические соединения и другие, опасные для всего живого загрязняющие вещества.

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводят к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озёр, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

С учётом существующих экологических проблем на территории сельского поселения Русская Васильевка  мероприятия по охране окружающей среды рассмотрены в следующих разделах:

  - охрана водных ресурсов;

  - охрана атмосферного воздуха;

  - утилизация отходов производства и потребления;

  - охрана растительного и животного мира, особо охраняемые природные территории;

  - повышение уровня экологической культуры населения, экологическое воспитание и просвещение.

Мероприятия по охране водных ресурсов включают в себя:

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов гидрографической сети;

- Внедрение на сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- Организация и очистка поверхностного  стока;

- Осуществлять контроль качества сточных вод;

- Ведение мониторинга поверхностных вод;

- Ведение мониторинга подземных вод;

- Проведение систематического контроля качества питьевой воды;

- Мероприятия по развитию системы водоснабжения:

  - строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей;

  - организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

  - строительство новых артезианских скважин;

  - установки локальной очистки питьевой воды в детских садах и школах района;

  - благоустройство и ремонт родников и колодцев.

- Мероприятия по развитию системы водоотведения:

  - строительство очистных сооружений.

Улучшение качества атмосферного воздуха.

- По отношению к передвижным источникам загрязнения атмосферы предлагаются следующие решения:

  - контроль за регулированием и работой двигателей;

  - перевод автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ).

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон  сельскохозяйственных предприятий (объектов).

- Введение модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников;

- Ведение мониторинга состоянием атмосферного воздуха.

Утилизация отходов производства и потребления.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счёт уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

- Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий,

- Приведение в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469 действующих скотомогильников.

## 7.10. Мероприятия пожарной безопасности

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик;

- организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования;

- планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

  - устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

  - реконструкция существующих сетей водопровода,

- планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

- планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

- планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15.

Пожарная охрана в сельском поселении Русская Васильевка обеспечивается двумя пожарными дружинами и одной пожарной машиной.

# 8. Предложения по изменению границ населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Русская Васильевка;

- границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский:

- села Русская Васильевка,

- посёлка Верхняя Васильевка,

- посёлка Вишневка,

- села Мамыково,

- посёлка Новое Тенеево,

- деревни Новое Фейзуллово,

- села Тенеево.

Границы сельского поселения Русская Васильевка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 48-ГД от                             25.02.2005 года «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

В настоящее время, в связи с отсутствием инициатив со стороны населения сельского поселения Русская Васильевка по установлению резервных территорий, пригодных под индивидуальное жилищное строительство и низкой плотностью застройки населённых пунктов, проектом генерального плана предлагается развивать жилищное строительство в существующих границах, увеличивая плотность застройки.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населённых пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населённых пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. Описание местоположения границ населённых пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населённых пунктов и установления их координат путём подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учётом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

Уровень благоустройства территории населённых пунктов в сельском поселении Русская Васильевка в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твёрдого покрытия проезжей части, не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству улиц и дорог, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Благоустройство населённых пунктов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров с разделением пешеходных и транспортных  связей, (прогон индивидуального скота организуется по отдельному проезду – скотопрогону), устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн, размещении беседок, устройстве в разных местах площадок для отдыха и игр детей.

Архитектурный облик существующей застройки улучшается за счёт выравнивания границ палисадников, замены высоких деревянных заборов низким штакетником.

Для озеленения рекомендуются насаждения, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойсвами: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, берёза, сосна, ель, рябина, сирень, акация жёлтая и другие местные породы. В защитных полосах и при озеленении улиц предусматривается рядовая посадка высокоствольных деревьев.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счёт:

- озеленения селитебной территории;

- обустройства и озеленения газонов;

- озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов;

- озеленения и благоустройства берегов водоёмов;

- обустройства зеленых зон и пляжей на водоёмах;

- создания лесопарков;

- рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях;

- восстановления, защиты и охраны лесов.

Благоустройство водоёмов достигается путём расчистки дна, придания берегам правильной откосной формы.

Благоустройство в сельском поселении выполняется не в полном объёме. Насаждения общего пользования островного характера размещения украшают территорию хаотично, в основном в прибрежной зоне, не выполняя дезодорирующую и эстетическую функции в необходимых местах: на улицах, в местах скопления людей – в общественных центрах населённых пунктов.

Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Русская Васильевка включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и прудов, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населённых пунктов сельского поселения Русская Васильевка предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

К мероприятиям в сфере благоустройства относятся:

- Организация уборки территории населённых пунктов;

- Обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учёта, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и номерных знаков домов;

- Обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства;

- Производство на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- Организация уборки территории населённых пунктов

- Требования к организации уборки территории населённых пунктов (в том числе в летний и зимний периоды), предусматривающие технологию и сроки выполнения соответствующих работ, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

- Обеспечение содержания зданий, строений, сооружений и их внешних элементов

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учётом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учётом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

# 10. Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов с.п. Русская Васильевка предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта.

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В сельском поселении Русская Васильевка необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведённом месте;

- организовать сбор и планово-регулярный вывоз ТБО из населённых пунктов поселения согласно «Схеме санитарной очистки Кошкинского района от твёрдых бытовых отходов» на полигон ТБО р.ц. Кошки;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода.

# 11. Выводы

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

  - информация о территории собрана воедино;

  - информация сосредоточена в систематизированном виде (в  динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

  - на основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

  - повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

  - более рациональное и эффективное использование территории;

  - создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

  - привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

  - повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# 12. Реализация генплана сельского поселения Русская Васильевка.

- Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

- В плане реализации генерального плана содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# 13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Русская Васильевка.

Таблица № 27 – Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Русская Васильевка

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, из них | га | 19257,1 | 19257,1 |
|  | 1.1 | Земли лесного фонда | га | 222,0 | 222,0 |
|  | 1.2 | Общая площадь земель в границах населённых пунктов |  | 821,64* (717,3) | 821,64* (717,3) |
|  |  | с. Русская Васильевка |  | 272,0* | 272,0* |
|  |  | п. Верхняя Васильевка |  | 41,95* | 41,95* |
|  |  | посёлка Вишневка |  | 32,66* | 32,66* |
|  |  | села Мамыково |  | 132,32* | 132,32* |
|  |  | посёлка Новое Тенеево |  | 76,35* | 76,35* |
|  |  | деревни Новое Фейзуллово |  | 137,66* | 137,66* |
|  |  | села Тенеево |  | 128,7* | 128,7* |
|  | 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: |  | 18087,1 | 18087,1 |
|  |  | 1.3.1 | коллективные садоводства |  | --- | --- |
|  |  | 1.3.2 | сельскохозяйственные угодья |  | 18087,1 | 18087,1 |
|  | 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | 133,0 | 133,0 |
|  | 1.5 | Земли водного фонда |  | 97,7 | 97,7 |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ: |
|  | 2.1 | Жилая зона, в том числе | Га | 489,3* | 489,3* |
|  | 2.2 | Общественно-деловая зона |  | 6,7* | 6,7* |
|  | 2.3 | Производственная зона |  | -- | -- |
|  | 2.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 20,4* | 20,4* |
|  | 2.5 | Рекреационная зона |  | 47,1* | 47,1* |
|  | 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования |  | 273,5* | 273,5* |
|  | 2.7 | Зона специального назначения (кладбище) |  | 6,2* | 6,2* |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Численность населения, из них: | человек | 1327 | 749 |
|  | 1.1 | население моложе трудоспособного возраста |  | 234 | 132 |
|  | 1.2 | население трудоспособного возраста |  | 758 | 428 |
|  | 1.3 | население старше трудоспособного возраста |  | 376 | 143 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1 | Жилищный фонд, всего, в том числе: | м² общей площади | 34520 | 34520 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на 1 чел. | 26 | 46 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: | объект | 2 | 4 |
|  | 1.1 | детские дошкольные учреждения | мест | --- | 2 |
|  | 1.2 | общеобразовательные школы |  | 2 | 2 |
| 2 | Объекты здравоохранения, в том числе: | объект | 4 | 9 |
|  | 2.1 | ФАП, офис врача общей практики | объект | 4 | 4 |
|  | 2.2 | поликлиники | посещений в смену | --- | 1 |
|  | 2.3 | аптеки | объект | --- | 4 |
| 3 | Объекты социального обеспечения, в том числе: |
|  | 3.1 | учреждения управления | человек | 1 | 1 |
|  | 3.2 | пансионаты |  | --- | --- |
|  | 3.3 | нестационарные учреждения |  | 1 | 1 |
| 4 | Физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты, в том числе: | объект | 5 | 12 |
|  | 4.1 | объекты закрытого типа |  | 2 | 6 |
|  | 4.2 | объекты открытые плоскостные |  | 3 | 6 |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |
|  | 5.1 | библиотеки | единиц хранения | 15450 | 15450 |
|  | 5.2 | СДК, культурно-досуговый центр | мест | 560 | 212 |
| 6 | Объекты торгового назначения | м² торговой площади | 600 | ≥450 |
| 7 | Объекты питания | объект | 1 | 2 |
| 8 | Учреждения жил.- ком. хозяйства (гостиница) | мест | --- | 1 |
| 9 | Объекты бытового обслуживания, в том числе: | мест рабочих | --- | 12 |
|  | 9.1 | прачечная | кг белья в смену | --- | 80 |
|  | 9.2 | химчистка | кг вещей в смену | --- | 3,3 |
|  | 9.3 | баня | место | --- | 9 |
| 10 | Объекты связи | объект | 5 | 5 |
| 11 | Культовые сооружения | объект | --- | --- |
| 12 | Пожарное депо на 2 автомашины | объект | --- | --- |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | --- | --- |
| 2 | Протяжённость основных улиц и проездов всего, в том числе: |  | 37,5* | 37,5* |
|  | 2.1 | поселковых дорог |  | 8,6* | 8,6* |
|  | 2.2 | главных улиц |  | 8,1* | 8,1* |
|  | 2.3 | улиц в жилой застройке |  | 31,2* | 31,2* |
| 3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 25 | 25 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Водоснабжение |
| 2 | Водопотребление всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки | 0,445 | 0,300 |
|  | 2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,445 | 0,300 |
|  | 2.2 | на производственные нужды |  | - | - |
| 3 | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | 3.1 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс. м³ в сутки | 0,445 | 0,300 |
|  | 3.1.1 | водозаборов подземных вод |  | 0,445 | 0,300 |
|  | 3.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе: | л в сутки на человека | 450 | 450 |
|  | 3.2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 340 | 340 |
| 4 | Протяжённость сетей водоснабжения | км | 21,3 | 21,3 |
| 5 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки | - | - |
|  | 5.1 | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | - | - |
|  | 5.2 | производственные сточные воды |  | - | - |
| 6 | Производительность очистных сооружений |  | - | - |
|  | 6.1 | Протяжённость сетей канализации | км | - | - |
| 7 | Электроснабжение |
|  | 7.1 | Потребность в электроэнергии, всего, в том числе: | млн. кВт. ч/в год | 1,26 | 0,712 |
|  | 7.1.1 | на производственные нужды |  | 0,113 | 0,064 |
|  | 7.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 1,147 | 0,648 |
|  | 7.2 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в том числе: | кВт. ч | 950 | 950 |
|  | 7.2.1 | на коммунально-бытовые нужды |  | 865 | 865 |
|  | 7.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | Энергосистема ОАО "МРСК Волги" |
|  | 7.4 | Протяжённость сетей | км | Нет данных | Нет данных |
| 8 | Теплоснабжение |
|  | 8.1 | Потребление тепла всего, в том числе | Гкал/год | 18873 | 12360 |
|  | 8.1.1 | на производственные нужды |  | - | - |
|  | 8.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 18873 | 12360 |
|  | 8.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | 5,56 | 3,5 |
|  | 8.2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |  | - | - |
|  | 8.2.2 | районные котельные |  | - | - |
|  | 8.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | 5,56 | 3,5 |
|  | 8.4 | Протяжённость сетей | км | - | - |
| 9 | Газоснабжение |
|  | 9.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  |  |
|  | 9.2 | Потребление газа всего, в том числе | млн. м³/год | 2,02 | 1,72 |
|  | 9.2.1 | на производственные нужды |  | - |  |
|  | 9.2.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 0,2 | 0,17 |
|  | 9.3 | Источники подачи газа |  | (Ш)ГРП существующие сети | (Ш)ГРП существующие и проектируемые сети |
|  | 9.4 | Протяжённость сетей | км | 17 | 39,63 |
| 10 | Связь |
|  | 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | 10.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 56 | 100 |

Примечания:

* За площадь земель различных категорий (кроме общей площади сельского поселения) приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.